## Slide 1: MK. BIOTEKNOLOGI DAN TEKNOLOGI FERMENTASI
INDUSTRI GULA
Oleh
YANDRI.A.S
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021

## Slide 2: INDUSTRI GULA
Pendahuluan :
Tanaman penghasil gula
Kebutuhan gula di dunia semakin meningkat, khususnya di Indonesia  masih kekurangan gula.
Usaha pemerintah utk mengatasi masalah tsb dgn memperluas areal tanaman tebu dan mendirikan pabrik2 produksi gula.
Perluasan tanaman tebu  areal terbatas
Pendirian pabrik2  investasi cukup besar.
Tebu (Saccharum officinarumm)
Bit (Bita vulgaris)

## Slide 3
Gula pasir (sakarosa) bisa dihasilkan dari tebu dan bit.
Disamping gula pasir, gula lain yg ada di pasaran adalah glukosa.
Sakarosa dari tebu pd prinsipnya dikerjakan secara mekanik, yaitu dgn memeras air gula dari tebu atau bit.
Glukosa, umumnya dari ubi kayu dan sumber pati lainnya dikerjakan dgn proses kimiawi atau biokimiawi  dgn menggunakan asam atau enzim (amilase dan amiloglukosidase).

## Slide 4
Proses pembuatan gula dari tebu :
Dapat dibagi dlm 2 proses utama, yaitu :
Proses pembuatan gula kasar
Proses rafinasi
  Proses pembuatan gula kasar dibagi 4 tahap, yaitu :
    Penggilingan
    Klarifikasi sari tebu
    Konsentrasi
    Kristalisasi
  Proses “rafinasi” dibagi dalam 5 tahap, yaitu :
    Afinasi
    Melting
    Klarifikasi
    Konsentrasi
    Kristalisasi

## Slide 5: Proses Pembuatan Gula kasar
Penggilingan
Alat penggilingan tebu dibagi dlm 2 bagian, yaitu :
Crushing Roller (Roller Penghancur)
Squeezing Roller (Roller Pemeras)
Roller penghancur disusun oleh 2 roller, sedangkan roller pemeras disusun oleh 3 roller, 1 di atas dan 2 di bawah. Roller yg di atas mengepres pd 2 roller yg di bawah dgn tekanan  500 ton.
Biasanya tdpt 2 set crushing dan 5 – 6 set squeezing roller  seluruh alat penggilingan disebut “tandem”.

## Slide 6: Diagram dari “Tandem”
Air Inhibisi
Sari Tebu
Bagase
Tebu
Supaya dpt mengekstraksi cairan gula sebanyak mungkin dari batang2 tebu, air disemprotkan (inhibisi) pd batang tebu yg diperas, sblm batang tebu tsb msk ke dlm set roller terakhir.
Cairan dr 2 roller yg terakhir dipompa dan disemprotkan kembali pd roller sblmnya.

## Slide 7: 2. Klarifikasi Sari Tebu Bahan utama yg digunakan pd klarifikasi ialah air kapur. Klarifikasi bertujuan :
Menghilangkan kotoran
  Pada proses klarifikasi, cairan tebu dicampur dgn sejumlah air kapur dan dipanaskan  tjd koagulasi protein, zat2 warna pektin, gum, lemak, dll.
Netralisasi asam2
  Cairan hsl pengepresan mempunyai pH 5,2–5,4 disebabkan adanya asam2 (oksalat, tartrat). Asam2 ini perlu dihilangkan agar sukrosa tdk mdh terhidrolisis mjd glukosa + fruktosa  sulit utk dikristalkan  banyak terbuang dlm molase (tetes)
    Asam + Ca(OH)2  garam + H2O
Untuk memudarkan warna
  Klarifikasi dgn air kapur spy tjd pengendapan komponen2 berwarna spt klorofil, antosianin, shg sari tebu berwrna lbh jernih.

## Slide 8
Klarifikasi dgn air panas dan air kapur saja disebut defekasi (defecation). Gula yg diklarifikasi dgn cara ini (defekasi) berwarna kecoklat2-an.
Utk mendptkan gula dgn warna yg agak putih tanpa proses rafinasi, perlu ditambahkan bahan2 kimia selain kapur  biasanya menggunakan SO2 yg disebut “sulfitasi” atau dgn CO2 yg disebut “karbonatasi” atau “karbonasi”.
  Sulfitasi
  Klarifikasi dgn cara ini, sari tebu dikerjakan dgn kapur dan SO2  Kapur lebih kurang 1%, lebih banyak drpd yg diperlukan utk netralisasi asam2.

## Slide 9: Kelebihan kapur ini dinetralisasi oleh SO2. Ca(OH)2 + H2SO3  CaSO3  + 2H2O Proses ini dilakukan pd suhu 70 – 80 oC, lalu dilakukan filtrasi. Endapan CaCO3  membawa kotoran2. SO2 mpy sifat memutihkan (bleaching).
Karbonatasi
Klarifikasi dgn cara ini juga diberikan kelebihan kapur. Kelebihan kapur juga dinetralisasi oleh CO2.
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3  + H2O
CaCO3 mengendapkan zat2 warna.
Klarifikasi di pabrik2 di Indonesia dilakukan dgn proses karbonasi, lalu dgn sulfitasi.

## Slide 10: 3. Konsentrasi Cairan yg didpt stlh klarisikasi mpy kekentalan 11 – 16 obrix  cairan ini hrs dikentalkan. Proses pengentalan sari tebu dilakukan dlm 2 tahap (utk menghemat energi & efisiensi kerja).
  Tahap I : Sari tebu dgn kekentalan 11 – 16o brix dikentalkan mjd 55 – 65o brix  dilakukan dlm “multiple effect evaporator”
  Tahap II : Sirup 55 – 56o brix dikentalkan mjd massa padat yg super saturated, bercampur kristal yg disebut “massecuite” dgn kekentalan 93 – 100 o brix , dilakukan dlm vacuum pan.

## Slide 11
Pengentalan dgn alat ini  uap langsung (direct steam), hanya 1x ditimbulkan. Uap yg timbul dr sari tebu yg mendidih, digunakan utk mendidihkan sari tebu dlm evaporator berikutnya, yg tersusun dlm bbrp seri  dgn demikian diperoleh penghematan banyak uap.
Uap (Steam)
Condensat
Multi Effect Evaporator

## Slide 12: 4. Kristalisasi Titik kristalisasi gula tebu adalah pd 78 – 80o brik  dilakukan dlm vacuum pan. Caranya sbb :
Sari tebu dgn kekentalan 55 – 65o brik, dialirkan ke dlm vacuum pan utk dikentalkan lbh lanjut  dlm vacuum pan ini sebagian dr cairan gula mjd kristal  campuran dr kristal dan sirop disebut “massecuite”.
Massecuite dr vacuum pan  msk ke dlm mesin sentrifuga I yg memisahkan kristal2 gula dr cairan sisa yg disebut mollase A  sentrifuga tdd bejana yg berlubang2 & diputar dgn kecepatan 1000-1500 rpm  kristal gula yg keluar dr sentrifuga sdh kering dgn kadar air  1%.
Mollase A dr mesin sentrifuga dikembalikan lg ke vacuum pan berikutnya (B). Sebagian dr mollase A berubah mjd kristal  disebut massecuite B  msk sentrifuga II  kristal dipisahkan dr mollase B.
Mollase B msk ke dlm vacuum pan berikutnya (C)  massecuite C  dialirkan ke dlm Crystallizer, didinginkan shg sisanya merupakan mollase C (tdk dipakai lagi).

## Slide 13: DIAGRAM ALIR PEMBUATAN GULA KASAR
Penggilingan oleh Tandem
Vacuum Pan B
Crytallizer
Klarifikasi
Pengentalan dlm Multiple Effect Evaporator
Kristalisasi dgn Vacuum Pan A
Massecuite A
Sentrifuga A
Mollase A
Massecuite B
Sentrifuga B
Mollase B
Massecuite C
Sentrifuga
Mollase
Akhir
Kristal
Kristal
Vacuum Pan C
Kristal

## Slide 14: Keberhasilan dan Kesuksesan Selalu Melalui Kesulitan