## Slide 1
Pengolahan Limbah dan Bahan-bahan yang Bersifat Racun Terhadap Biota Air

## Slide 2
Suatu sistem pengolahan limbah yang baik harus memperhatikan bahwa limbah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit dan dalam penanganannya tidak mencemari udara, air, atau tanah serta tidak menimbulkan dampak yang merugikan.

## Slide 3
Beberapa istilah Baku dalam Pengolahan air limbah, yaitu:
Ekualisasi
Langkah awal untuk menyeragamkan mutu air limbah (misal pH, suhu, COD, BOD dll) sebelum diolah. Jika air limbah tidak diseragamkan terlebih dahulu, maka kontrol terhadap pengolahan akan sulit / tidak dimungkinkan.
Penyaringan (screening / filtration)
Penyaringan adalah proses pembersihan air dengan melewatkannya melalui bahan berpori atau media. Tujuan penyaringan adalah untuk menghilangkan zat padat yang mengapung atau tersuspensi yang berukuran besar

## Slide 4
Penggumpalan (Koagulasi dan Flokulasi)
Proses pengolahan air dimana zat padat (suspended solid) yang sangat kecil dan zat koloid dalam air limbah diikat oleh bahan koagulan dan flokulan, kemudian membentuk flok-flok yang siap/mudah untuk diendapkan dalam bak pengendapan.

## Slide 5
Sedimentasi
Pemisahan partikel dari air dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Proses ini bertujuan untuk memperoleh air buangan yang jernih dan mempermudah proses penanganan lumpur
Aerasi
Proses pengolahan dengan memberikan kesempatan pada air untuk bersentuhan dengan udara yang bertujuan untuk menaikkan kandungan oksigen, menurunkan kandungan karbondioksida dan menghilangkan kandungan H2S, metan dan berbagai zat organik yang mudah menguap dan menimbulkan bau.

## Slide 6
Pengolahan Biologi dengan Lumpur Aktif
Oksidasi biologis terutama digunakan sebagai sistem pengolahan air limbah. Tujuan dari pengolahan secara biologi adalah untuk mengurangi jumlah kandungan bahan organik terlarut (termasuk partikulat) dan mengubahnya menjadi bentuk yang terendap oleh flokulasi biologi mikroorganisme.

## Slide 7
Hasil buangan produksi yang berupa zat cair dan diolah melalui IPAL.
Jika hasil analisis menunjukkan bahwa limbah tersebut beracun berdasarkan baku mutu, harus dikirim ke pusat pengolahan limbah cair.
Jika sesuai baku mutu maka limbah tersebut dapat dibuang ke lingkungan dengan ijin BAPEDAL.

## Slide 8
Beberapa perlakuan dibutuhkan untuk memenuhi baku mutu, yaitu:
Perlakuan primer : Penghilangan fisik bahan tersuspensi.
Perlakuan sekunder: Degradasi oleh mikroba untuk menghilangkan senyawa organik terlarut.
Perlakuan tersier: Pemisahan bahan terendapkan.

## Slide 9
Sarat yang perlu dipenuhi dalam membangun IPAL, yaitu:
Sederhana & mudah diterapkan.
Teknologi yang diterapkan sudah tersedia.
Dapat dipercaya hasilnya.
Tidak mahal.

## Slide 10
1. Pengolahan Limbah Padat
Pengolahan limbah padat meliputi pengumpulan sampai pemusnahan dan pembuangannya yang harus memperhatikan karakteristik dan kandungan yang terdapat di dalam limbah padat tersebut.
Limbah padat yang mengandung bahan organik dapat membusuk dengan adanya aktivitas mikroorganisme pengurai. Dengan demikian, pengelolaannya memerlukan kecepatan, baik dalam pengumpulan maupun dalam pemusnahannya.
Pembusukan limbah padat organik akan menghasilkan antara lain gas CH4(metana) dan H2S (asam sulfida) yang bersifat racun bagi manusia.

## Slide 11
Limbah padat yang mengandung bahan anorganik tidak dapat membusuk. Bila memungkinkan limbah padat jenis ini sebaiknya didaur ulang.
Untuk limbah padat yang mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) diperlukan suatu perlakuan khusus dengan cara penggunaan incenerator merupakan salah satu metode yang direkomendasikan.
Limbah padat yang mengandung bahan organik dan tidak mengandung B3 dapat diproses secara biologi untuk mengurangi volumenya atau dapat juga untuk memperoleh produk yang berguna seperti pupuk kompos (aerobic) maupun biogas (anaerobic) untuk bahan bakar.

## Slide 12
2. Pengolahan Limbah cair
Bertujuan untuk menghilangkan kontaminan berupa senyawa organik yang dinyatakan oleh nilai BOD, COD, nutrient, senyawa toksik, mikrorganisme patogen, partikel nonbiodegradable, padatan tersuspensi maupun terlarut.
Kontaminan dapat disisihkan dengan:
Pengolahan fisik metode pengolahan dengan mengaplikasikan proses fisik, seperti flokulasi, sedimentasi, filtrasi dan transfer gas.
Pengolahan kimia metode pengolahan dimana penyisihan atau konversi kontaminan terjadi karena penambahan bahan kimia dan melawati reaksi kimia seperti presipitasi dan adsorpsi.
Pengolahan biologi metode pengolahan dimana kontaminan disisihkan melalui aktivitas biologi yang ditujukan untuk menghilangkan substansi organik biodegradable dalam limbah cair.

## Slide 13
Pengolahan Limbah Cair secara Biologi
Merupakan proses pengolahan air limbah dengan memanfaatkan aktivitas pertumbuhan mikroorganisme yang berkontak dengan air limbah, sehingga mikroorganisme tersebut dapat menggunakan bakteri organik pencemar yang ada sebagai bahan makanan dalam kondisi lingkungan tertentu dan mendegradasi atau menstabilisasinya menjadi bentuk yang lebih sederhana.
Umumnya bakteri merupakan mikroorganisme utama dalam proses pengolahan biologi. Hal ini karena bakteri memiliki karakteristik beragam sehingga dapat bertahan pada lingkungan air limbah.

## Slide 14
Proses pengolahan biologi juga dapat dibagi berdasarkan media pertumbuhan mikroorganismenya, yaitu :
Suspended growth atau pertumbuhan tersuspensi, mikroorganisme berada dalam keadaan tersuspensi di air limbah seperti pada reaktor lumpur akif atau kolam oksidasi.
b. Attached growth atau pertumbuhan terlekat, mikroorganisme tumbuh terlekat pada media pendukung yang berada di dalam air limbah.

## Slide 15
Lumpur Aktif (Activated Sludge)
Merupakan sistem yang paling banyak digunakan dalam pengolahan limbah cair.
Di dalam limbah yang mengandung bahan organik terdapat zat-zat yang merupakan makanan dan kebutuhan-kebutuhan lain bagi mikroorganisme yang akan digunakan dalam proses lumpur aktif.
Proses lumpur aktif adalah salah satu proses pengolahan air limbah secara biologi, yang pada prinsipnya memanfaatkan mikroorganisme yang mampu memecah bahan organik dalam limbah cair.

## Slide 16
Proses lumpur aktif adalah proses dimana limbah cair dan lumpur aktif dicampur dalam satu reaktor.
Salah satu parameter yang sering digunakan dalam pengolahan limbah cair sistem lumpur aktif adalah Mixed Liquor Suspended Solids (MLSS) yang merupakan jumlah dari bahan organik dan mineral berupa padatan terlarut, termasuk mikroorganisme.

## Slide 17
Komponen biologis lumpur aktif terdiri dari berbagai macam organisme. Bakteri, fungi, protozoa merupakan komponen biologis dari lumpur aktif.
Mikroorganisme sendiri selain menguraikan dan menghilangkan kandungan material, juga menjadikan material yang terurai tadi sebagai tempat berkembang biaknya.
Metodologi penelitian menggunakan lumpur aktif adalah merupakan proses pengolahan air limbah yang memanfaatkan proses mikroorganisme tersebut.

## Slide 18
Limbah
Bak Penyaring
Bak Equalizing
Bak Aerasi
Bak Pengendapan
Airlift
Distributor box
Bak Penampung Air Olahan (Clorinasi Tank)
Water Tank
Memisahkan Lumpur

## Slide 19
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengolahan Limbah Cair dengan Lumpur Aktif:
a. Oksigen
Oksigen dibutuhkan ketika pengolahan terhadap air limbah dilakukan secara aerob, tetapi untuk proses anaerob, keberadaan oksigen pada reaktor pengolahan limbah tidak diperbolehkan sehingga mikroorganisme yang digunakan untuk mendegradasi limbah adalah bakteri anaerob yang tidak membutuhkan oksigen.

## Slide 20
b. Nutrisi
Mikroorganisme akan menggunakan bahan-bahan organik yang terkandung dalam limbah cair sebagai makanannya, tetapi ada beberapa unsur kimia penting yang banyak digunakan sebagai nutrisi untuk pertumbuhan bakteri sehingga pertumbuhan bakteri optimal. Sumber nutrisi tersebut antara lain :
Makro nutrient
antara lain adalah N, S, P, K, Mg, Ca, Fe, Na, dan Cl. Unsur nitrogen dan phospor yang digunakan biasanya diperoleh dari urea.
Mikro nutrient
antara lain adalah Zn, Mn, Mo, Se, Co, Cu, dan Ni . Penggunaan mikronutrient adalah 1-100 μg/L karena jika terlalu banyak justru merupakan racun bagi mikroorganisme.

## Slide 21
c. Komposisi Organisme
Komposisi mikroorganisme dalam lumpur aktif sangat menentukan baik atau tidaknya proses pengolahan yang dilakukan. Kondisi yang paling baik untuk pengolahan limbah dengan lumpur aktif adalah apabila populasi mikroorgamisme yang dominan adalah Ciliata dan terdapat beberapa Rotifera.

## Slide 22
e. Temperatur
Pengaruh temperatur untuk pertumbuhan mikroorganisme terutama bakteri adalah terhadap proses kerja enzim yang berperan dalam sintetis bahan-bahan organik terlarut dalam limbah cair. Temperatur optimal dalam proses lumpur aktif untuk pertumbuhan bakteri adalah 32-36 oC.

## Slide 23
Jenis Mikroorganisme dalam Lumpur Aktif:
(a) Bakteri
Merupakan komponen utama dari flok lumpur aktif, lebih dari 300 jenis bakteri hidup dalam sistem lumpur aktif. Bakteri-bakteri tersebut mendegradasi bahan-bahan organik dan mentransformasi nutrien. Jenis umum yang sering ditemukan dalam lumpur aktif adalah Zooglea, Pseudomonas, Flavobacterium, Alkaligenes, Bacillus, Achromobacter, Corynebacterium, Comomonas, Brevibacterium, dan Acenetobactes juga Sphaerotillus, seperti Beggiatoa, dan Vitreoscilla.
(b) Fungi
Jenis yang umum ditemukan adalah Geotrichum, Penicilium, Chephalos porium, Clados porium, dan Alternaria.

## Slide 24
(c) Protozoa
d) Rotifera
Paling umum ditemukan adalah jenis Philodina spp. dan Lecane Monogononta.

## Slide 25
Parameter | Baku Mutu |  | 
 | KepMen LH No.112 Tahun 2003 | PPRI No. 82 Tahun 2001 | Perda Jabar No. 39 Tahun 2000
pH | 6 – 9 | 5 – 9 | 6 – 9
DHL (µS/cm) | - | 2250 | -
TSS (mg/l) | 100 | 400 | 1000
BOD (mg/l) | 100 | 12 | 6
COD (mg/l) | - | 100 | 10
DO (mg/l) | 3 | 3 | > 3
Karakteristik badan air penerima limbah domestik dan baku mutu kelayakannya menurut berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia.

## Slide 26
TERIMA KASIH