## Slide 1: JARINGAN KOMPUTER

## Slide 2
Penyusun Jaringan Komputer
Terminal / Workstation = PC, Laptop, dll
Media Transmisi / media penghubung,
Bounded and unbounded media
Unbounded media = gelombang radio, gelombang micro, infrared
Bounded Media = kabel twisted pair, coaxial, fiber optic
Jaringan komputer,
sistem yang terdiri dari 2 komputer atau lebih yang terhubung melalui media komunikasi untuk saling betukar komunikasi.

## Slide 3
Kabel Coaxial
konektor T, BNC
Jarak jangkauan < 500m
Bandwidth standar 100 Mbps
Murah
Instalasi susah

## Slide 4: Kabel Twisted Pair
UTP (Unshieled Twisted Pair)
Tingkat resistance rendah
Lapisan luar pelindung kerusakan fisik kabel
Konektor RJ45
Bandwidth 100 Mbps
Jarak jangkauan ±100m
Instalasi mudah
Murah
STP (Shielded Twisted Pair)
Tingkat resistance lebih tinggi di banding UTP
Terdapat lapisan tambahan di setiap pasang kabel
Konektor RJ45
Bandwidth 100 Mbps
Jarak jangkauan ±100m
Instalasi mudah
Lebih mahal dari UTP

## Slide 5
Sambungan kabel UTP
Straight kabel = client – hub / router
Cross kabel = client – client, hub – hub

## Slide 6
Fiber optic
Transfer data dalam bentuk cahay
Bandwidth besar gigabit
Jarak jangkauan > 2km, tanpa repeater
Kebal terhadap interferensi gelombang elektromagnetik
Perangkat mahal, kabel murah

## Slide 7
Network Electronic
melayani proses routing atau switching data dan untuk menyediakan interface antara media transmisi yang berbeda.
Switch,
Hub,
Bridge,
mentransmisikan data dari server lansung ke client yang ada dituju. Biasa digunakan untuk LAN
mentransmisikan data dari server ke semua client. Hub membagi bandwidth yang ada ke semua client yang aktif saat itu.
jembatan yang menghubungkan jaringan kecil menjadi jaringan yang lebih besar, atau sebaliknya.
Router,
membagi jaringan. Mentransmisikan paket data langsung ke tujuannya. Digunakan untuk jaringan yang lebih luas
Network Electronic

## Slide 9
Penggunaan jaringan komputer :
Home Aplication
Akses informasi jarak jauh
Komunikasi jarak jauh
Media hiburan
Electronic commerce

## Slide 10: Penggunaan Jaringan Komputer
Untuk perusahaan
Resource sharing
Time independence
Reliabilitas tinggi
Manageability
Cost effectiveness
Mobile users
Laptop
Handphone
Tablet PC

## Slide 11: Jenis-jenis jaringan komputer
LAN (Local Area Network)
Low speed PC network = untuk personal computer, kecepatan < 1Mbps
Medium speed Network, kecepatan 1-20Mbps
High speed Network, kecepatan > 20Mbps

## Slide 12
MAN (Metropolitan Area Network)
mencakup area yang lebih luas dari LAN

## Slide 13
WAN (Wide Area Network)
mencakup geografis yang lebih luas.

## Slide 14: Topologi Jaringan Komputer
Topologi Ring = host ke host setelah dan sebelumnya.
(-) jika satu rusak, semua jaringan terganggu.
(-) perubahan jumlah perangkat sulit
(+) instalasi mudah
(+) aliran data lebih cepat
Topologi
struktur / desain / bentuk

## Slide 15
Topologi bus = semua perangkat terhubung melalui kabel tunggal.
(+) jumlah perangkat yang terhubung dapat dirubah tanpa mengganggu yang lain.
(+) instalasi relatif mudah.
(-) jika traffic data tinggi akan terjadi kemacetan

## Slide 16
Topologi star = menghubungkan host ke titik utama (hub / switch)
(+) jika 1 host rusak, yang lain tidak terganggu
(+) mudah terdeteksi jika ada kerusakan
(-) membutuhkan banyak kabel

## Slide 17
Topologi mesh = 1host saling tehubung ke host lain dengan kabel tunggal.
(+) proses pengiriman data cepat
(+) jika 1 komputer rusak tidak akan mengganggu komputer lain
(-) instalasi rumit
(-) biaya pemeliharaan tinggi

## Slide 18
Topologi Tree = topologi jaringan bertingkat
(+) mampu menjangkau area yang jauh
(+) identifikasi kerusakan mudah diketahui
(-) jika kabel tunggal rusak,
maka seluruh jaringan rusak
(-) susah untuk pemeliharaan
(-) sering terjadi tabrakan data

## Slide 19: Tipe Jaringan Komputer
Client – Server
Server = komputer yang menyediakan berbagai fasilitas bagi komputer lain dalam jaringan
Client = yang menerima fasilitas tersebut
(+) sistem keamanan dan backup data lebih baik
(+) kecepatan akses lebih tinggi
(-) sangat tergantung pada server
(-) biaya operasional mahal
Kelebihan / kekurangan

## Slide 20
Peer to peer
Server = tidak sepenuhnya sebagai server, tapi bisa juga sebagai user
(+) tidak bergantung pada server
(+) biaya operasional relatif murah
(-) kinerja lebih rendah
(-) sistem keamanan dan backup data dilakukan oleh masing-masing user
Kelebihan / kekurangan

## Slide 21: Protokol
Protokol
Hal yang diperhatikan dalam protokol :
Syntax, sematix, timing
Fungsi protokol :
Fragmentasi dan reassembly
Encapsulation
Connection control, membangun hubungan komunikasi antara transmitter dan receiver
Flow control, mengatur perjalanan data
Error control
Transmission sevice, memberikan pelayanan yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan.
aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi dalam jaringan komputer.

## Slide 22: Jenis-jenis Protokol
TCP (Transmission Control Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)
ARP (Address Resolution Protocol)
RARP (Reverse Address Resolution Protokol)
protokol standar pada koneksi internet.
pengiriman data dapat langsung dilakukan tanpa harus membangun hubungan dahulu antar host
mentransformasi dari IP address ke ethernet address.
mencarikan IP address bagi semua host

## Slide 23
ICMP (Internet Control Message Protocol)
NetBIOS
PPP
SLIP
POP3 (Post Office Protocol versi 3)
memberikan informasi error yang terjadi antara host.
memberi akses ke berbagai sumber data untuk menciptakan hubungan 2 komputer.
(Point to Point Protocol)
(Serial Line Internet Protocol)
user dapat mengambil dan melihat sebuah surat elektronik atau email yang tersimpan di dalam server.

## Slide 24
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
FTP (File Transfer Protocol)
user dapat mengirimkan email menuju ke server dari email penerima.
mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan kemudian dikirimkan menuju ke client dari sebuah web server.
standar pentransferan file dan juga media di dalam intenet.

## Slide 25: Network Interface Card (NIC)
NIC
Di pasangkan ke motherboard di komputer
Fungsi NIC
Peranti yang menyambungkan kabel jaringan dengan komputer.
Peranti yang menyediakan pengalamatan secara fisik. Artinya kartu jaringan memiliki kode tertentu yang unik.
Mengkonversi data menjadi bentuk bit
Memungkinkan semua komputer terhubung dengan jaringan melalui kabel jaringan.

## Slide 26
Ethernet card
menyediakan port untuk kabel coaxcial dan twisted pair dengan konektornya masing-masing.

## Slide 27
Local Talk Connector
peralatan jaringan untuk komputer macintosh, menggunakan sebuah kotak adapter khusus dan kabel yang terpasang ke port untuk printer. Kelemahannya pada kecepatan transfer data, beroperasi pada kecepatan 230 Kbps atau setara dengan 0.23 Mps

## Slide 28
Token ring card
umumnya mempunyai tipe konektor 9 pin DIN yang menyambungkan kartu jaringan ke kabel network.