## Slide 1: KRITERIA PERFORMANCE PERAMALAN
Nurullia Febriati

## Slide 2: PENDAHULUAN
Kriteria Performance Peramalan dilakukan untuk mengetahui hasil peramalan, apakah hasil tersebut tepat atau paling tidak dapat memberikan gambaran yang paling mendekati sehingga rencana yang dibuat merupakan rencana realistis dan akurat
Ketepatan atau ketelitian inilah yang menjadi kriteria performance suatu metode peramalan yang dapat dinyatakan sebagai kesalahan dalam peramalan
Semakin kecil nilai kesalahana peramalan makan semakin tinggi tingkat ketelitian peramalan demikian sebaliknya. Sehingga akurasi hasil peramalan sangat tergantung dari besarkanta kesalahan perhitungan peramalan

## Slide 3: BESARNYA KESALAHAN PERAMALAN DAPAT DIHITUNG DENGAN MENGGUNAKAN BEBERAPA METODE
Rata–rata deviasi mutlak (Mean Absolute Deviation = MAD)  MAD merupakan rata–rata kesalahan mutlak selama periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan faktanya. Secara sistematis, MAD dirumuskan sebagai berikut :
Rata–rata kuadrat kesalahan (Mean Square Error = MSE) MSE dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Secara sistematis, MSE dirumuskan sebagai berikut:

## Slide 4
Rata–rata kesalahan peramalan (Mean Forecast Error = MFE)  MFE sangat efektif untuk mengetahui apakah suatu hasil peramalan selama periode waktu tertentu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Bila hasil peramalan tidak bias, maka nilai MFE akan mendekati nol. MFE dihitung dengan menjumlahkan semua kesalahan peramalan selama periode peramalan dan membaginya dengan jumlah periode peramalan, secara sistematis, MFE dinyatakan sebagai berikut:
Rata–rata persentase kesalahan absolut (Mean Absolute Persentage Error = MAPE) MAPE merupakan ukuran kesalahan relatif, MAPE biasanya lebih berarti bila dibandingkan dengan MAD karena MAPE menyatakan persentase kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang akan memberikan informasi persentase kesalahan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Secara sistematis, MAPE dinyatakan sebagai berikut :

## Slide 5: PEMILIHAN METODE PERAMALAN
Pemilihana metode peramalann yang sesuai dilakukan apabila hasil perhitungan kesalahan peramalan sudah didapat. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan uji statistik yaitu uji hipotesis atas dua atau lebih peramalan yang memiliki nilai kesalahan yang terkecil

## Slide 6
Terimakasih
Terimakasih