## Slide 1: PEMELIHARAAN DAN KEANDALAN
Chandra Deri Andika 1911011037
Erlans Firman Susanto 1911911067
Faradiba Isra Miranda 1951011013
Rama Alif Elsanjaya 1911011073

## Slide 2: OUTLINE
Profil Orlando Utilities Commissions
Pentingnya Strategi terhadap Pemelihara dan Keandalan
Keandalan
Pemeliharaan
Total Pemeliharaan yang Produktif

## Slide 3: Orlando Utilities Commissions
Pemeliharaan di Orlando Utilities Commissions
Orlando Utilities Commissions (OUC – The Reliable One) adalah utilitas publik yang dimiliki pemerintah kota yang menyediakan layanan listrik dan air bagi warga Orlando, Florida, St. Cloud, Florida. Dan kabupaten Orange dan Osceola
Unit di OUC station energy center mensyaratkan bahwa personel pemeliharaan akan mengerjakan 12.000 pekerjaan pemeliharaan dalam 1 tahun.
Setiap hari Ketika pembangkit tenaga listrik tersebut istirahat untuk pemeliharaan akan mengeluarkan Biaya sekitar $110.000.
Di OUC pemeliharaan sangat bernilai,sebagai hasilnya sistem distribusi listrik milik OUC diberikan peringkat nomor 1 di wilayah A.S bagian tenggara.

## Slide 4: Pentingnya Strategi terhadap Pemeliharaan dan Keandalan
Tujuan
Mempertahankan kapabilitas dari sistem
Pemeliharaan : Aktivitas yang mempertahankan perlengkapan dari sistem berjalan baik
Keandalan : Probabilitas mesin/produk berfungsi dengan baik pada waktu yang ditentukan bedasrkan keadaan yang berlaku
Taktik Keandalan
Meningkatkan komponen individual
Memberikan kelebihan
Taktik Pemeliharaan
Mengimplementasikan/meningkatkan pemeliharaan pencegahan
Meningkatkan kapabilitas atau kecepatan dalam perbaikan

## Slide 5: KEANDALAN
Keandalan sistem
Disebabkan oleh kegagalan yang terjadi didunia nyata,pemahaman mengenai keberadaan mereka merupakan konsep penting dari keandalan

## Slide 6: Keandalan Sistem
Gambar disamping menjelaskan menunjukkan bahwa sebagaimana sejumlah komponen dalam suatu rangkaian semakin meningkat ,keandalan seluruh sistem akan mengalami penurunan dengan cepat.
Keandalan Dari Sistem(persen)

## Slide 7: KEANDALAN DALAM SUATU RANGKAIAN Menentukan keandalan Sistem
“National Bank of Greleey,Colorado,memproses aplikasi pinjaman melaluli 3 karyawan (masing masing memeriksa pada bagian yang berbeda-beda dari aplikasi dalam serangkaian.
R1 R2 R3
Solusi
.90
.80
.99
RS
Keandalan dari proses pinjaman adalah:Rs
= R1XR2XR3=(0,90) (0,80) (0,99)
=0,713 = 71,3 %
PENDEKATAN :
Terapkan persamaan (17.1) untuk memecahkan Rs
WAWASAN:
Karena masing-masing karyawan dalam serangkaian kurang dari sempurna,probabilitas kesalahan adalah kumulatif dan menghasilkan keandalan bagi rangkaian ini adalah 0,713 yang kurang dari satu karyawan.
LATIHAN PEMBELAJARAN
Jika karyawan dengan kinerja yang paling rendah (0,80) digantikan pleh karyawan dengan oleh karyawan dengan tingkat kinerja pada keandalan 0,95 ,berapa keandalan baru yang diharapkan?
=0,846

## Slide 8: MENENTUKAN KEANDALAN Menetapkan waktu rata-rata diantara kegagalan (MTBF)
“Sistem pendingin udara twenty dirancang untuk digunakan oleh para astronot di pesawat luar angkasa soyus di Rusia yang dioperasikan selama 1.000 jam di fasilitas pengujuan di Rusia .dua dari system gagal dalam ujian salah satu setelah 200 jam dan yang lainnya setelah 600 jam.”
PENDEKATAN
Untuk menentukan persentase kegagalan [(FR(100%)].jumlah kegagalan per unit waktu [FR(N)],dan waktu rata-rata di antara kegagalan (MTBF),kita akan menggunakan persamaan (17-2), (17,3) ,dan (17-4),masing-masing.

## Slide 9: MENENTUKAN WAKTU RATA-RATA DIANTARA KEGAGALAN (MTBF) Menetapkan waktu rata-rata diantara kegagalan (MTBF)
SOLUSI
-Persentase kegagalan :
FR (%)=Jumlah kegagalan : Jumlah unit yang diuji = 2:20 X(100%) = 10%
-Jumlah kegagalan per jam operasional :
FR (N) = Jumlah kegagalan : Waktu operasional
-Jumlah kegagalan per jam operasional :
Saat:
Total waktu=
(1000 jam) ( 20 unit ) = 20.000 unit.jam
Waktu Operasional =
800 jam untuk kegagalan pertama + 400 jam untuk kegagalan kedua
= 1.200 unit/jam
Waktu operasional =
Total waktu – Waktu non operasional
FR (N) =2/(20.000-1.200) = 2/1=18.800
=0,00106 kegagalan unit.jam
Karena MTBF=
MTBF = 1/(FR(N))
1/0.000106
= 9,434 jam
Jika pesawat luar angkasa soyuz mengadakan perjlanan ke internasional Space Station yang berlangsung selama 6 hari,Rusia akan menghitung jumlah tingkat kegagalan perjalanan,yaitu:
=(Kegagalan/unit.jam) (24 jam/hari)(6 hari /perjalanan)
=(0,000106)(24)(6)
=0.0153 kegagalan perjalanan

## Slide 10: MENENTUKAN WAKTU RATA-RATA DIANTARA KEGAGALAN (MTBF) Menetapkan waktu rata-rata diantara kegagalan (MTBF)
WAWASAN:
Waktu rata –rata diantara kegagalan (MTBF) adalah standar rata-rata atas keandalan yang dinyatakan.
LATIHAN PEMBELAJARAN
Jika waktu nonoperasional turun hingga 800,berapa MTBF yang baru?
= 9,606 jam

## Slide 11: MEMBERIKAN KELEBIHAN Kelebihan diberikan menjamin bahwa satu komponen mengalami kegagalan,sistem akan mengambil jalur lainnya
Rs= + x
Probabilitas
Komponen
Kerja
Pertama
Probabilitas
Komponen
Kerja kedua
Probabilitas komponen
Kerja kedua
Yang diperlukan

## Slide 12: KEANDALAN DENGAN CADANGAN Menetapkan waktu rata- rata diantara kegagalan
National bank terganggu karena proses aplikasi pinjamannya hanya memiliki keandalan sebesar 0,713 dan ingin meningkatkan keadaan ini
PENDEKATAN :
Bank memutuskan untuk memberikan kelebihan bagi 2 karyawan yang kurang diandalkan,dengan para karyawan yang memeliki kompetensi yang setara.
SOLUSI
Prosedur ini menghasilkan system berikut
0.90
0.90
0.80
0.80
0.99
R1 R2 R3

## Slide 13: KEANDALAN DENGAN CADANGAN Menetapkan waktu rata-rata di antara kegagalan (MTBF)
SOLUSI:
Rs= [0,9+0,9(1-0,9)] x[0,8+0,8](1-0,8) x 0,99
=[0,9+(0,9)(0,1)]x[0,8+(0,8)(0,2)]x0,99
=0,99 x0,96x0,99
=0,94
WAWASAN:
Dengan memberikan kelebihan bagi 2 karyawan,National bank telah meningkatkan keandalan dari proses pinjaman 0,713 menjadi 0,94
LATIHAN PEMBELAJARAN:
Apa yang terjadi Ketika bank mengganti kedua R2 karyawan dengan satu karyawan baru yang memiliki keandalan sebesar 0,90
= 0,88

## Slide 14: KEANDALAN DENGAN KELEBIHAN PARALEL
0,95
0,95
0,975
0,975
R2 R3
R1
R4

## Slide 15: KEANDALAN DENGAN KELEBIHAN PARALEL
PENDEKATAN
Identifikasi keandalan dari masing-masing jalur,kemudian hitunglah kemungkinan jalur tambahan yang diperlukan(kemungkinan kegagalan),dan terakhir kurangi produksi yang mengakibatkan kegagalan tersebut dari 1.
SOLUSI
Keandalan untuk jalur tengah = R2 x R3
=0,975 x 0,975= 0,9506
Kemudian,tentukan probabilitas kegagalan untuk keseluruhan 3 jalur
=(1-0,95) x (1-0,9506) x (1-0,95)
(0,05) x (0,0494) x (0,05)
=0,00012
Oleh karena itu,keandalan dari desain yang baru adalah 1 minus probabilitas kegagalan ,atau :
1-0,00012 = 0,99988
WAWASAN
Bahkan dalam suatu sistem saat tidak ada komponen yang memiliki keandalan di atas 0/975,desain parallel meningkatkan keandalan hingga lebih dari 0,999.pada dasarnya ,jalur paralel dapat menambah keandalan.
LATIHAN PEMBELJAJARAN
Jika keandalan seluruh komponen hanya sebesar 0,90,berapa keandalan yang baru?
= 0,9981

## Slide 16: PEMELIHARAAN
Pemeliaraan Pencegahan
Inspeksi rutin dan perbaikan serta menjaga fasilitas dengan perbaikan yang tepat
2. Pemeliharaan Kerusakan
Perengkapan mengalami kegagalan dan harus diperbaiki berdasarkan pada keadaan darurat atu prioritas

## Slide 17: Mengimplementasikan pemeliharaan pencegahan Pelaporan yang baik dan pencatatan dapat membantu keputusan ketika pemeliharaan pencegahan harus dilakukan
Infant Morality (Kegagalan awal)
Tingkat kegagalan awal yang tinggi
Harus mengetahui kapan sistem memerlukan perbaikan atau kapan kemungkinan untuk gagal
Distribusi MTBF seringkali mengikuti kurva normal
Stadar deviasi kecil, adanya sinyal melakukan pemeliharaan pencegahan

## Slide 18: Biaya Pemeliharaan
Pandangan tradisional berusaha untuk menyeimbangkan biaya pemeliharaan pencegahan dan kerusakan
Pandangan biaya penuh

## Slide 19: Menghitung Perkiraan Jumlah Kerusakan
=
x
Perkiraan jumlah kerusakan
Jumlah kerusakan
Frekuensi yang sesuai

## Slide 20: MENGHITUNG PERKIRAAN BIAYA KERUSAKAN
=
x
Perkiraan biaya kerusakan
Perkiraan jumlah kerusakan
Biaya per kerusakan

## Slide 21: MENGHITUNG BIAYA PEMELIHARAAN PENCEGAHAN
= X
Biaya pemeliharaan pencegahan
Biaya kerusakan yang diperkirakan jika kontrak perbaikan di tandatangani
Biaya kontrak perbaikan

## Slide 23: Pemeliharaan yang Otonom
Definisi
Penekanan pada penerimaan tanggung jawab karyawan terhadap mengamati, memeriksa, menyesuaikan, membersihkan, dan memberitahukan tipe pemeliharaan kelengkapan
Para karyawan memprediksi kegagalan, mencegah kerusakan, dan memperpanjang masa manfaat dari perlengkapan
Manajer memberdayakan karyawan dan mempertahankan kinerja sistem

## Slide 24: Total Pemeliharaan yang Produktif
1. Merancang mesin yang dapat diandalkan, mudah mengoperasinya, dan mudah pemeliharaannya
2. Menekan total biaya kepemilikan ketika membeli mesin sehingga perbaikan dan pemeliharaan termasuk dalam biaya
3. Mengembangkan rencana pemeliharaan pencegahan yang memanfaatkan praktik pelaksanaan terbaik dari operator, departemen pemeliharaan dan jasa gudang
4. Memberikan pelatihan bagi pemeliharaan yang otonom