## Slide 1
TEKNIK SAMPLING
LABORATORIUM LINGKUNGAN

## Slide 2
Pengambilan contoh /sampel
Teknik Sampling sebagai Kontrol Kualitas lingkungan
SNI 19-17025-2005
Pengambilan sampel adalah suatu prosedur tertentu yang harus diikuti bila suatu substansi, bahan, atau produk diambil untuk keperluan pengujian sampel yang representatif dari keseluruhannya
ASTM D 4057
Seluruh langkah yang diperlukan untuk memperoleh sampel yang mewakili (representative) dari suatu pipa, tanki, atau bejana lain, dan memindahkan sampel tersebut dalam suatu wadah yang mana sample uji yang mewakili dapat diambil untuk dianalisis

## Slide 3: Persyaratan Sampel
Representatif
Karakteristiknya hampir sama dengan populasi (homogen)
01
.
02
03
Jumlah cukup memadai
Jumlah volume sampel disesuaikan dengan kebutuhan analisis sesuai persyaratan dan regulasi yang digunakan
Sesuai dengan jenis analisa yang akan dilakukan
Pengambilan sampel disesuaikan dengan kebutuhan analisis sesuai persyaratan dan regulasi yang digunakan
04
Stabil untuk jangka waktu tertentu
Pengawetan sampel dapat menghambat perubahan secara mikrobiologi, kimia, maupuan
fisika terhadap parameter yang akan dianalisis sehingga stabil pada waktu tertentu

## Slide 4: Acuan Metode
SNI 6989.57:2008
Air dan air limbah
Metode pengambilan sampel air permukaan
01
.
02
03
SNI 6989.58:2008
Air dan air limbah
Metode pengambilan sampel air tanah
SNI 8995:2021
Metode pengambilan sampel uji air untuk parameter fisika dan kimia
04
SNI 6989.59:2008
Air dan air limbah
Metode pengambilan sampel air limbah

## Slide 5
PENDAHULUAN
1. Pengertian Titik Sampling dan Sampel Air
Titik sampling merupakan suatu lokasi atau tempat yang dijadikan sebagai sampel penelitian.
Sampel air diartikan sebagai air yang dijadikan sebagai bahan yang mewakili yang akan diteliti dengan tujuan mengetahui parameter fisika, kimia, dan bakteriologi.

## Slide 6
Jenis-jenis sampel
Sampel sesaat
(grab sampel)
Sampel komposit
(composite sample)
Sampel gabungan tempat
(integrated sample)
Sampel yang diambil secara langsung dari bahan yang sedang dipantau.
Sampel yang terdiri dari beberapa sumber yang diambil kemudian dicampurkan.Sampel komposit biasa diambil selama periode yang panjang, misalnya 24 jam.
Sampel gabungan yang diambil secara terpisah di beberapa tempat dengan volume sama dan waktu yang sama.

## Slide 7
Metode dan Teknik Pengambilan Sampel Air
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik pengambilan sampel air:
Pemilihan lokasi pengambilan sampel
Lokasi pengambilan sampel air
Penentukan titik pengambilan sampel
Pengambilan sampel
Metode adalah prosedur atau cara untuk mencapai tujuan tertentu.
Teknik adalah cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur.
Teknik sampling merupakan proses pengumpulan sejumlah air atau sedimen untuk diteliti.

## Slide 8
Pertimbangan dalam Pemilihan Lokasi Pengambilan Sampel
Sampel air limbah harus diambil pada lokasi yang kemungkinan adanya pencemaran yang akan ditimbulkannya atau di dekat sumber pencemar.
Sampel air dari badan air harus diambil pada lokasi yang dapat menggambarkan karakteristik keseluruhan badan air.
Sumber pencemar yang mencemari badan air yang dipantau harus diketahui berupa sumber pencemar setempat (point source) atau sumber pencemar tersebar (disperse source).
Jenis bahan baku dan bahan kimia yang digunakan dalam proses industri yang mencemari air tersebut perlu diketahui.

## Slide 9
Lokasi Pengambilan Sampel Air
Pengambilan sampel air dapat dilakukan terhadap air permukaan maupun air tanah
Sampel air dari badan air harus diambil pada lokasi yang dapat menggambarkan karakteristik keseluruhan badan air.
Sumber pencemar yang mencemari badan air yang dipantau harus diketahui berupa sumber pencemar setempat (point source) atau sumber pencemar tersebar (disperse source).
Jenis bahan baku dan bahan kimia yang digunakan dalam proses industri yang mencemari air tersebut perlu diketahui.

## Slide 10
Air Permukaan
Dalam pengambilan air permukaan meliputi air sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya. Adapun pengambilan sampel air sungai dapat dilakukan jauh dari muara.
Lokasi pengambilan sampel air sungai:
Sumber alamiah, lokasi yang belum terjadi pencemaran
Sumber air tercemar, lokasi yang telah mengalami perubahan oleh sumber tercemar
Sumber air yang dimanfaatkan, lokasi pemanfaatan sumber air.
Untuk pengambilan sampel air danau atau waduk dapat dilakukan di tempat masuknya air untuk pemanfaatan atau di tempat keluarnya air (outlet)
Lokasi Pengambilan Sampel Air

## Slide 11
Air Tanah
Air tanah bebas yaitu air dari akuifer yang hanya sebagian terisi air, terletak pada suatu dasar yang kedap air dan mempunyai permukaan yang bebas.
Lokasi pengambilan sampel :
Bagian hulu dan hilir dari lokasi pembuangan sampah kota/industri
Bagian hilir pertanian yang sudah tercemar pestisida/pupuk kimia
Daerah pantai yang mengalami instrusi air laut.
Lokasi Pengambilan Sampel Air

## Slide 12
Air Tanah
2. Air tanah tertekan adalah air dari akuifer yang sepenuhnya jenuh air, dengan bagian atas dan bawah dibatasi oleh lapisan yang kedap air.
Lokasi pengambilan sampel :
Sumur produksi air tanah untuk pemenuhan kebutuhan perkotaan, pedesaan, pertanian dan industri
Sumur produksi air tanah maupun sarana umum
Sumur pemantauan kualitas air tanah
Sumur observasi air tanah di suatu cekungan air tanah artesis
Sumur observasi di wilayah pesisir yang mengalami penyusupan air laut
Sumur observasi penimbunan limbah B3.
Lokasi Pengambilan Sampel Air

## Slide 13
Pada sungai dengan debit kurang dari 5m3/detik, sampel air diambil pada satu titik di tengah sungai pada 0,5 x kedalaman sungai.
Pada sungai dengan debit antara 5-150 m3/detik, sampel air diambil pada dua titik, masing-masing pada 1/3 dan 2/3 lebar sungai.
Pada sungai dengan debit lebih dari 150 m3/detik, sampel air diambil minimum pada enam titik, maing-masing pada jarak ¼, ½ dan ¾ lebar sungai, pada 0,2 kedalaman sungai dan 0,8 x kedalaman sungai.
Penentuan Titik Pengambilan Sampel Sungai

## Slide 14
Pada danau atau waduk dengan kedalaman kurang dari 10 m, sampel air diambil dari dua titik, yaitu di permukaan dan di dasar danau/waduk.
Pada danau/waduk dengan kedalaman antara 10-30 m, sampel diambil tiga titik, yaitu di permukaan, lapisan termoklim, dan di dasar danau.
Pada danau/waduk dengan kedalaman antara 30-100 m, sampel di ambil empat titik, yaitu permukaan, lapisan termoklim, di atas lapisan hipolimnion, dan dasar danau/waduk.
Pada danau atau waduk dengan kedalaman lebih dari 100 m, titik pengambilan sampel air dapat diperbanyak sesuai dengan keperluan.
Penentuan Titik Pengambilan Sampel Waduk atau Danau

## Slide 15
Untuk titik pengambilan sampel air tanah bebas:
Pada sumur gali, sampel diambil pada kedalaman 20 cm di bawah permukaan air. Pengambilan sampel sebaiknya dilakukan pada pagi hari.
Pada sumur bor dengan pompa tangan atau mesin, sampel diambil dari kran/mulut pompa. Pengambilan sampel dilakukan kira-kira lima menit setelah air mulai dikeluarkan.
Penentuan Titik Pengambilan Sampel Air Tanah
Untuk titik pengambilan sampel air tanah tertekan:
Pada sumur bor eksplorasi, sampel diambil pada titik yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan eksplorasi.
Pada sumur observasi, sampel diambil pada dasar sumur setelah air dalam sumur bor dibuang sampai habis (dikuras)sebanyak 3 kali
Pada sumur produksi, sampel diambil pada kran/mulut pompa.

## Slide 16
Siapkan alat pengambilan sampel yang sesuai dengan keadaan sumber air
Alat-alat tersebut dibilas sebanyak tiga kali dengan sampel air yang akan diambil
Lakukan pengambilan sampel sesuai dengan keperluan, sampel yang diperoleh dicampur secara merata di dalam penampung sementara.
Jika pengambilan sampel dilakukan pada beberapa titik, maka volume sampel dari setiap titik harus sama.
Langkah-langkah Pengambilan Sampel

## Slide 17
Pada metode pengawetan sampel air dapat dilakukan dengan penambahan bahan kimia, namun setiap parameter kualitas air memerlukan perlakukan tertentu terhadap sampel. Selain perlakuan dengan bahan kimia, pengawetan yang paling umum dilakukan dengan cara fisika yaitu dengan mendinginkan sampel yaitu pada suhu 4 0C selama transportasi dan penyimpanan.
Metode Pengawetan Sampel