## Slide 1
Manajemen
Persediaan

## Slide 2: Jenis-jenis persediaan
A. Bahan baku, volumenya dipengaruhi oleh :
Perkiraan produksi
Sifat musim
Kreditabilitas Supplier
Efisiensi penjadualan pembelian (EQQ)
B. Barang dalam proses, besarnya dipengaruhi oleh lama produksi dan teknik produksi

## Slide 3
C. Barang jadi, jumlahnya dipengaruhi oleh :
Tingkat penjualan
Sifat teknis dan lamanya proses produksi
Daya tahan produk akhir

## Slide 4: Jenis-jenis biaya persediaan
A. Biaya simpan (carrying cost) : biaya gudang, biaya
modal, asuransi, penyusutan, keusangan
B. Biaya pesan (ordering cost) : biaya pesan, biaya kirim
C.Biaya kehabisan persediaan (stock out cost), yaitu
biaya yang timbul karena barang datang terlambat
D. Biaya simpan extra (extra carrying cost), yaitu biaya yang timbul karena barang datang lebih cepat

## Slide 5: Economic Order Quantity
Usaha-usaha untuk meminimisasi biaya persediaan
dapat dilakukan dengan menggunakan konsep
economic order quantity (EOQ)
EOQ = √ 2 VU
CP
Dimana, V = Biaya pesan variabel, per pesan
U = Unit pemakaian per tahun
C = Biaya simpan yang dinyatakan dalam %
terhadap harga pokok
P = Harga barang per unit

## Slide 6
Jumlah persediaan rata-rata = EOQ
2
Total biaya persediaan = biaya simpan + biaya pesan
= CP (Q) + V (U) + F
2 Q
(F = Biaya pesan tetap /tahun)
Bila barang tidak dapat dipesan dan langsung diterima,
maka timbul konsep LEAD TIME, yaitu sejumlah
satuan waktu yang diperlukan sejak memesan barang
s/d barang tersebut sampai di perusahaan.

## Slide 7: Reorder Point
Reorder point = titik pemesanan kembali
tingkat persediaan yang mengharuskan perusahaan
mengadakan pemesanan kembali agar proses
produksi tidak terganggu.
ROP = Persed besi + kebutuhan selama LEAD TIME
Kesulitan yang sering timbul adalah penentuan LEAD TIME bila perusahaan tidak memiliki data yang lengkap tentang variasi datangnya pesanan sejak dipesan.

## Slide 8
Seseorang pengusaha membutuhkan bahan baku
sebanyak 10.000 kg. Dalam rangka merencanakan saat
yang tepat mengadakan pesanan, diamati 20 data
pemesanan yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya
LEAD TIME 3 hari = 5 kali (25%)
4 hari = 10 kali (50%)
5 hari = 5 kali (25%)
Biaya simpan/kg/tahun Rp 2,- Biaya pesan Rp 100,-/pesan. Bila kehabisan persediaan, bahan baku dapat dibeli dengan harga Rp 0,50/kg. Bila 1 tahun ada 300 hari, LEAD TIME mana yang akan dipilih ?
Contoh

## Slide 9
EOQ = √ 2 x 10.000 x 100 = 1.000 kg
2
Frekuensi pesanan = 10.000/1000 = 10 kali
Biaya simpanan/hari/order = 1.000 x 2 = Rp 6,67
300
Extra Carrying Cost /Order
Lead time 3 hari, ECC = 0
Lead time 4 hari, ECC = 1(0,25) (Rp 6,67) = Rp 1,667

## Slide 10
Lead time 5 hari, ECC = 2 (0,25) (Rp 6,67) = Rp 3,335
1 (0,50) (Rp 6,67) = Rp 3,335
Rp 6,67
Stock Out Cost /Order
Kebutuhan bahan/hari = 10.000kg/300 = 33,3 kg
Lead time 5 hari, SOC = 0
Lead time 4 hari, SOC = 1(0,25)(33,3)(0,50) = Rp 4,162
Lead time 3 hari, SOC = 2(0,25)(33,3)(0,50) = Rp 8,325
1(0,50)(33,3)(0,50) = Rp 8,325
Rp 16,65

## Slide 11
Solusi : Pilih Lead Time 4 hari
Lead Time | Extra Carrying Cost |  | Stock Out Cost |  | Total/ Tahun
Hari | Per Order | Per Tahun | Per Order | Per Tahun | Rp
3 Hari | 0 | 0 | 16,65 | 166,50 | 166,50
4 Hari | 1,667 | 16,67 | 4,162 | 41,62 | 58,29
5 Hari | 6,67 | 66,70 | 0 | 0 | 66,70
Tabel Biaya