## Slide 1
DiSTILASI UAP
(STEAM DISTILLATION)
Oleh:
Chansyanah Diawati

## Slide 2
?

## Slide 3
DISTILASI UAP
Prinsip?
Proses?
Proyek modifikasi alat destilasi uap

## Slide 4
DISTILASI UAP
Distilasi uap adalah istilah yang secara umum digunakan untuk distilasi campuran air dengan senyawa yang tidak larut dalam air, dengan cara mengalirkan uap air ke dalam campuran sehingga bagian yang dapat menguap berubah menjadi uap pada temperatur yang lebih rendah.
Distilasi uap dari berbagai herbal aromatik dan bunga dapat menghasilkan dua produk; minyak esensial serta distilat herbal. Minyak esensial sering digunakan dalam parfum dan aromaterapi sedangkan distilat herbal banyak digunakan sebagai aromaterapi, pengolahan makanan dan perawatan kulit.

## Slide 5
PRINSIP DASAR
Untuk mengkonversi cairan apapun menjadi uap kita harus menggunakan energi dalam bentuk panas yang disebut sebagai panas laten penguapan
Suatu cairan selalu mendidih pada suhu di mana tekanan uap sama dengan tekanan atmosfer/sekitarnya
Untuk dua cairan yang tidak saling bercampur (immiscible) tekanan total uap dari campuran selalu sama dengan jumlah dari tekanan parsial mereka
Komposisi campuran ditentukan oleh konsentrasi komponen individu dalam tekanan parsialnya

## Slide 6
Jika sampel minyak esensial mengandung komponen A yang memiliki titik didih misalnya 190oC dan titik didih air adalah 100oC. Ketika dua cairan immiscible bercampur, dan setelah uap mereka telah mencapai jenuh, suhu akan segera turun ke 99,5oC, yang merupakan suhu dimana jumlah dari tekanan uap keduanya sama dengan 760 mm Hg.
Ptotal = PA + Pair
Oleh karena itu dalam campuran air dan minyak esensial, uap jenuh di atas campuran adalah:
Jadi setiap minyak esensial yang memiliki kisaran titik didih tinggi dapat diuapkan dengan uap dalam rasio sedemikian rupa sehingga tekanan uap gabungan mereka akan sama dengan tekanan atmosfer dan dapat diisolasi dari tanaman dengan proses destilasi basah

## Slide 7
Tekanan uap di atas campuran
Cairan campuran

## Slide 8
Proses

## Slide 9
PROYEK MODIFIKASI PERALATAN DISTILASI UAP
Tujuan-tujuan pembelajaran proyek,
Pentingnya bekerjasama
Berbagi informasi,
Masalah keamanan,
Tanggung jawab dan peran yang diharapkan dari mahasiswa
Diskusi:
Bagaimana seharusnya mahasiswa berhubungan satu sama lain
Bagaimana belajar mahasiswa akan dinilai
Bagaimana berhubungan dengan dosen