## Slide 1
Dosen Pengampu :
Dr. Chandra Ertikanto, M.Pd. Ismu Wahyudi, S.Pd., M.PFis.

## Slide 2
Amanda Fajar Arifia Fani Rasma Sari Suhendah
2113022045
2113022019
2113022035

## Slide 4
- Alat dikelompokkan atas jenis alat, jenis bahan pembut alat, berapa lama alat digunakan atau jenis percobaan.
- Bahan/zat dikelompokkan pada jenis bahan (fasa/ wujud zat, sifat asam basa dari zat), tingkat bahaya bahan, dan tingkat lama pemakaian bahan.

## Slide 5: 1. Jenis Alat
Misal gelas kimia, corong, cawan petri, lumpang dan alu.
Jenis Bahan Pembuat
Misal kaca, porselin, logam dan kayu.
Percobaan
Misal laju reaksi, kesetimbangan, dll.
Seberapa sering Alat Digunakan
Misal gelas kimia sering digunakan sedangkan lumpang dan alu jarang digunakan.

## Slide 7: Wujud Zat , padat disimpan terpisah dari cair.
Konsentrasi Zat , konsentrasi yang pekat disimpan terpisah dan khusus. Misal HCL pekat.
Bahaya dari Zat , zat yang berbahaya tidak disimpan diatas (lebih tinggi dari badan)
Label , semua wadah yang berisi bahan / zat kimia harus diberi label
Kepekaan Zat terhadap Cahaya , zat peka cahaya disimpan dalam botol cokelat.
Kemudahan Menguap , zat mudah menguap disimpan ditempat dingin, sejuk dan hindarkan dari cahaya langsung.
Larutan Indikator disimpan dalam botol tetes (botol kecil dilengkapi pipet tetes pada sumbatnya).

## Slide 8
Secara Alfabetis
Berdasaran golongan (Klasifikasi) Berdasarkan kelompok (sifat)

## Slide 9
Setelah digunakan dikembalikan ketempat semula
Dikontrol periodik
Pertimbangan penyimpanan berdasarkan jangkauan untuk menghindari kecelakaan
Botol besar disebelah bawah, kecil diatas
Lemari ditempat khusus
Disimpan pada tempat yang sesuai dan terpisah (padat, cair, gas, mudah terbakar)

## Slide 10: MENYIMPAN ALAT DAN ZAT-ZAT KIMIA
Alat-Alat Kimia.
Peralatan yang sering digunakan sebaiknya disimpan sedemikian hingga mudah diambil dan dikembalikan. Alat- alat kimia disimpan berdasarkan jenis alat. Yang terbuat dari logam, disimpan di tempat terpisah, jauh dari zat-zat kimia yang korosif.
Masing-masing tempat penyimpanan alat diberi nama agar mudah mencari alat yang diperlukan.
zat-Zat Kimia.
Penyimpanan zat kimia harus mendapat perhatian khusus karena dapat menyebabkan terjadinya kebakaran, mengganggu kesehatan, menyebabkan sakit atau luka, beracun, merusak, menyebabkan korosi dan sebagainya.

## Slide 11: Bahan Kimia yang Mudah Terbakar
Pelarut dan Pereaksi Organik, seperti Asam Asetat, Aseton, Benzen, dll.
Bahan Anorganik
  Logam alumunium, magnesium, dan zinkum (seng) murni.
  Fosfor kuning, terbakar bila berhubungan dengan udara.
  Logam K dan Na terbakar jika kontak dengan air.
Gas, seperti Asetilen, Metana, Hidrogen, Karbonmonoksida dan Butana.

## Slide 12
Bahan tidak boleh dipanaskan secara langsung.
Simpan bahan di tempat yang ventilasinya baik.
Di lab, sediakan dalam jumlah yang minimum.
Sediakan alat pemadam kebakaran
Jangan membuang cairan yang mudah terbakar ke dalam bak cuci.
Jangan menyimpan cairan mudah terbakar dekat dengan bahan pengoksidasi atau bahan korosi.
Bahan padat mudah terbakar disimpan di tempat sejuk, jauhkan dari sumber panas.
Kontrol semua bahan secara perodik.

## Slide 13
Menghilangkan bahan yang dapat terbakar.
Membuang panas.
Mencegah masuknya oksigen tedalam bahan yang terbakar.
Jika apinya kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan (APAR).
Mematikan sumber listrik.
Melokalisasi api agar tidak merembet.
Menghubungi PBK (Pertolongan
Bahaya Kebakaran) jika api membesar.
Bersikap tenang dalam menangani kebakaran, dan jangan mengambil tindakan membahayakan diri sendiri maupun oranglain.
Membawa korban keracunan gas ke tempat terbuka, dan segera dibawa ke rumah sakit.
10, Bila terjdi kebakaran logam alumunium, magnesium, dan zink murni, jangan digunakan pemadam berisi air tetapi gunakan serbuk pemadam.

## Slide 14
Pelarut yang tidak mudah terbakar seperti karbon tetraklorida dan glikol dapat ditempatkan dekat dengan bahan kimia yang mudah terbakar, tetapi terpisah dari zat yang mudah teroksidasi.
Senyawa kimia asam nitrat (HNO3) adalah cairan korosif yang tak berwarna dan merupakan asam beracun yang menyebabkan luka bakar.
Asam klorida adalah larutan akuatik dari gas hidrogen klorida (HCl) adalah asam kuat dan merupakan komponen utama dalam asam lambung.
Asam sulfat (H2SO4) merupakan asam mineral (anorganik0 yang kuat. Zat ini larut larut dalam air pada semua perbandingan.

## Slide 15
Pisahkan dari logam reaktif: sodium, potassium, dan magnesium.
Pisahkan asam pengoksidasi dengan asam organik.
Asam Nitrat dan HCl bisa ditaruh dalam tempat yang sama tetapi rak berbeda.
Pisahkan asam dengan bahan yang bisa menghasilkan toksik atau gas mudah terbakar apabila terjadi kontak dengan asam, seperti sodium sianida, besi sulfida dan kalsium karbida.
Pisahkan Asam dan Basa. Ditempatkan pada lemari yang tidak mudah terbakar.
Botol zat tidak langsung ditempatkan pada rak, tetapi ditempatkan terlebih dahulu pada nampan plastik.
Dipisahkan dari zat-zat yang mudah teroksidasi.

## Slide 16
Sifat Kaustik merupakan sifat bahan kimia yang merusak kulit dan menimbulkan iritasi. Sifat kaustik ada pada senyawa-senyawa basa seperti natrium hidroksida, kalsium hidroksida, dan amonium hidroksida. Melalui proses lebih lanjut dan dicampur dengan bahan kimia lain maka bahan ini menjadi lebih aman.
Cara Penyimpanan :
- Ditempatkan di daerah yang kering
- Dipisahkan dari asam
- Botol zat tidak langsung ditempatkan pada rak tetapi ditempatkan terlebih dahulu pada nampan (baik plastik).

## Slide 17
Adalah bahan kimia yang amat mudah bereaksi dengan air dengan mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar. Contohnya, Natrium atau sodium, Kalium, Litium
Cara penyimpanannya :
Bahan ini bereaksi dengan air, uap panas atau larutan air yang lambat laun mengeluarkan panas atau gas-gas yang mudah menyala. Karena banyak dari bahan ini yang mudah terbakar maka tempat penyimpanan bahan ini harus tahan air, berlokasi ditanah yang tinggi, terpisah dari penyimpanan bahan lainnya, dan janganlah menggunakan sprinkler otomatis di dalam ruang simpan.Bahan-bahan kimia yan reaktif dengan air seperti natrium, kalium, dan litium, ditempatkan di tempat yang dingin dan kering.

## Slide 18
Jenis pelarut yang tidak reaktif dan tidak mudah terbakar yaitu Natrium klorida atau garam dapur, natrium bikarbonat, sodium bikarbonat, natrium hidrogen karbonat, dan minyak.
Cara Penyimpanannya:
Pelarut yang tidak reaktif dan tidak mudah terbakar di tempatkan didalam lemari atau pada rak terbuka yang di lengkapi sisi pengaaman.

## Slide 19: MENYIMPAN ZAT RADIOAKTIF
Alat-alat laboratorium dari pemerintah diberi zat radioaktif dan alat-alat yang diperlukan untuk menyelidiki sifat-sifat sinar radioaktif. Zat radioaktif untuk keperluan pendidikan biasanya dibungkus rapat di dalam lembar (foil) logam dan di tempatkan didalam suatu pemegang yang diberi steker (plug) 4 mm dan dilindungi terhadap penjamahan dengan menutupinya dengan kasa.
Bahan radioaktif harus disimpan di tempat yang terawasi dan terjaga keamanannya. Pada tempat penyimpanan harus dituliskan kata “ Hati – hati bahan Radioaktif ”. Diperlukan catatan jumlah bahan dan perhatikan batas jumlah penyimpanan yang diperbolehkan.

## Slide 21: PERENCANAAN KEAMANAN LABORATORIUM :
Menentukan kebutuhan keamanan fisik Menetapkan izin akses
Memantau masalah akses
Mempertanyakan kehadiran orang tidak di kenal
Melaporkan semua kegiatan mencurigakan contohnya: mengunci pintu lab jika tidak digunakan.
Mematuhi prosedur keamanan, mengganti bahan, dan mengamankannya jika tidak digunakan
Melarang penggunaan bahan dan fasilitas tanpa izin
Melatih pegawai lab tentang masalah dan harapan keamanan . Memasukkan masalah keamanan kedalam inspeksi lab regular Membangun protokol pelaporan masalah keamanan.

## Slide 22
COC (Chemicals of Concerns) adalah bahan kimia yang sangat berbahaya atau bahan kimia yang berpotensi menjadi prekursor bahan yang sangat berbahaya.
Cara pengaturan dan penyimpanan bahan kimian didasarkan atas sifat fisik dan sifat kimia bahan. pengaturan tersebut harus memperhatikan kondisi operasional bahan kimia seoerti, control temperatur perbandingan konsentrasi reaktan kemurnian bahan, kecepatan dan penambahan bahan , dll

## Slide 23
- Bahaya berbahaya dan beracun (B3)
Klasifikasi bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur dalam PP no.74 th 2001 tentang pengelolaan B3. klasifikasi tersebut meliputi mudah meledak, pengoksida, berbahaya, korosif bersifat iritasi, beracun , karsinogenik, teratogenik, berbahaya bagi lingkungan.
- Komposisi, struktur dan reaktivitas kimia
Ketidakstabilan atau reaktivitas kimia dihubungkan dengan strukturnya.
- Reaksi dekomposisi
Jenis reaksi ini bisa berjalan lambat dan bisa pula berjalan cepat.
.

## Slide 24
- Simpan bahan kimia yang sangat beracun dalan penyimpanan berventilasi dalam perangkat pengaman sekunder yang resisten secara kimia dan anti pecah.
- Jaga jumlah bahan pada tingkat kerja minimal
- Beri label area penyimpanan dengan tanda peringatan yang sesuai.
- batasi akses area penyimpanan
- Pelihara inventaris untuk semua bahan kimia yang sangat beracun.