## Slide 1: KESELAMATAN di DALAM LABORATORIUM

## Slide 2: Anggota Kelompok 4
1. NI KOMANG SATYAWATI (2113022005)
2.NABILA FEBRINA YUNAEDI (2113022053)
3.WULAN SYAH HIDAYATULLAH (2113022055)

## Slide 3: A.Pengertian Keselamatan Kerja di Laboratorium
Keselamatan dan Keamanan Kerja atau laboratory safety (K3) memerlukan perhatian khusus , Oleh karena itu K3 seyogyanya melekat pada pelaksanaan praktikum dan penelitian di laboratorium. Keselamatan Kerja di Laboratorium, perlu diinformasikan secara cukup (tidak berlebihan) dan relevan untuk mengetahui sumber bahaya di laboratorium dan akibat yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya.

## Slide 4: B.Mengenali Potensi Bahaya
Secara garis besar bahaya yang dihadapi dalam laboratorium dapat digolongkan dalam :
1. Bahaya kebakaran dan ledakan dari zat/bahan yang mudah terbakar atau meledak.
2. Bahan beracun, korosif dan kaustik
3. Bahaya radiasi
4. Luka bakar
5. Syok akibat aliran listrik
6. Luka sayat akibat alat gelas yang pecah dan benda tajam
7. Bahaya infeksi dari kuman, virus atau parasit.

## Slide 5: Zat-zat kimia yang potensial berbahaya
Cukup banyak zat kmia yang tersedia dilaboratorium kimia sekolah yang potensial berbahaya. Zat-zat kimia berbahaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok:
1. Zat-zat karsiogen
Zat-zat karsinogen ialah zat-zat yang dapat diketahui dapt menimbulkan kanker atau tumor. Beberapa hasil sampingan reaksi kimia yang sering dilakukan disekolah juga diketahui bersifat karsinogen.

## Slide 6
2.Zat-zat korosif (kaustik)
Zat-zat korosif adalah zat yang merusak zat yang dikenainya. Zat-zat jenis ini dapat digolongkan menjadi tiga golongan :
a.Asam, seperti asam pada asam nitrat.
b.Basa, seperti natrium hidroksida
c.Zat-zat yang menghasilakan zat korosif dengan air, misalnya klorida asam.
3.Zat-zat beracun
Zat racun ialah zat yang menyebabkan orang menjadi sakit bahkan kematian. Beberapa zat beracun, korosif atau dapat menimbulkan rasa nyeri yaitu, Karbon moniksida, Hydrogen sulfide, Asap (uap) mengandung nitrogen.

## Slide 7
4.Reaksi kimia tak terkendali
Reaksi kimia tak terkendali adalah reaksi yang berlangsung cepat dan hebat.
Contoh reaksinya :
a. Asam kuat peka dengan basa kuat
b. Zat pengoksidasi
c. Logam alkali
d. Hidrokarbon dengan halogen
5.Asbes
Penghirup debu asbes menimbulkan dampak yang mengganggu kesehatan seperti pada jaringan paru-paru.

## Slide 8
6.Peroksida padat dan larutan pekatnya
Bila peroksida masuk kemata luka yang diakibatkannya akan dapat sangat parah, oleh karena itu mata harus menggunakan pelindung mata.
7.Plastik dan polimer
Bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh plastik dan polimer adalah :
a.Jika memanaskan plastik panaskan sedikit saja. Karena menghasilkan stirin beracun dan PVC menghasilkan hidrogen klorida.
b.Polistrin busa, kawat yang terlalu panas dapat menyababkan terbebaskannya monomer beracun.
c.Beberapa reagen biasa digunakan untuk merekatkan bahan dari plastik. Bahan-bahan aklirik dalam asam etanol dapat menimbulkan lepuhan yang parah, yang munculnya tertunda.

## Slide 9
C.Penanda zat atau bahan berbahaya
Klasifikasi zat-zat berbahaya menurut European Economic Cummunity (EEC)
Kelas I adalah bahan peledak, seperti pikrat, metil-2,4,6-trinitro benzena (TNT).
Kelas II adalah bahan-bahan pengoksidasi yang dapat menimbulkan reaksi yang sangat eksotermik, seperti asam nitrat berasap, kalium klorat (V), dan kalsium klorat (VII).
Kelas III adalah bahan-bahan (material),
Kelas IV bahan-bahan beracun dan bahan-bahan berbahaya.
Kelas V bahan-bahan korosis dan bahan-bahan yang menimbulkan rasa nyeri.

## Slide 10
D.Bahaya Mekanik
Bahaya mekanik adalah bahaya atau kecelakaan yang berasal dari benda yang bergerak seperti mesin-mesin. Beberapa bahaya yang mungkin perlu diantisipasi adalah:
Terluka karena tersentuh benda berputar seperti lengan-lengan pemusing (centrifuge) yang berputar pada kecepatan tinggi.
Pakaian yang longgar, atau rambut yang panjang yang tidak tidak diikat rapi, dapat melilit pada benda berputar seperti generator van de Graff (yang sabuk terbuka), mesin bubut, dan mesin bor listrik.

## Slide 11
E.Sumber Bahaya dalam Percobaan Fisika di Laboratorium
a) Aliran Listrik
Beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain:
(1). Pemakaian safety switches yang dapat memutus arus listrik jika penggunaan melebihi limit/batas yang ditetapkan oleh alat.
(2). Improvisasi terhadap peralatan listrik harus memperhatikan standar keamanan dari peralatan.
(3). Penggunaan peralatan yang sesuai dengan kondisi kerja sangat diperlukan untuk menghindari kecelakaan kerja.
(4) Berhati-hati dengan air.

## Slide 12
(5). Berhati-hati dalam membangun atau mereparasi peralatan listrik agar tidak membahayakan penguna yang lain dengan cara memberikan keterangan tentang spesifikasi peralatan yang telah direparasi.
(6). Pertimbangan bahwa bahan kimia dapat merusak peralatan listrik maupun isolator sebagai pengaman arus listrik. Sifat korosif bahan kimia dapat menyebabkan kerusakan pada komponen listrik.
(7). Perhatikan instalasi listrik jika bekerja pada atmosfer yang mudah meledak.
(8). Pengoperasian suhu dari peralatan listrik akan memberikan pengaruh pada bahan isolator listrik.

## Slide 13
b) Keracunan
Keracunan akibat penyerapan zat kimia beracun (toxic) baik melalui oral maupun kulit. Keracunan dapat bersifat akut atau kronis.
c)Api
Kebakaran merupakan salah satu bahaya di laboratorium. Berdasarkan klasifikasi oleh NFPA (National Fire Protection Agency), api dapat diklasifikasikan menjadi:
Kelas A, yaitu jenis api biasa yang berasal dari kertas, kayu, atau plastic yang terbakar
Kelas B, yaitu jenis api yang ditimbulkan oleh zat mudah terbakar dan mudah menyala seperti bensin, kerosin, pelarut organic umum yang digunakan di laboratorium.
Kelas C, yaitu jenis api yang timbul dari peralatan listrik
Kelas D, yaitu jenis api yang timbul dari logam mudah menyala seperti magnesium, titanium, kalium, dan natrium.

## Slide 14
F.Tata Tertib di Laboratorium
Decaprio (2013:75) menjelaskan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di laboratorium yaitu para pengguna laboratorium tidak mengikuti petunjuk dan aturan yang semestinya ditaati. Hal ini disebabkan karena faktor pengawasan yang sangat longgar sehingga para pengguna laboratorium tidak mematuhi petunjuk dan penjelasan yang telah diberikan sebelum praktikum.

## Slide 15
G.Cara Penyimpanan Alat dan Bahan
Cara penyimpanan alat dan bahan dapat berdasarkan jenis alat, pokok bahasan, golongan percobaan, dan alat pembuat.
1.Cara menyimpan bahan laboratorium IPA
Cara menyimpan bahan laboratorium IPA dengan memperhatikan kaidahpenyimpanan, seperti halnya pada penyimpanan alat laboratorium. Sifat masing-masing bahan harus diketahui sebelum melakukan penyimpanan

## Slide 16
2.Penyimpanan Bahan Kimia Berbahaya
Mengelompokkan bahan kimia berbahaya di dalam penyimpanannya mutlak diperlukan, sehingga tempat/ruangan yang ada dapat di manfaatkan sebaik-baiknya dan aman. Penyimpanan bahan kimia berbahaya sebagai berikut :
1.Bahan Kimia Beracun (Toxic)
Bahan beracun harus disimpan dalam ruangan yang sejuk,
tempat yang ada peredaran hawa, jauh dari bahaya kebakaran dan bahan yang inkompatibel (tidak dapat dicampur) harus dipisahkan satu sama lainnya.

## Slide 17
2. Bahan Kimia Korosif (Corrosive)
Penyimpanannya harus terpisah dari bangunan lain dengan dinding dan lantai yang tahan terhadap bahan korosif, memiliki perlengkapan saluran pembuangan untuk tumpahan, dan memiliki ventilasi yang baik.
3.Bahan Kimia Mudah Terbakar (Flammable)
Tempat penyimpanan mempunyai peredaran hawa yang cukup, sehingga bocoran uap akan diencerkan konsentrasinya oleh udara untuk mencegah percikan api.
4. Bahan Kimia Peledak (Explosive)
Terhadap bahan tersebut ketentuan penyimpananya sangat ketat, letak
tempat penyimpanan harus berjarak minimum 60[meter] dari sumber tenaga

## Slide 18: H. Fasilitas Laboratorium untuk Keamanan Kerja di Laboratorium
Peralatan keamanan yang perlu disediakan pada laboraturium dengan biosafety level 1 dan 2 adalah biological safety cabinet (BSC) kelas I dan II. Peralatan lain yang umumnya ada di laboraturium biologi adalah safety shower, eyewash fountain, alat pemadam kebakaran, serta alat pelindung individu seperti jas lab, sarung tangan, masker, dan pelindung mata (Hamdani,2008:12).

## Slide 19: Keselamatan Kerja di Laboratorium

## Slide 20
l) Perlengkapan Keselamatan Kerja
Perlengkapan keselamatan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu :
a. Perlengkapan yang digunakan untuk perlindungan diri dan alat-alat laboratorium dalam kasus darurat dan peristiwa yang tidak
biasa.
b. Perlengkapan yang digunakan sehari-hari sebagai perlindungan
untuk mengantisipasi bahan-bahan yang diketahui berbahaya.

## Slide 21
perlengkapan keselamatan
pribadi sebagai perlindungan untuk mencegah luka jika terjadi
kecelakaan.
a. Jas laboratorium, untuk mencegah kotornya pakaian.
b. Pelindung lengan, tangan, dan
jari untuk perlindungan dari panas,bahan kimia, dan bahaya lain.
c. Pelindung mata digunakan untuk
mencegah mata dari percikan bahan kimia.
d. Respirator dan lemari uap.
e. Sepatu pengaman, untuk menghindari luka dari pecahan
kaca dantertimpanya kaki oleh benda-benda berat.
f. Layar pelindung digunakan jika kita ragu akan terjadinya
ledakan daribahan kimia dan alat-alat hampa udara.

## Slide 22
2) Penanganan Kebakaran di Laboratorium
Di laboratorium sangat mungkin terjadi kebakaran. Kebakaran dilaboratorium dapat disebabkan oleh arus pendek, pemanasan zat yang mudah terbakar atau kertas yang berserakan di atas meja pada saat ada api. Untuk menghindari hal tersebut lakukan hal berikut.
a. Hindari penggunaan kabel yang bertumpuk pada satu stop kontak
b. Gunakan penangas bila hendak memanaskan zat kimia yang
mudah terbaka
c. Bila hendak bekerja dengan menggunakan pembakaran (api)jauhkan alat/bahan yang mudah terbakar (misal kertas, alkohol) dan bagi Siswa perempuan yang berambut panjang untuk diikat
d. Gunakan alat pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran Diitinjau Dari aspek kimia, api merupakan proses oksidasi gas

## Slide 23
3) Jenis- jenis Pemadam Kebakaran
a. Pemadam Kebakaran Jenis Air.
b. Pemadam kebakaran Jenis Karbondioksida.
c. Pemadam Kebakaran Jenis Busa.
d. Pemadam Kebakaran Jenis Serbuk.
e. Pemadam Kebakaran Jenis Selimut

## Slide 24
4) Mengoperasikan alat Pemadam Kebakaran Jenis tabung.
a. Alat Perangkat tabung pemadam kebakaran jenis multy purpose
terbuat dari logam dengan komponen pemadan kebakaran sebagai
berikut;
1) tabung, tempat menyimpan serbuk zat, di dalamnya terdapat
pula tabung gas yang berisi CO2
2) alat picu
3) kunci pengaman
4) selang karet/plastik .
b. Bahan Tabung pemadam kebakaran berisi serbuk
Natriumbikarbonat (NaHCO3), dan gas karbondioksida (CO2 ).
c. Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Hati-hati ketika menggunakan
alat pemadan, karena serbuk yang dikeluarkan dapat menyebabkan
iritasi pada mata maupun hidung.

## Slide 25
d. Langkah Kerja;
1) Lepaskan selang karet dari dinding tabung alat pemadam.
Melepas selang karet dinding tabung alat pemadam
kebakaran
2) Cabut kunci pengaman pada tabung alat pemadam.
Melepas kuncipengaman tangkai alat pemadam kebakaran
3) Arahkan selang pada titik apinya. Mengarahkan selang
pada titik api
4) Tekan picu tabung bersamaan dengan arah selang sambil
badan bergerak memutar mengelilingi api. Menekan picu
tabung alat pemadam kebakaran5) Menggunakan pemadam
jenis selimut. Menggunakan model selimut alat pemadam
kebakaran

## Slide 26
5) Pokok- pokok Tindakan PPPK
ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan
PPPK, yaitu:
a. Jangan panik tidak berarti boleh lamban. Bertindaklah cekatan tetapi
tetaptenang.
b. Perhatikan pernafasan korban. Jika terhenti segera kerjakanlah
pernafasan buatan dari mulut ke mulut.
c. Hentikan pendarahan.
d. Perhatikan tanda-tanda shock.
e. Jangan memindahkan korban terburu-buru.

## Slide 27
6) Personal Protective Equipment (PPE)
Perlengkapan pelindung individu (personal protective equipment) yang
umumnya harus digunakan adalah jas laboratorium, sarung tangan,
masker, sepatu pengaman, dan pelindung mata.

## Slide 28
7) Penanganan Limbah Laboratorium
Untuk membuang limbah laboratorium, yang mungkin berbeda
pada tempat yang berbeda pula, cara yang sesuai bergantung pada tipe percobaanyang dilakukan dan bahan kimia yang digunakan. Tetapi beberapa tipe limbah berbahaya yang dihasilkan tidak dapat dibuang Dalam bentuk aslinya dan harus diolah terlebih dahulu. Dengan Bantuan proses yang sesuai limbah tersebut dapat dihilangkan sifat racunnya di tempat bahan tersebut dihasilkan

## Slide 29
A. Kesimpulan
Keselamatan Kerja di Laboratorium, perlu diinformasikan secara cukup
(tidak berlebihan) dan relevan untuk mengetahui sumber bahaya di
laboratorium dan akibat yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya. Hal
tersebut perlu dijelaskan berulang ulang agar lebih meningkatkan
kewaspadaan. Keselamatan yg dimaksud termasuk orang yg ada disekitarnya.
Pengenalan potensi bahaya di tempat kerja merupakan dasar untuk
mengetahui pengaruhnya terhadap tenaga kerja, serta dapat dipergunakan
untuk mengadakan upaya-upaya pengendalian dalam rangka pencegahan
penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi. Secara umum, potensi bahaya
lingkungan kerja dapat berasal atau bersumber dari berbagai faktor, antara
lain faktor teknis faktor lingkungan, dan faktor manusia.

## Slide 30
Secara umum beberapa peristiwa yang pernah terjadi di laboratorium dapat
merupakan cermin bagi setiap orang untuk meningkatkan kewaspadaannya
ketika bekerja di laboratorium. Peristiwa-peristiwa tersebut kadang-kadang
terlalu pahit untuk dikenang, namun meninggalkan kesan pendidikan yang
baik, agar tidak melakukan kesalahan dua kali pada peristiwa yang sama. Oleh
karena itu, untuk mengurangi bahaya yang terjadi, setiap pengguna
laboratorium (mahasiswa, dosen, peneliti dan sebagainya) harus melakukan
pekerjaannya menurut praktek laboratorium yang benar.