## Slide 1: JENIS-JENIS KECELAKAAN YANG DAPAT TERJADI DI LABOLATORIUM
Dosen Pengampu : Dr. Chandra Ertikanto, M.Pd.

## Slide 2: Kelompok 5:
Fadhilah Oktaviyanti
2113022025
Desti Dwi Anggayani
2113022057
Celine Dian Hutabarat
2113022079

## Slide 3: Pengertian Kecelakaan 01

## Slide 4: PENGERTIAN KECELAKAAN
Kecelakaan merujuk kepada peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja. Sebagai contoh kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tertusuk benda tajam dan sebagainya. Secara
teknis, "kecelakaan" tidak termasuk dalam kejadian yang disebabkan oleh kesalahan seseorang, contohnya jika dia lengah dan gagal mengambil langkah berjaga-jaga.

## Slide 5: PENGERTIAN KECELAKAAN
Jika yang akan terjadi diketahui akibat kelengahannya, peristiwa itu bukanlah "kecelakaan“ pada peringkat itu, dan orang yang lengah tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian dan kecelakaan orang lain. Dalam "kecelakaan" yang sebenarnya, tak satupun pihak yang dapat dipersalahkan, karena peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan atau kemungkinan terjadinya amat rendah.

## Slide 6: PENGERTIAN KECELAKAAN
Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Biasanya kecelakaan menyebabkan, kerugian material dan penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Kecelakaan di laboratorium dapat berbentuk:
Kecelakaan medis, jika yang menjadi korban adalah pasien
Kecelakaan kerja, jika yang menjadi korban adalah petugas laboratorium itu sendiri.

## Slide 7: Penyebab Timbulnya Kecelakaan di Laboratorium 02

## Slide 8: Penyebab Timbulnya Kecelakaan di Laboratorium
Beberapa penyebab timbulnya kecelakaan di laboratorium, antara lain :
Adanya bahan-bahan kimia dan agen biologi yang berbahaya di laboratorium.
Adanya sumber penunjang lain dalam laboratorium yang juga berpotensi bahaya (sumber api, gas, air, dan listrik).
Kondisi ruangan yang kotor dan tidak terorganisir.
Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang alat, bahan, dan proses dalam suatupraktikum.

## Slide 9
5. Kurang jelasnya petunjuk kegiatan laboratorium.
6. Kurangnya pengawasan dari pembimbing selama melakukan kegiatan di laboratorium.
7. Kekeliruan dalam merencanakan atau mendesain prosedur percobaan (praktikum).
8. Kurang ketersediaan alat pengaman, perlengkapan pelindung badan, maupun alat pengaman lainnya.
9. Tidak menggunakan peralatan atau bahan yang sesuai.
10. Tidak dipatuhinya instruksi atau aturan tata tertib.
11. Tidak cermat atau kurang bersikap hati-hati dalam melakukan percobaan

## Slide 10: Jenis-Jenis Kecelakaan yang Dapat Terjadi Di Laboratorium 03

## Slide 11: Jenis – jenis kecelakaan yang dapat terjadi antaralain :
Terluka, disebabkan karena pecahan kaca dan/atau tertusuk oleh benda-benda tajam yang lain.
Terbakar, disebabkan tersentuhapi atau benda panas lain, dan oleh bahan kimia tertentu seperti fosfor.
Terkena racun (keracunan).
Keracunan ini terjadi karena bekerja menggunakan zat beracun yang secara tidak sengaja dan/atau kecerobohan masuk ke dalam tubuh. Perlu diketahui bahwa beberapa jenis zat beracun dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit.
.

## Slide 12: Jenis – jenis kecelakaan yang dapat terjadi antaralain :
d. Terkena zat korosif seperti berbagai jenis asam.
e. Terkena radiasi sinar berbahaya. Seperti sinar radioaktif, sinar x dan sinar ultraviolet.
f. Terkena kejutan listrik.
g. Terjatuh
h. Kebakaran

## Slide 13: Langkah-langkah dan Upaya Menghindari Kecelakaan 04

## Slide 14: Langkah-langkah dan Upaya Menghindari Kecelakaan
Kecelakaan dalam laboratorium dapat dihindari dengan bekerja secara disiplin memperhatikan dan mewaspadai hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kecelakaan, dan mempelajari serta mengikuti aturan-aturan yang dibuat untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kecelakaan. Aturan-aturan ini biasanya dibuatberdasarkan pengalaman banyak orang.

## Slide 15: Aturan-aturan yang Perlu Diperhatikan dan Ditaati
1
Semua yang terlibat dalam kegiatan laboratorium harus mengetahui letak keran utama gas, keran utama air, dan saklar utama listrik.
2
Semua yang terlibat dalam kegiatan laboratorium harus mengetahui letak alat-alat pemadam kebakaran.
3
Jika tidak ada petugas laboratorium atau guru sains, semua laboratorium harus berada dalam keadaan terkunci.
4
Bekerja dengan zat-zat beracun dan karsinogen harus selalu dilakukan di dalam lemari asap.

## Slide 16
5
Gunakan tirai pengaman, pakaian pelindung, dan/atau kaca pelindung muka jika bekerja dengan zat-zat yang dapat meledak atau menyembur.
6
Gunakan penutup hidung dan mulut jika sedang menggerus zat kimia.
7
Gunakan sarung tangan khusus anti panas dan peralatan yang tepat saat menempatkan dan mengambil benda-benda dan otoklaf.
8
Jika memindahkan pipa gelas panjang dari satu tempat ketempat lain didalam laboratorium atau koridor laboratorium, pegang pipa pada posisi berdiri. Jangan memegangnya pada posisi mendatar atau miring.

## Slide 17
9
Jagalah agar bak air dan tempat sampah selalu dalam keadaan bersih, dan dicuci secara teratur.
10
Botol besar selalu harus selalu dipindahkan dengan menggunakan alat pengangkut, misalnya meja dorong.
11
Zat yang mudah terbakar hanya dibawa secukupnya kedalam ruang laboratorium,
tidak lebih daripada 500ml.
12
Botol berisi larutan amonia di dalam air (aqueans ammonia), yang kerapatannya selalu harus berada dalam keadaan dingin.
13
Botol-botol kosong yang tidak dipakai harus disingkirkan di tempat penyimpanan bahan.

## Slide 18
9
Jagalah agar bak air dan tempat sampah selalu dalam keadaan bersih, dan dicuci secara teratur.
10
Botol besar selalu harus selalu dipindahkan dengan menggunakan alat pengangkut, misalnya meja dorong.
11
Zat yang mudah terbakar hanya dibawa secukupnya kedalam ruang laboratorium,
tidak lebih daripada 500ml.
12
Botol berisi larutan amonia di dalam air (aqueans ammonia), yang kerapatannya selalu harus berada dalam keadaan dingin.
13
Botol-botol kosong yang tidak dipakai harus disingkirkan di tempat penyimpanan bahan.

## Slide 19
14
Janganlah meletakkan reagen di tempat yang langsung terkena cahaya matahari.
15
Usahakan selalu mengenakan pakaian pelindung jika bekerja di dalam laboratorium, terutama jika bekas dengan zat-zat korasif.
16
Janganlah mencoba menghentikan putaran pemusing (centrifuge) dengan menahan ujung-ujungnya!
17
Janganlah mengisi (mencharge) batere di dekat nyala api.
18
Ketika mengencerkan asam sulfat pekat.
19
Jangan makan dan minum di dalam laboratorium.
20
Jangan berlari di dalam ruangan laboratorium dan koridor laboratorium.

## Slide 20
21
Jangan bekerja sendirian di dalam laboratorium. Sekurang-kurangnya harus ada seorang petugas laboratorium menyertai.
22
Tumpukan bahan kimia apapun, termasuk air harus segera dibersihkan kerana dapat menimbukan kecelakaan.
23
Jangan menggunakan perhiasan saat bekerja di laboratorium, sebab banyak bahan kimia yang dapat merusak bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat perhiasan.
Jangan menggunakan sandal atau sepatu terbuka atau sepatu hak tinggi selama bekerja di laboratorium.
24

## Slide 21
25
Bila kulit terkena bahan kimia, segera cuci dengan air sebanyak-banyaknya sampai bersih. Jangan digaruk agar zat tersebut tidak menyebar atau masuk ke dalam badan
melalui kulit.
26
Jangan sengaja menghirup bahan kimia. Jika harus melakukannya, lakukan dengan hati-hati.
Jangan mengambil zat cair menggunakan pipet dengan jalan menghisapnya dengan mulut. Gunakan dengan alat pengisi (filter).
27

## Slide 22: upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di laboratorium adalah sebagai berikut :
Memakai sepatu anti slip, jangan memakai sepatu hak tinggi atau tali sepatu longgar.
Hati — hati bila berjalan di lantai yang sedang dipel (basah dan licin) atau tidak rata konstruksinya.
Menggunakan alas kaki (sandal atau sepatu) saat menghubungkan listrik ke sumbernya
Mendesain tempat kerja serapi mungkin.Hindarkan lorong yang sesak, kertas yang berserakan, serta simpan barang pada tempat yang semestinya.

## Slide 23
5. Setiap praktikan atau pekerja laboratorium yang menggunakan laboratorium, harus mengetahui tempat dan cara penggunaan perlengkapan darurat, pemadam kebakaran,
dan pencuci mata.
6. Menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai saat melakukan percobaan.
7. Mengidentifikasi kemungkinan timbul bahaya pada percobaan yang akandilakukan.
8. Memberi tanda peringatan yang jelas di dekat setiap alat, reaksi, atau kondisi yang berbahaya.

## Slide 24
9. Membuang bahan buangan pada tempat khusus, seperti: cairan, kaca, sobekan kain, kertas, dan sebagainya.
10. Menjaga agar suasana praktikum tetap tenang dan tetap waspada bila ada kecelakaan.
11. Menyediakan kotak P3K yang mudah dijangkau secara cepat.
12. Konstruksi bangunan tahan api .
13. Sistem penyimpanan yang baik pada bahan — bahan kimia berbahaya

## Slide 25: Bahaya Listrik dalam Laboratorium 05

## Slide 26: Untuk menghindari bahaya listrik perhatikan saran berikut ini.
Sebelum digunakan, semua peralatan listrik yang baru diterima perlu diperiksa untuk memastikan bahwa barang (casis) alat tidak “hidup” (tidak memiliki tegangan terhadap tanah)
Peralatan listrik secara periodik harus diperiksa untuk mengetahui hidup atau tidak
hidupnya bagian alat tersebut.
Kapisator (kondensator) yang berkapitas besar.

## Slide 27: Bahaya Radiasi 06

## Slide 28: Bahaya Radiasi
Radiasi adalah pemancaran sesuatu oleh sumber radiasi. Radiasi ada yang berupa elektromagnetik, dan ada yang partikel. Radiasi gelombang elektromagnetik memliki rentangan spektrum yang amat luas. Rentangan panjang gelombangnya (atau frekuensinya) amat besar. Mulai dari gelombang radio yang panjang gelombangnya beberapa ratus meter. Sampai ke sinar-y yang panjang gelombangnya ada pada tingkat 10-^10m, sinar-X memiliki panjang gelombang pada tingkat 10^-9 m.

## Slide 29: Radiasi Mengionkan 01
Bahaya yang dapat ditimbulkan sinar-sinar mengionkan adalah:
a. Merusak fungsi sel yang terkena radiasi. Kerusakan yang ditimbulkannya dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat tetap atau permanen.
b. Merusak jaringan tubuh jika terkena radiasi.Dengan dosis yang cukup tinggi.
c. Jika sinar mengionkan sampai menembus tulang karena sangat kuat, sinar tersebut dapat merusak sum-sum tulang belakang.

## Slide 30: Radiasi Tidak Mengionkan 02
Salah satu jenis alat yang memancarkan gelombang mikro, yang mungkin sekali ada di SMA atau Aliyah, ialah pemancar gelombang mikro, tungku (oven) gelombang mikro (micro wave oven), dan telephone genggam. Ada peneliti yang melaporkan bahwa radiasi gelombang mikro membahayakan kesehatan. Ada yang melaporkan tidak membahayakan sekedar untuk diketahui, pada tahun 1996 The National Academy Of Sciences di Amerika Serikat mempelajari sekitar 500 makalah penelitian mengenai pengaruh radiasi tidak mengionkan terhadap kesehatan. Dan menyimpulkan bahwa radiasi itu tidak menimbulkan bahaya pada kesehatan.

## Slide 31
Akan tetapi, perlu diingat bahwa tungku atau oven gelombang mikro dapat memasak daging jika disinarkan berkepanjanan. Begitu juga dengan sinar inframerah. Namun tungku gelombang mikro keluar alat. Penyinarannya dibatasi hanya didalam tungku. Sinar laser dan sinar ultraviolet merupakan sinar tidak mengionkan yang dimaksudkan sebagai sinar membahayakan juga.

## Slide 32: Bahaya Hayati (biologis) 07

## Slide 33: saran-saran yang perlu diperhatikan dalam percobaan-percobaan yang berkaitan dengan mikroorganisme :
a. Ketika melakukan kegiatan (percobaan) yang berkaitan dengan mikroba patogenik, pintu dan jendela laboratorium sebaiknya ditutup untuk menghindari menyebarnya mikroba ke luar laboratorium.
b. Setelah selesai melakukan percobaan, jas laboratorium yang di gunakan harus dilepas dan digantungkan kedalam laboratorium.
c. Sebelum meninggalkan laboratorium, tangan harus dicuci dengan menggunakan zat antibakteri, misalnya sabun antiseptik, lalu dibasuh dengan air yang banyak.

## Slide 34
d. Kultur (biakan) harus diberi label yang jelas mengenai jenis mikroba, media yang digunakan dan tanggal pengkulturan dilakukan.
e. Kultur hendaknya tidak terlalu lama disimpan di atas meja, tetapi harus secepatnya dipindahkan ke tempat yang khusus, misalnya kelemari es atau lemari penyimpan. (Lemari es yang digunakan untuk menyimpan biakan seperti ini tidak boleh digunakan untuk menyimpan bahan makanan.
f. Cawan-cawan perlu berisi kultur mikroba harus ditutup dan disegel rapat (sealed) dengan selotip untuk menghindari menyebarnya spora.

## Slide 35
g. Sampah yang kemungkinan tertular mikroba harus di otoklaf atau dibakar sebelum dibuang.
h. Setiap bahan atau sampah yang berkemungkinan menularkan penyakit, yang diambil dan dalam laboratorium, harus dibawa dipindahkan di dalam wadah luar yang tidak dapat pecah dan tertutup rapat.
i. Langkah-langkah (procedures) yang melibatkan bahan-bahan yang dapat menularkan penyakit yang menghasilkan acrosol (suspensi partikel di dalam lemari aliran laminar (laminar flow cabinet) atau didalam wadah yang kedapan acrosol.

## Slide 36
j. Ketika bekerja dengan bahan yang berkemungkinan mengandung penyakit menular, semua meja kerja harus disapu dengan disinfektan yang sesuai sebelum dan sesudah bekerja.
k. Semua zat yang tertetes/tertumpah harus seketika dibersihkan dengan menggunakan larutan disinfektan (misalnya natrium hipoklorida atau alkohol 70%)
l. Cairan biologis yang akan dibuat harus distelisasi, yang dapat digunakan dengan menambahi natrium klorit 2% pada cairan tersebut membiarkannya selama 24 jam)

## Slide 37: Bahaya Mekanik 08

## Slide 38: Bahaya mekanik yang mungkin perlu diantipasi adalah:
a. Terluka karena tersentuh benda berputar seperti lengan-lengan pemusing yang berputar pada kecepatan tinggi
b. Pakaian yang longgar, atau rambut yang panjang tidak diikat rapi maka dapat terlilit benda berputar.

## Slide 39: Kesimpulan

## Slide 40
Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Biasanya kecelakaan menyebabkan, kerugian material dan penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Kecelakaan di laboratorium dapat berbentuk kecelakaan medis, jika yang menjadi korban adalah pasien dan kecelakaan kerja, jika yang menjadi korban adalah petugas laboratorium itu sendiri.

## Slide 41
Jenis – jenis kecelakaan yang dapat terjadi antara lain :
Terluka,
Terbakar
Terkena racun (keracunan).
Terkena zat korosif seperti berbagai jenis asam.
Terkena radiasi sinar berbahaya
Terkena kejutan listrik.
Terjatuh
Kebakaran

## Slide 42
Ada beberapa jenis bahaya yang bisa terjadi saat sedang melakukan praktikum di dalam laboratorium seperti bahaya listrik, bahaya radiasi, bahaya hayati (Biologis) dan bahaya mekanik. Oleh karena itu, Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja (FIRST AID) sangat diperlukan.

## Slide 43: THANKS!