## Slide 1: ALAT LABORATORIUM IPA

## Slide 2: NAMA ANGGOTA KELOMPOK 7 : 01 02 03
SALSABILLA ( 2113022001 )
AMANDA RAMADHONA ( 2113022021 )
SHOFI AL MUTAQQOF ( 2113022051 )

## Slide 3: RUMUSAN MASALAH
Apa pengertian dari alat laboratorium IPA ?
Apa saja fungsi alat laboratorium?
Apa saja peralatan laboratorium ?
Bagaimana pemeliharaan cegah alat-alat khusus ?
Apa pengertian perawatan alat laboratorium IPA?
Apa saja jenis perawatan alat laboratorium IPA?
Bagaimana tujuan dari perawatan alat laboratorium IPA?

## Slide 4: APA ITU LABORATORIUM???
Laboratorium adalah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan percobaan, pengukuran, penelitian atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains (kimia, fisika, biologi) dan ilmu-ilmu lainnya. Laboratorium bisa berupa ruangan yang tertutup seperti kamar atau ruangan terbuka seperti kebun dan lain-lain menurut Lantanida Journal, Vol. 2 No. 2 tahun 2014. Dan di dalam laboratorium tentunya terdapat alat-alat laboratorium.

## Slide 5: APA ITU ALAT LABORATORIUM IPA??

## Slide 6: PENGERTIAN ALAT LABORATORIUM IPA
Alat laboratorium IPA merupakan benda yang digunakan dalam kegiatan di laboratorium IPA yang dapat dipergunakan berulang–ulang.
Contoh alat laboratorium IPA: pinset, pembakar spiritus, thermometer, stopwatch, tabung reaksi, gelas ukur jangka sorong dan mikroskop.
Alat yang digunakan secara tidak langsung di dalam praktikum merupakan alat bantu laboratorium, seperti tang, obeng,
pemadam kebakaran dan kotak Pertolongan Pertama

## Slide 7: FUNGSI ALAT LABORATORIUM

## Slide 8: FUNGSI ALAT LABORATORIUM :
1. Sebagai media untuk menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu dan menyatukan antara teori dan praktik.
2. Memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti, baik dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen, atau peneliti lainnya. Hal ini disebabkan alat laboratorium tidak hanya menuntut pemahaman terhadap objek yang dikaji, tetapi juga menuntut seseorang untuk melakukan eksperimentasi.
3. Memberikan dan memupuk keberanian para peneliti (yang terdiri dari pembelajar, peserta didik, mahasiswa, dosen dan seluruh praktisi keilmuan lainnya) untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek keilmuan dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial.
4. Menambah keterampilan dan keahlian para peneliti dalam mempergunakan alat media yang tersedia di dalam laboratorium untuk mencari dan menentukan kebenaran ilmiah sesuai dengan berbagai macam riset ataupun eksperimentasi yang akan dilakukan.

## Slide 9
5. Memupuk rasa ingin tahu kepada para peneliti mengenai berbagai macam keilmuan sehingga akan mendorong mereka untuk selalu mengkaji dan mencari kebenaran ilmiah dengan cara penelitian, uji coba, maupun eksperimentasi.
6. Fungsi alat laboratorium dapat memupuk dan membina rasa percaya diri para peneliti dalam keterampilan yang diperoleh atau terhadap penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja di laboratorium.
7. Fungsi alat laboratoriun dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan berbagai masalah melalui kegiatan praktik, baik itu masalah dalam pembelajaran, masalah akademik, maupun masalah yang terjadi di tengah masyarakat yang membutuhkan penanganan dengan uji laboratorium.
8. Fungsi alat laboratorium sebagai menjadi sarana belajar bagi para siswa, mahasiswa, dosen, aktivis, peneliti dan lain-lain untuk memahami segala ilmu pengetahuan yang masih bersifat abstrak sehingga menjadi sesuatu yang
bersifat konkret dan nyata

## Slide 10: PERALATAN LABORATORIUM TERBUAT DARI GELAS
Labu takar | Gelas ukur | Gelas beker
Pengaduk gelas | Corong | Erlenmeyer

## Slide 11
Tabung reaksi | Kuvet | Gelas arloji | Pipet tetes
Pipet ukur | Pipet gondok | Buret | Labu destilasi

## Slide 12
Corong pisah | Bejana pewarnaan (staining jar) | Botol pereaksi | Desikator
Labu didih | Botol timbang | Kondensor | .

## Slide 13
Alat-alat dari kaca terutama wadah, perlu dibersihkan dengan baik sehabis digunakan.
Jika tidak, lama kelamaan benda-benda dari kaca akan tercemari bahan-bahan kimia yang tidak diinginkan sehingga tidak dapat dianggap bersih . pembersihan tersebuta dapat dilakukan dengan menggunakan deterjen.

## Slide 14
Ketentuan yang harus diperhatikan untuk dipatuhi pada pemeliharaan alat :
a. Alat dari gelas dibersihkan dengan sabun deterjen dengan menggunakan sikat yang sesuai., misalnya buret dengan menggunakan sikat yang panjang.
b. Alat gelas yang telah bersih dapat diketahui bila seluruh alat menjadi basah, membentuk semacam lapisan film yang tipis. Bila alat tersebut belumbersih akan tampak kujmpulan air pada permukaan alat.
c. Minyak atau kerak yang tertinggal pada gelas dapat dibersihkan dengan merendam gelas selama semalam pada larutan pembersih, misalnya asam sulfat (pekat) 1 bagian dan kalium kromat (3% aq) 9 bagian. Setelah gelas direndam kemudian dicuci dengan air mengalir.
d. Alat gelas yang telah bersih perlu dikeringkan terlebih
dahulu pada rak pengering sebelum disimpan.

## Slide 15: Alat-alat dari Logam
Alat-alat laboratorium logam terbuat dari bahan besi atau kuningan. Khusus bahan besi yang digunakan biasanya terbuat dari besi cor. Agar tidak cepat berkarat alat laboratorium juga ada yang terbuat dari besi yang dilapisi dengan nikel atau krom. Selain itu terdapat alat yang bahannya terbuat lebih dari satu bahan, misalnya besi dan porselen.

## Slide 16
Alat-alat logam juga akan lebih aman jika diletakkan (disimpan) ditempat yang kering . tidak lembab, dan bebas dari uap yang korosif . Alat logam, misalnya statif, batang statif tidakperlu dilepas dari dasar statif dan diletakkan di atas meja. Alat logam yang sejenis disimpan pada tempat yang sama dan diusahakan agar tetap dalam keadaan kering. Ada alat yang harus disimpan berdiri, misalnya higrometer, neraca lengan dan beaker glass. Alat yang memiliki bobot relatif berat, disimpan pada tempat yang tingginya tidak melebihi tinggi bahu.

## Slide 17: ALAT-ALAT DARI LOGAM

## Slide 18: ALAT-ALAT DARI LOGAM

## Slide 19
Alat alat bergerak ( alat tak permanent )
∙ Alat-alat tidak permanen dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria pengklasifikasian yang pernah dijelaskan sebelumnya.
∙ Alat-alat tidak permanen dapat berupa alat ukur yang dapat disetting dalam lebih dari satu macam percobaan, asesoris yang dapat digunakan pada lebih dari satu alat yang lain, asesoris khusus untuk satu alat tertentu, satu set percobaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi komponen-komponennya, satu set peraga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi komponen-komponennya.
∙ Alat-alat tidak permanen hendaknya disimpan berdasarkan kriteria pengklasifikasian yang sudah ditentukan.
∙ Alat-alat tidak permanen yang berupa set percobaan atau set peraga jangan sampai komponen-komponen atau asesoris-asesorisnya tercerai berai.
Untuk itu maka setiap set percobaan atau set peraga dapat
disimpan disatu tempat sekaligus, misalnya disimpan dalam satu
kotak atau dus.

## Slide 20
Kotak cahaya | 2. Diafragma celah lebar dan 5 celah | 3. Diafragma 1 dan 3 celah
4. Diafragma anak panah | 5. Cermin kombinasi | 6. Lup
7. Kaca plan parallel | 8. Cermin datar | 9. Lensa

## Slide 21
10. Cermin cekung | 11. Cermin cembung | 12. Prisma
13. Layar putih | 14. Cakram optic | 15. Meja optic

## Slide 22: PEMELIHARAAN CEGAH BEBERAPA ALAT KHUSUS

## Slide 23: a. Amperemeter dan voltmeter
Jangan menghubungkan amperemeter langsung antara
terminal dengan terminal sumber tegangan.
Sebab amperemeter memiliki tegangan yang sangat kecil .
2) Pada waktu menggunakan amperemeter atau volt meter yang memiliki rentang ukur bnyank (multi range), mulailah dengan menggunakan rentang yang paling tinggi, atau yang diketahai dengan pasti lebih tinggi dripada nilai besaran yang hendak diukur .
3) Ketika siswa pertama kali menngunakan alat ukur listrik, wajibkan siswa memiknta guru memeriksa rangkaina yang dibuatnya dsebelum mengalirkan arus .
4) Simpanlah alat-alat ukur listrik ditempat yang kering (tidak lembab)
dan bebas dari uap korosif .

## Slide 24: b. Galvano meter
Galvanometer biasanya digunakan untuk menunjukan keberadaan arus yang sangat lemah (kecil), bukan untuk mengukur kuat arus . perawatan cegah a, c, dan d untuk amperemetar dan voltmeter masih perlu digunakan . untuk menghindari galvanometer terkena beban yang terlalu besar maka pada permukanaan galvanometer diberikan pencabang sehingga jarum galvanometer tidak menyentak melewati rentang maksimumnya .

## Slide 25
Jika galvanometer hendak dipindahkan (diangkut) dengan kemungkinan terjadinya guncangan-guncangan pada waktu diangkut galvano meter perlu diberi pencabang berupa kawat penghantar biasa sehingga hambatannya sangat kecil .dengan cara ini hentakan-hentakan kjarum galvanometer akan terendam oleh timbulnya arus eddy didalam inti kumparan . arus eddy ini menentang gerak jarum .

## Slide 26: c. Landasan udara atau rel udara (air track)
Landasan udara (rel udara) digunakan untuk mengadakan gerak suatu benda (“peluncur”-slinder) hampir-hampir tanpa gesekan . kelurusan dan kerataan landasan udara perlu dijaga dengan sebaik-baiknya dengan upaya sebagai berikut :

## Slide 27
Upayakan agar debu tidak mengotori permukaan landasan dengan jalan selalu menutup landasan dengan penutupnya setelah selesai digunakan .
b. Sesekali permukaan landasan perlu dilap dengan menggunakan kain bersih dan lunak .
c. Untuk menjaga agar landasan tetap lurus, janganlah membongkar landasan dari penompangnya
d. Jangan menggeserkan peluncur ketika udara belum ditiupkan melalui landasan .

## Slide 28: d. Lensa, cermin, dan benda-benda optic lain
SELAMA DIGUNAKAN
DALAM PENYIMPANAN

## Slide 29
e. Magnet
a. Simpan magnet batang berpasangan dengan kutub-kutub berlawanan jenis kea rah yang sama.
b. Magnet U dijaga dengan memasang sebatang penjaga dari besi lunak diantara kutub-kutubnya .
c. Jangan memukul-mukul magnet, terutama dengan keras dan dengan benda yang keras .
d. Jangan memanaskan magnet, lebih-lebih dengan suhu tinggi .

## Slide 30: F. Micrometer Sekerup
Mikrometer Sekrup alat yang digunakan untuk mengukur benda dengan tingkat ketelitian 0.01 mm.Perawatan Mikrometer Sekrup Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam perawatan mikrometer sekrup adalah sebagai berikut :

## Slide 31: g. Mikroskop
Pemeliharaan mikroskop sangat diperlukan dalam rangka kesinambungan kegiatan laboratorium yang membutuhkan mikroskop sebagai alat bantu. Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait pemeliharaan mikroskop :

## Slide 32: h. Thermometer zat cair
a. Jangan menggunakan termomter untuk mengaduk zat cair sebab tandonnnya berdinding tipis . ada thermometer khusus yang boleh digunakan untuk mengaduk yang disebut dengan thermometer pengaduk
b. Peringatkan siswa agar tidak memasukan thermometer kedalam nyala api atau ke benda yang diperkirakan suhunya lebih tinggi dari pada kemampuan mengukur thermometer

## Slide 33
c. Perhatikan permukaan kaca thermometer. Setelah dipakai, segera bersihkan kacadari kotoran atau endapan yang mungkin menempel dengan kain. Usapkan kaintersebut secara perlahan2. Segera simpan thermometer setelah dipakai dalam wadah penyimpanannya.Sebelum disimpan, sebaiknya thermometer didinginkan terlebih dahulu. Simpanthermometer pada lemari penyimpanan yang tertutup3. Periksa keadaan thermometer secara berkala, jangan sampai terjadi anomaly padathermometer tersebut

## Slide 34: PERAWATAN

## Slide 35: PENGERTIAN PERAWATAN
Perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Dalam kaitannya dengan perawatan peralatan laboratorium, perawatan dimaksudkan sebagai usaha preventif atau pencegahan agar peralatan tidak rusak atau tetap terjaga dalam kondisi baik, siap beroperasi. Disamping itu perawatan juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menyetel atau memperbaiki kembali peralatan laboratorium yang sudah terlanjur rusak atau kurang layak sehingga siap digunakan untuk kegiatan praktikum para siswa.

## Slide 36: JENIS-JENIS PERAWATAN
Perawatan Terencana
1. Perawatan Preventif
2. Perawatan Korektif
b. Perawatan Tidak Terencana

## Slide 37: 3. Tujuan Perawatan Laboratorium
Perawatan peralatan laboratorium memiliki beberapa tujuan yang mencakup:
a. Agar peralatan laboratorium selalu prima, siap dipakai secara optimal
b. Memperpanjang umur pemakaian
c. Menjamin kelancaran kegiatan pembelajaran
d. Menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemakai
e. Mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan
f. Menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak
g. Menghindari terjadinya kerusakan fatal

## Slide 38: KESIMPULAN
Peralatan laboratorium merupakan peralatan yang biasanya digunakan dalam keadaan steril. Steril adalah suatu keadaan yang bersih dan bebas dari mikrobia yang dapat mengakibatkan gagalnya dari suatu eksperimen. Untuk mengkondisikan suatu alat laboratorium dalam keadaan steril, biasanya dilakukan sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu usaha untuk membebaskan bahan-bahan dari mikrobia yang tidak diinginkan.

## Slide 39
Tujuan pentingnya dilakukan pengenalan alat-alat laboratorium adalah agar dapat mengetahui cara-cara penggunaan alat tersebut dengan baik dan benar, Sehingga kesalahan prosedur pemakaian alat dapat diminimalisir sedikit mungkin.Dengan mempelajari alat- alat laboratorium maka kita dapat mengetahui fungsi alat tersebut, cara kegunaannya, cara sterilisasinya, dan ukuran yang sesuai dengan kegunaannya masing- masing, serta dapat mengurangi kesalahan prosedur pemakaian. Alat alat yang ada di laboraturium memiliki sifat mudah pecah, bening, tahan terhadap zat korosif, tahan panas dan keras tetapi rapuh , logam, plastik, porselen sehingga harus berhati- hati dalam penggunaannya.

## Slide 40: TERIMA KASIH