## Slide 1
ANALISIS RISIKO DAN
PENGENDALIAN RISIKO

## Slide 2: ANALISIS RISIKO
Menurut Tarwaka (2008), potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat menyebabkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja.
2

## Slide 3
Pengelompokan potensi bahaya berdasar kategori umum:
Hazardous Substances – potensi bahaya dari bahan berbahaya
Pressure Hazards – potensi bahaya udara bertekanan
Thermal Hazards – potensi bahaya udara panas
Electrical Hazards – potensi bahaya kelistrikan
Mechanical Hazards – potensi bahaya mekanik
Gravitational and Acceleration Hazards – potensi bahaya gravitasi dan akselerasi
Radiation Hazards – potensi bahaya radiasi
Microbiological Hazards – potensi bahaya mikrobiologi
Vibration and Noise Hazards – potensi bhy kebisingan & vibrasi
Hazards relating to human Factors – potensi bahaya ergonomi
Enviromental Hazards – potensi bahaya lingkungan kerja
Potensi bahaya yang berhubungan dengan kualitas produk dan jasa, proses produksi, properti, image publik, dll.
3

## Slide 4
Menurut Ramli (2009), bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atas tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cidera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya.
Jenis bahaya:
  Bahaya mekanis
  Bahaya listrik
  Bahaya kimiawi
  Bahaya fisis
  Bahaya biologis
Sumber bahaya:
  Bahan eksplosif
  Bahan yang mengoksidasi
  Bahan yang mudah terbakar
  Bahan beracun
  Bahan korosif
  Bahan radioaktif
4

## Slide 5
Teknik identifikasi bahaya
  Teknik pasif
  Teknik semi proaktif
  Teknik proaktif
Identifikasi sumber bahaya, dilakukan dengan mempertimbangkan
  Kondisi dan kejadian yg dpt menimbulkan potensi bahaya
  Jenis kecelakaan dan PAK yg mungkin dpt terjadi
Kegiatan identifikasi bahaya
Konsultasi dengan orang yg berpengalaman
Pemeriksaan fisik lingkungan kerja
Mencatat cidera dan sakit pada insiden waktu yang lalu
Informasi identifikasi bahaya, penelitian, dan nasihat dari para ahli
Analisis tugas untuk identifikasi bahaya
Sistem formal analisa bahaya, misal Hazard
5

## Slide 6
Kegunaan identifikasi bahaya
  Untuk mengetahui bahaya-bahaya yang ada.
  Untuk mengetahui potensi bahaya tersebut, baik akibat maupun frekuensi terjadinya.
  Untuk mengetahui lokasi bahaya.
  Untuk menunjukkan bahwa bahaya-bahaya tersebut telah dapat memberikan perlindungan.
  Untuk menunjukkan bahwa bahaya tertentu tidak akan menimbulkan akibat kecelakaan sehingga tidak diberikan perlindungan.
  Untuk analisa lebih lanjut
6

## Slide 7
Contoh teknik mengidentifikasi bahaya:
Berjalanlah berkeliling dan perhatikan hal-hal yang dapat menjadi sumber kecelakaan.
Jangan hiraukan hal-hal yang sepele, pusatkan perhatian pada sesuatu yang dapat menyebabkan insiden serius.
Tanyakan kepada pekerja mengenai pendapat mereka tentang bahaya dari pekerjaan yang dilakukan.
Cermati instruksi kerja yang dibuat oleh pabrik.
Pelajari catatan insiden dan catatan kesehatan pekerja di tempat tersebut.
Pelajari hasil temuan inspeksi terdahulu.
Lakukan pengamatan, terutama pada sumber-sumber energi.
Cermati semua jenis pekerjaan yang ada di lokasi tersebut.
Pertimbangkan keberadaan orang lain yang tidak selalu berada di lokasi tersebut.
Perkirakan semua orang yang dimungkinkan bisa terluka akibat dari kegiatan di lokasi tersebut.
Dari setiap bahaya yang teridentifikasi, perhatikan jumlah orang dan lamanya terkena paparan bahaya tersebut
7

## Slide 8
Pokok-pokok yang harus dicermati dari catatan insiden:
Benda yang menjadi sumber kecelakaan (palu, sling, plat besi,
dump truck, dan lain-lain).
Jenis kecelakaan yang terjadi (terjepit, jatuh, tabrakan, dll.).
Kondisi tidak standar yang menimbulkan insiden (licin, tajam, sempit, berdebu, dan lain-lain).
Tindakan tidak aman yang menimbulkan insiden (tidak pakai APD, tidak melaksanakan prosedur, dan lain-lain).
Bagian tubuh yang cedera (kepala, tubuh, kaki, tangan, dll.).
Seksi-seksi mana yang sering ditemukan penyimpangan / deviasi pada catatan inspeksi terdahulu,
Jenis-jenis deviasi / penyimpangan yang ditemukan dari hasil inspeksi terdahulu,
Daerah-daerah kritis mana yang sering terlepas dari pengawasan supervisor.
8

## Slide 9: PENGENDALIAN RISIKO
Prinsip analisa keselamatan dan kesehatan kerja adalah mencari penyebab dari seluruh tingkat lapisan, dari lapisan umum sampai dengan pokok penyebabnya dicari secara tuntas, hingga dapat diketahui penyebab utamanya dan melakukan perbaikan.
Bahaya yang sudah diidentifikasi dan dinilai, maka selanjutnya harus dilakukan perencanaan pengendalian resiko untuk mengurangi resiko sampai batas maksimal.
Pengendalian resiko dapat mengikuti Pendekatan Hirarki Pengendalian (Hirarchy of Control). Hirarki pengedalian resiko adalah suatu urutan-urutan dalam pencegahan dan pengendalian resiko yang mungkin timbul yang terdiri dari beberapa tingkatan secara berurutan.

## Slide 10
Hirarki pengendalian resiko terdapat 2 (dua) pendekatan, yaitu:
Long Term Gain
Pendekatan ”Long Term Gain” yaitu pengendalian berorientasi jangka panjang dan bersifat permanen dimulai dari pengendalian substitusi, eliminasi, rekayasa teknik, isolasi atau pembatasan, administrasi dan terakhir jatuh pada pilihan penggunaan alat pelindung diri.
Short Term Gain
Pendekatan ”Short Term Gain”, yaitu pengendalian berorientasi jangka pendek dan bersifat temporari atau sementara. Pendekatan pengendalian ini diimplementasikan selama pengendalian yag bersifat lebih permanen belum dapat diterapkan. Pilihan pengendalian resiko ini dimulai dari penggunaan alat pelindung diri menuju ke atas sampai dengan substitusi (Tarwaka, 2008).

## Slide 11
Rencana pengendalian risiko:
Eliminasi (Elimination)
Eliminasi merupakan suatu pengendalian resiko yang bersifat permanen dan harus dicoba untuk diterapkan sebagai pilihan prioritas utama. Eliminasi dapat dicapai dengan memindahkan obyek kerja atau sistem kerja yang berhubungan dengan tempat kerja yang tidak dapat diterima oleh ketentuan, peraturan atau standar baku K3 atau kadarnya melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang diperkenankan. Cara pengendalian yang baik dilakukan adalah dengan eliminasi karena potensi bahaya dapat ditiadakan.
Substitusi (Substitution)
Cara pengendalian substitusi adalah dengan menggantikan bahan- bahan dan peralatan yang lebih berbahaya dengan bahan-bahan dan peralatan yang kurang berbahaya atau yang lebih aman.

## Slide 12
Rekayasa Teknik (Engineering Control)
Pengendalian rekayasa teknik termasuk merubah struktur obyek kerja untuk mencegah seseorang terpapar potensi bahaya. Cara pengendalian yang dilakukan adalah dengan pemberian pengaman mesin, penutup ban berjalan, pembuatan struktur pondasi mesin dengan cor beton, pemberian alat bantu mekanik, pemberian absorber suara pada dinding ruang mesin yang menghasilkan kebisingan tinggi, dan lain-lain.
Isolasi (Isolation)
Cara pengendalian yang dilakukan dengan memisahkan seseorang dari obyek kerja, seperti menjalankan mesin-mesin produksi dari tempat tertutup (control room) menggunakan remote control.

## Slide 13
Pengendalian Administrasi (Admistration Control)
Pengendalian yang dilakukan adalah dengan menyediakan suatu sistem kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya yang tergantung dari perilaku pekerjanya dan memerlukan pengawasan yang teratur untuk dipatuhinya pengendalian administrasi ini. Metode ini meliputi penerimaan tenaga kerja baru sesuai jenis pekerjaan yang akan ditangani, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, rotasi kerja untuk mengurangi kebosanan dan kejenuhan, penerapan prosedur kerja, pengaturan kembali jadwal kerja, training keahlian dan training K3.
Alat Pelindung Diri (Administration Control)
Alat pelindung diri yang digunakan untuk membatasi antara terpaparnya tubuh dengan potensi bahaya yang diterima oleh tubuh.

## Slide 14
Dalam menentukan pengendalian resiko atas bahaya yang kita identifikasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Apakah telah ada control/ pengendalian resiko yang telah lalu? Jika telah ada, apakah kontrol tersebut telah memadai atau belum? Jika belum memadai, tentukan tindakan pengendalian baru untuk menghilangkan atau menekan resiko sampai pada tingkat serendah mungkin.
Pengendalian teknik: mengganti prosedur kerja, menutup mengisolasi bahan berbahaya, menggunakan otomatisasi pekerjaan, menggunakan cara kerja basah dan ventilasi pergantian udara.
Pengendalian administrasi: mengurangi waktu pajanan, menyusun peraturan keselamatan dan kesehatan, memakai alat pelindung, memasang tanda-tanda peringatan, membuat daftar data bahan- bahan yang aman, melakukan pelatihan sistem penangganan darurat.
Pemantauan kesehatan : melakukan pemeriksaan kesehatan.

## Slide 15
Tujuan pokok keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mencegah dan
mengurangi bahkan menghilangkan kecelakaan kerja. Dengan demikian keselamatan dan kesehatan kerja tersebut menjadi sangat penting mengingat akhibat yang ditimbulkan dari adanya kecelakaan kerja. Dalam tindakan pencegahan kecelakaan kerja harus diletakkan pengertian bahwa kecelakaan merupakan resiko yang melekat pada setiap proses/kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Pada setiap proses/aktifitas pekerjaan selalu ada resiko kegagalan (risk of failures). Saat kecelakaan kerja (work accident) terjadi, seberapapun kecilnya, akan mengakibatkan efek kerugian (loss), oleh karena itu maka sebisa mungkin dan sedini mungkin, kecelakaan/ potensi kecelakaan kerja harus dicegah/ dihilangkan, atau setidak-tidaknya dikurangi dampaknya.
Penanganan masalah keselamatan kerja harus dilakukan secara serius oleh seluruh komponen pelaku usaha, tidak bisa secara parsial namun harus dilakukan secara menyeluruh. Pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan jika mengel sumber-sumber yang menjadi penyebab kecelakaan kerja atau gejala-gejala yang mungkin timbul yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Langkah berikutnya adalah menghilangkan, mengamankan, dan mengendalikan sumber- sumber bahaya atau gejala-gejala tersebut.
15

## Slide 16
Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menghilangkan, mengamankan, dan mengendalikan sumber-sumber bahaya atau gejala- gejala yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja adalah:
Peraturan perundangan
Peraturan perundangan di Indonesia telah disusun guna melindungi tenaga kerja terhadap kemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh suatu pekerjaaan, misalnya: UU No.1 Tahun 1970 tentang Kes. Kerja.
Standarisasi
Standarisasi merupakan penetapan standar-standar baik resmi maupun tidak resmi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan adanya standar yang telah ditetapkan maka derajat atau baik buruknya kesehatan dan keselamatan kerja dapat dilihat berdasarkan pemenuhan standar tersebut.
Inspeksi
Inspeksi atau pemeriksaan merupakan kegiatan yang bersifat pembuktian apakah tempat kerja sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan standar yang berlaku. Kegitan ini meliputi pemeriksaan, kalibrasi terhadap peralatan yang digunakan di tempat kerja.
16

## Slide 17
Riset teknis
Riset teknis ini ditujukan untuk mendapatkan data, sifat-sifat, dan ciri- ciri bahan yang berbahaya, penyelidikan terhadap pagar pengaman, pengujian perlindungan diri, penelitian tentang pencegahan peledakan, serta penelitian teknis lainnya.
Riset medis
Riset medis ditujukan untuk mendapatkan data tentang efek psikologis, patologis, faktor-faktor lingkungan, serta keadaan fisik yang mengakhibatkan kecelakaan kerja.
Riset psikologis
Riset psikologis ditujukan untuk mengetahui pola-pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.
Riset statistik
Riset statistik ditujukan untuk mendapatkan data tentang kecelakaan kerja yang terjadi baik menyangkut jenis, frekwensi, personal, penyebab, serta hal lain yang terkait dengan kecelakaan kerja.
17

## Slide 18
Pendidikan
Pendidikan sebagai wahana untuk menyampaikan materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat dilakukan secar formal dan non formal atau bisa juga dalam bentuk seminar, workshop, maupun demonstrasi.
Latihan
Latihan ini difokuskan pada tenaga kerja baru yang belum mempunyai banyak pengalaman terhadap jenis pekerjaan dan lingkungan kerja yang akan dihadapinya.
Persuasi
Persuasi merupakan suatu cara penyuluhan atau pendekatan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja untuk menimbulkan sikap mengutamakan keselamatan tanpa adanya pemaksaan.
Asuransi
Asuransi/insentif financial ini ditujukan untuk meningkat-kan pencegahan kecelakaan kerja. Perusahaan yang telah mememnuhi peraturan perundangan dan standar keselamatan kerja akan membayar premi asuaransi yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memenuhi peraturan
perundangan dan standar keselamatan kerja.
18

## Slide 19
Implementasi
Implementasi yang dimaksud adalah penerapan langkah-langkah yang telah diuraikan di atas pada tempat kerja.
Teknis
  Eliminasi : penghilangan sumber bahaya
  Subtitusi : mengganti dengan bahan yang kurang berbahaya
  Isolasi : proses kerja yang berbahaya disendirikan
  Enclosing : mengurung / memagari sumber bahaya
  Ventilasi
  Maintenance
Administrasi
  Monitoring lingkungan kerja
  Pendidikan dan pelatihan
  Labelling
  Pemeriksaan kesehatan
  Rotasi kerja
  Housekeeping: 5S
  Sanitasi yang bersih dan penyediaan fasilitas kesehatan
19

## Slide 20
Supervisi
  Lakukan review terhadap prosedur pengawasan pekerjaan secara menyeluruh
  Lakukan review terhadap kompetensi para Pengawas dalam
melakukan pengawasan pekerjaan melalui Ijin Kerja dan Audit Lapangan
  Penegasan tugas Manajer Konstruksi sebagai penanggung jawab
tunggal dan yang berhak menyetujui Ijin Kerja
Kontrol pekerjaan
Merevisi sistem Ijin Kerja yang akan memastikan adanya verifikasi pada akhir jam kerja
Penilaian resiko harus dilakukan (lagi) dan disetujui, jika
terjadi perubahan pekerjaan
Budaya dan motivasi karyawan/tim
  Kembangkan budaya untuk menghentikan pekerjaan apabila tidak selamat
  Review tim kerja yang sudah lama bersama, karena cenderung
menimbulkan rasa percaya diri yang berlebihan
20

## Slide 21
Mencegah & menanggulangi kecelakaan yg lain:
1. Pencegahan kecelakaan
Menerapkan peraturan perundangan dengan penuh disiplin
Menerapkan standarisasi kerja yang telah digunakan secara resmi
Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja (calon pekerja) untuk mengetahui apakah calon pekerja tersebut serasi dengan pekerjaan barunya, baik secara fisik maupun mental
Pemeriksaan kesehatan berkala/ulangan, yaitu untuk mengeva-luasi apakah faktor-faktor penyebab itu telah menimbulkan gangguan pada pekerja
Melakukan pengawasan dengan baik
Memasang tanda-tanda peringatan
Melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat
Pemasangan label dan tanda peringatan
Pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada
21

## Slide 22
Mencegah & menanggulangi kecelakaan yg lain:
1. Pencegahan kecelakaan
Simpanlah bahan-bahan berbahaya di tempat yang memenuhi syarat keamanan bagi penyimpanan bahan tersebut
Pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja diberikan kepada para buruh secara kontinu agar mereka tetap waspada dalam menjalankan pekerjaannya.
Penggunaan pakaian pelindung
Isolasi terhadap operasi atau proses yang membahayakan, misalnya proses pencampuran bahan kimia berbahaya, dan pengoperasian mesin yang sangat bising.
Pengaturan ventilasi setempat/lokal, agar bahan-bahan/gas sisa dapat dihisap dan dialirkan keluar.
Substitusi bahan yang lebih berbahaya dengan bahan yang kurang berbahaya atau tidak berbahaya sama sekali.
Pengadaan ventilasi umum untuk mengalirkan udara ke dalam ruang kerja sesuai dengan kebutuhan.
22

## Slide 23
Mencegah & menanggulangi kecelakaan yg lain:
Penanggulangan kecelakaan
  Penanggulangan kebakaran
    Jangan membuang puntung rokok yang masih menyala di tempat yang mengandung bahan yang mudah terbakar
    Hindarkan sumber-sumber menyala di tempat terbuka
    Hindari awan debu yang mudah meledak
  Penanggulangan Kebakaran Akibat Instalasi Listrik dan Petir
    Buat instalasi listrik sesuai dengan aturan yang berlaku
    Gunakan sekering/MCB sesuai dengan ukuran yang diperlukan
    Gunakan kabel yang berstandar keamanan yang baik
    Ganti kabel yang telah usang atau cacat pd instalasi atau peralatan listrik lain
    Hindari percabangan sambungan antar rumah
    Lakukan pengukuran kontinuitas penghantar, tahanan isolasi, dan tahanan pentanahan secara berkala
    Gunakan instalasi penyalur petir sesuai standa
23

## Slide 24
Mencegah & menanggulangi kecelakaan yg lain:
Penanggulangan kecelakaan
  Penanggulangan kecelakaan di dalam lift
    Pasang rambu-rambu dan petunjuk yang mudah dibaca oleh pengguna jika terjadi keadaan darurat
    Jangan memberi muatan lift melebihi kapasitasnya
    Jangan membawa sumber api terbuka di dalam lift
    Jangan merokok dan membuang puntung rokok di dalam lift
    Jika terjadi pemutusan aliran listrik, maka lift akan berhenti di lantai terdekat dan pintu lift segera terbuka sesaat setelah berhenti. Segera keluar dari lift dengan hati-hati
d. Penanggulangan Kecelakaan terhadap Zat Berbahaya
Zat berbahaya adalah bahan-bahan yang selama pembuatannya, pengolahannya, pengangkutannya, penyim-panannya dan penggunaannya menimbulkan iritasi, kebakaran, ledakan, korosi, mati lemas, keracunan dan bahaya-bahaya lainnya terhadap gangguan kesehatan orang yang bersangkutan dengannya atau menyebabkan kerusakan benda atau harta
kekayaan.
24

## Slide 25
Mencegah & menanggulangi kecelakaan yg lain:
Pendekatan keselamatan lain
  Perencanaan
Keselamatan kerja hendaknya sudah diperhitungkan sejak tahap perencanaan berdirinya organisasi (sekolah, kantor, industri, perusahaan). Hal-hal yang perlu diperhitungkan antara lain: lokasi, fasilitas penyimpanan, tempat pengolahan, pembuangan limbah, penerangan dan sebagainya
  Ketatarumahtanggaan yang baik dan teratur:
    Menempatkan barang-barang di tempat yang semestinya, tidak menempatkan barang di tempat yang digunakan untuk lalu lintas orang dan jalur-jalur yang digunakan untuk penyelamatan darurat
    Menjaga kebersihan lingkungan dari bahan berbahaya, misalnya hindari tumpahan oli pada lantai atau jalur lalu lintas pejalan kaki
  Pakaian kerja
    Hindari pakaian yang terlalu longgar, banyak tali, baju berdasi, baju sobek, kunci/ gelang berantai, jika anda bekerja dengan barabg-barang yang berputar atau mesin-mesin yang bergerak misalnya mesin penggiling, mesin pintal
    Hindari pakaian dari bahan seluloid jika anda bekerja dengan bahan- bahan yang mudah meledak atau mudah terbakar
    Hindari membawa atau menyimpan di kantong baju barang-barang yang runcing, benda tajam, bahan yang mudah meledak, dan atau cairan yang mudah terbakar
25

## Slide 26
Mencegah & menanggulangi kecelakaan yg lain:
3. Pendekatan keselamatan lain
d. Peralatan Perlindungan Diri
Kacamata
Gunakan kacamata yang sesuai dengan pekerjaan yang anda tangani, misalnya untuk pekerjaan las diperlukan kacamata dengan kaca yang dapat menyaring sinar las, kacamata renang digunakan untuk melindungi mata dari air dan zat berbahaya yang terkandung di dalam air
Sepatu
Gunakan sepatu yang dapat melindungi kaki dari berat yang menimpa kaki, paku atau benda tajamlain, benda pijar, dan asam yang mungkin terinjak. Sepatu untuk pekerja kistrik harus berbahan non-konduktor, tanpa paku logam
Sarung tangan
Gunakan sarung tangan yang tidak menghalangi gerak jari dan tangan.Pillih sarung tangan dengan bahan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditangani, misalnya sarung tangan untuk melindungi diri dari tusukan atau sayata, bahan kimia berbahaya, panas, sengatan listrik atau radiasi tertentu, berbeda bahannya
Helm pengaman
Gunakan topi yang dapat melindungi kepala dar tertimpa benda jatuh atau benda lain yang bergerak, tetapi tetap ringan
Alat pelindung telinga
Untuk melindungi pekerja dari kebisingan, benda bergerak, percikan bahan berbahaya
Alat pelindung paru-paru
Untuk melindungi pekerja dari bahaya polusi udara, gas beracun, atau kemungkinan
Alat pelindung lainnya
Seperti tali pengaman untuk melindungi pekerja dari kemungkinan terjatu
26