## Slide 1
Dose Effect Dose Response Relationship
Devi Kurnia Sari, S.T., M.Eng.
Program Studi Teknik Lingkungan
Universitas Lampung
2022

## Slide 2
Toksikologi
Merupakan kajian tentang hakikat dan mekanisme efek bahaya (efek toksik) berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya.
Sifat toksik dari suatu senyawa kimia ditentukan oleh:
Dosis
Konsentrasi racun di reseptor
Sifat zat tsb
Kondisi bioorganisme
Paparan thdp organisme
Bentuk efek yang ditimbulkan

## Slide 3
Pengertian Dosis (Dose), Pajanan dan Paparan
Dosis merupakan kadar dari sesuatu (kimiawi, fisik, biologis) yang dapat mempengaruhi suatu organisme secara biologis.
Pajanan adalah kontak antara toksikan dan manusia (kontak inhalasi, kulit, ingesti, injeksi)
Paparan adalah akibat yang ditimbulkan oleh adanya kontak antara toksikan dengan manusia.

## Slide 4
Analisis dosis respon merupakan mencari nilai RfD, RfC, SF dari agen risiko yang menjadi fokus ARKL, serta memahami efek apa saja yang mungkin ditimbulkan oleh agen risiko tersebut pada tubuh manusia.
RfD sebagai dosis referensi
RfC sebagai kosentrasi referensi
SF sebagai Slope factor

## Slide 5
Analisis dosis – respon ini tidak harus dengan melakukan penelitian percobaan sendiri namun cukup dengan merujuk pada literature yang tersedia.
Tujuan:
  Mengetahui jalur pajanan
  Memahami perubahan gejala atau efek kesehatan
  Mengetahui dosis RfD, RfC dan SF

## Slide 6
Nilai dosis yang dijadikan referensi untuk nilai yang aman pada efek non karsinogenik suatu agen risiko
Dinyatakan sebagai mg (zat) / kg (berat badan) per hari  mg/kg/hari
Dosis Referensi (RfD)
Nilai kosentrasi yang dijadikan referensi untuk nilai yang aman pada efek non karsinogenik suatu agen risiko
Dinyatakan sebagai mg (zat) / m³ (udara)  mg/ m³
Konsentrasi Referensi (RfC)

## Slide 7
Referensi untuk nilai yang aman pada efek karsinogenik
Dinyatakan sebagai mg (zat) / kg (berat badan) per hari  mg/kg/hari
Dinyatakan sebagai mg (zat) / m³ (udara)  mg/ m³
Slope Factor (SF)
Nilai Rfd, RfC dan SF merupakan hasil penelitian (eksperimen ) dari berbagai sumber baik yang dilakukan langsung pada obyek manusia maupun merupakan ekstrapolasi dari hewan percobaan ke manusia
RfD, RfC dan SF

## Slide 8
Jika RfD, RfC dan SF maka nilai dapat diturunkan dari doses eksperimental yang lain seperti
  NOAEL No Observed Adverse Effect Level
  LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level
  MRL Minimum Risk Level
  NAAQS National Ambient Air Quality Standard
  Dengan catatan dosis eksperimental tersebut mencantumkan faktor antropometri yang jelas (Wb, tE, fE dan Dt)
Alternatif Analisis Dosis Respon

## Slide 11
Langkah-Langkah
  Mengetahui jalur pajanan
  Memahami perubahan gejala atau efek kesehatan, akibat peningkatan konsentrasi atau dosis agen risiko yang masuk ke tubuh
  Mengetahui dosis referensi (RfD, RfC dan SF) dari agen risiko
Analisis Dosis-Respon

## Slide 12: Analisis Dosis-Respon
Menetapkan kuantitas toksisitas risk agent untuk setiap spesi kimianya
Toksisitas dinyatakan sebagai:
  Dosis referensi (RfD atau RfC) untuk efek-efek nonkarsinogenik
  Cancer Slope Factor (CSF) untuk efek-efek karsinogenik

## Slide 13
No Observed Adverse Effect Level: dosis tertinggi toksisitas kronik yang secara statistik atau biologik tidak memperlihatkan efek merugikan;
Lowest Observed Adverse Effect Level: dosis terendah toksisitas kronik yang secara statistik atau biologik memperlihatkan efek merugikan;

## Slide 14
Dosis
Respon
LOAEL
NOAEL
Kurva Teoretis Dosis-Respon Efek Nonkarsinogenik

## Slide 15: RfD atau RfC
RfD atau RfC = human dose,
NOAEL atau LOAEL = experimental dose;
RfD atau RfC: Estimasi dosis pajanan harian yang diperkirakan tidak menimbulkan efek merugikan kesehatan meskipun pajanan berlanjut itu terjadi sepan­jang hayat.

## Slide 16: Uncertainty Factor (UF)
Faktor-faktor kelipatan 10 untuk menurunkan RfD dari data eksperimen hewan uji atau studi epidemiologi
Digunakan untuk menampung ketidakpastian:
UF1 = 1-10 untuk variasi sensitivitas manusia;
UF2 = 1-10 untuk ekstrapolasi hewan ke manusia
UF3 = 1-10 untuk NOAEL uji subkronik (bukan kronik)
UF4 = 1-10 bila digunakan LOAEL (bukan NOAEL)

## Slide 17: Modifying Factor (MF)
Faktor yang digunakan untuk menurunkan RfD dari data eksperimen hewan uji atau studi epidemiologi, dengan nilai numerik 0<MF<10
Menggambarkan ketidakpastian ilmiah yang tidak tertampung dalam UF (misal, ketidak-lengkapan data dasar dan spesies hewan uji)
Nilainya ditetapkan dengan professional judgment
Nilai default MF = 1

## Slide 18: Contoh Pernyataan Dosis-Respon
Risk Agent | RfD a’ RfC (mg/kg/hari) | CSF (mg/kg/hari)-1 | Efek Kritis & Sumber Data
As | 3E-4 | 1,5E+0 | Hiperpigmentasi, keratosis, & kemungkinan komplikasi vaskular pajanan oral manusia (Tseng 1977; Tseng et al 1968)
Cd | 5E-4 | – | Proteinurea pajanan kronik pada manusia (US-EPA 1985)
Cr6+ | 3E-3 | – | Bioassay air minum 1 tahun pada tikus (McKenzie at al 1958) dan air minum penduduk Jinzhou (Zhang & Li 1987)
MeHg | 1E-4 | – | Epidemiologi kelainan neuro psikologis perkembangan (Granjean et al 1997; Budz-Jergensen et al 1999)
CHBr3 | 2E-2 | 7,9E-3 | Lesi hepatik gavage bioassay pada tikus (NTP 1989)

## Slide 19
Kurva Teoretis Dosis-Respon Karsinogenik
a
b
c
Dosis
Respon
r
d
Ekstrapolasi linier (linearized model)

## Slide 20: Evaluasi Efek Kesehatan
Menggunakan efek-efek kritis NOAEL, LOAEL, atau BMD agen risiko yang digunakan untuk menurunkan/ menetapkan RfD atau RfC;
Krireria penilaian (assessment criteria): efek dengan nilai UF x MF < 3000;
Diamati dengan survei epidemiologi pada populasi yang terpajan secara kronikl (>1 tahun atau 10% lifetime);

## Slide 21: Contoh Efek Kritis

## Slide 22
Kemungkinan indikasi efek kesehatan pada populasi dapat diperkirakan menurut waktu pajanan dan tingkat kontaminasi, spasial atau temporal;
Konsentrasi yang sama agen risko dalam media lingkungan belum tentu menghasilkan risiko yang sama karena faktor-faktor pemajanan antropometri yang berbeda