## Slide 1: Karnaugh MAP (K-Map)
Pokok Bahasan :
K-map 2 variabel
K-map 3 variabel
K-map 4 variabel
Penyederhanaan rangkaian dengan k-map
Tujuan Instruksional Khusus :
Mahasiswa dapat menerangkan dan memahami cara membuat k-map 2, 3, 4 variabel.
Mahasiswa dapat menerangkan dan memahami cara peng-cover-an minterm dalam sebuah k-map..
Mahasiswa dapat menyederhanakan persamaan logika melalui metode k-map.
1

## Slide 2: Karnaugh Map (K-Map)
•Suatu peralatan grafis yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika atau mengkonversikan sebuah tabel kebenaran menjadi sebuah rangkaian logika.
•Salah satu metode yang paling mudah untuk penyederhanaan Rangkaian Logika.
2

## Slide 3: Karnaugh Map 2 Variabel : ( A dan B ) B
Map Value | A | B | Y
0 | 0 | 0 | A’B’
1 | 0 | 1 | A’B
2 | 1 | 0 | AB’
3 | 1 | 1 | AB
Tabel Kebenaran
A
A’B’ 0 | AB’ 2
A’B 1 | AB 3
0
1
1
B
0
Model II
A’B’ 0 | A’B 1
AB’ 2 | AB 3
0
1
1
A
0
Model I
Map Value
3

## Slide 4: Desain Pemetaan K- Map 2 Variabel
0
1
0
1
A
B
A’
A
B’
B
4

## Slide 5: Karnaugh Map 2 Variabel : dengan minterm-mintermnya
x y F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
0 1
x
y
0
1
1 | 1
0 | 0
x
y
0
1
x’y’ | x’y
xy’ | xy
x
y
0 1
F = Σ(m0,m1) = x’y + x’y’
5

## Slide 6
B
A 0 1
0 | 1
1 | 0
0
1
F=AB +A’B
B
A 0 1
0 | 1
1 | 1
0
1
F=AB +AB +AB 
B
A 0 1
0 | 1
1 | 0
0
1
F=AB +A’B
0
1
1
1
B
A 0 1
0
1
F=A+B
F=AB +AB +AB 
6

## Slide 7: Contoh : 1
0 | 1 | 2 | 0
 | 0 |  | 1
1 |  | 3 | 
B
0
Tabel Kebenaran
1
A
0
1
A’B’
A’B’ 0 |  | 0 1
 | 0 | AB
2 |  | 3
1
Map Value | A | B | Y
0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
2 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1
A
0
B
0
1
AB
Jadi Y = A’B’ + AB
7

## Slide 8: Contoh : 2
0 | 1 | 1 | 1
 | 0 |  | 0
2 |  | 3 | 
B
0
Tabel Kebenaran
1
A
0
1
A’B’
A’B
A’B’ 0 |  | 1 | A’B
 | 0 |  | 0
2 |  | 3 | 
1
Map Value | A | B | Y
0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0
A
0
B
0
1
Jadi Y = A’
8

## Slide 9: Catatan untuk K-Map 2 Variabel
0 kotak terlingkupi = “0” (Low)
1 kotak terlingkupi = 2 variabel output
2 kotak terlingkupi = 1 variabel output
4 kotak terlingkupi = “1” (High)
Melingkupinya harus posisi “Horisontal “ atau “vertikal” , yang dilingkupi digit ”1” dan jumlah digit “1” yang dilingkupi 2n (1, 2,4,8,16, ...)
1
1 1
0
1
1
0
A
B
B’
A
0
1
1
0
A
1
1
AB
A’B’
Y = AB + A’B’
9
Y = B’ + A

## Slide 10: Contoh 3:
10
Dari Tabel Kebenaran dibawah, tulis persamaan logikanya dengan menggunakan K-map :
1 | 
1 | 1
0
1
0
1
A
B
A’
A
B’
B
Map Value | A | B | Y
0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1
0
1
0
1
A
B
A’
A
B’
B
1
1
1
Jadi Y = A’ + B

## Slide 11: Contoh 4 :
Sederhanakan persamaan logika : Y = A + AB’ + A’B
Menggunakan K- map :
0
1
0
1
A
B
A’
A
B’
B
1
1
1
 | 1
1 | 1
0
1
0
1
A
B
A’
A
B’
B
Jadi Y = A + B

## Slide 12: Karnaugh Map 3 Variabel : ( A, B dan C )
Map Value | A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 1 | 1 | 1 | 
Tabel Kebenaran
A
00
01
11
Model II
AB
00
01
11
A’B’C’ 0 | A’B’C 1 | A’BC 3 | A’BC’ 2
AB’C’ 4 | AB’C 5 | ABC 7 | ABC’ 6
A’B’C’ 0 | A’BC’ 2 | ABC’ 6 | AB’C’ 4
A’B’C 1 | A’BC 3 | ABC 7 | AB’C 5
10
0
1
10
Model I
BC
C
Map Value
0
1

## Slide 13
Tabel Kebenaran
Map Value | A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 1 | 1 | 1 | 
Model III
Model IV
A’B’C’ 0 | A’B’C 1
A’BC’ 2 | A’BC 3
ABC’ 6 | ABC 7
AB’C’ 4 | AB’C 5
0
1
00
01
10
11
A B
C
A’B’C’ 0 | AB’C’ 4
A’B’C 1 | AB’C 5
A’BC 3 | ABC 7
A’BC’ 2 | ABC’ 6
0
1
00
01
10
11
B C
A
Map Value

## Slide 14: Desain Pemetaan K- Map 3 Variabel
00
01
11
1
10
A
0
BC
C’
C
B
B’
A
A’

## Slide 15: Catatan untuk K- Map 3 Variabel
0 kotak terlingkupi = “0” (Low)
1 kotak terlingkupi = 3 variabel output
2 kotak terlingkupi = 2 variabel output
4 kotak terlingkupi = 1 variabel output
8 kotak terlingkupi = “1” (High)
Melingkupinya harus posisi “Horisontal “
atau “vertikal” , yang dilingkupi digit ”1” dan jumlah digit “1” yang dilingkupi 2n (1, 2, 4,
8, ... )
00 01
11
0
1
 |  | 1 | 1
 |  | 1 | 1
10
01
11
0
1
1
1
1
1
10
A
A BC00
A
B’
00
01
11
0
1
1
1
1
10
A
+ A’BC’
+ A’BC
Y = AB’C’

## Slide 16: Contoh pengcoveran
AB
C
0
C 1
B
A 00 01 11 10
c
ab
00 01 11 10
0 0 0 1 0
1 0 1 1 1
cout = ab + bc + ac
0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1
C
B
A
1
0
0 1
0 0 1
1
C
B
A
G(A,B,C) = A
F(A,B,C) = m(0,4,5,7)= AC + B’C’
c 00 01 11 10
0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1
ab
0
1
f = a

## Slide 17
A
0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
0
1
BC
00 01 11 10
F=AB’C’ +AB C +ABC +ABC  + A’B’C + A’BC’
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
+
F=A+B C +BC 
A
0
1
BC
1
1 1 1
0 1 0 1
00 01 11 10
F=AB’C’ +AB C +ABC +ABC  + A’B’C + A’BC’

## Slide 18: Contoh 1 :
Tabel Kebenaran
Diketahui Tabel Kebenaran seperti disamping : Cari persamaan logikanya :
Map Value | A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1
00
01
11
1
1
1
1
1
1
10
BC
A
0
A’B’
AB
AC
Jadi Y = AC + AB + A’B’

## Slide 19: Contoh 2 :
Diketahui Persamaan Boolean :
D = A’BC + A’BC’ + ABC’ + ABC + AB’C
Sederhanakan dengan metode K-map
00 01 11
A 0
1
1
1
1
1
1
10
BC
A’BC
A’BC’
ABC’
ABC
AB’C
00
01
11
1
 |  | 1 | 1
 | 1 | 1 | 1
10
A
0
BC
B
AC
Jadi D = B + AC

## Slide 20: Karnaugh Map 4 Variabel : ( A, B, C dan D )
A’B’C’D’ 0 | A’BC’D’ 4 | ABC’D’ 12 | AB’C’D’ 8
A’B’C’D 1 | A’BC’D 5 | ABC’D 13 | AB’C’D 9
A’B’CD 3 | A’BCD 7 | ABCD 15 | AB’CD 11
A’B’CD’ 2 | A’BCD’ 6 | ABCD’ 14 | AB’CD’ 10
00
01
11
10
CD
00
A’B’C’D’ 0 | A’B’C’D 1 | A’B’CD 3 | A’B’CD’ 2
A’BC’D’ 4 | A’BC’D 5 | A’BCD 7 | A’BCD’ 6
ABC’D’ 12 | ABC’D 13 | ABCD 15 | ABCD’ 14
AB’C’D’ 8 | AB’C’D 9 | AB’CD 11 | AB’CD’ 10
CD
11
10
AB 00 01
00
01
11
10
AB
Map Valu e | A | B | C | D | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Model 1
01
Model 2
11
10
Tabel Kebenaran

## Slide 21: Dengan wxyz input

## Slide 22: Desain Pemetaan K- Map 4 Variabel
AB
00
10
CD
00
01
11
10
D
C
C’
D’
A’ A
01 11
B
B’

## Slide 23: Catatan untuk K-Map 4 Variabel
23
0 kotak terlingkupi = “0” (Low)
1 kotak terlingkupi = 4 variabel output
2 kotak terlingkupi = 3 variabel output
4 kotak terlingkupi = 2 variabel output
8 kotak terlingkupi = 1 variabel output
16 kotak terlingkupi = “1” (High)
Melingkupinya harus posisi “Horisontal “ atau “vertikal” , yang dilingkupi digit ”1” dan jumlah digit “1” yang dilingkupi 2n ( 1,2, 4, 8, 16, ... )
CD | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 1 | 1
01 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 |  | 
10 | 1 | 1 | 1 | 1
AB
1
1
1
1
1
1
AB
CD 00 01 11 10
00
01
11
10
AC’
A’
ACD’
B’C’
ABCD’
A’BCD

## Slide 24: Contoh pengcoveran :
K-map untuk GT
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0
D
A
B
C
K-map untuk LT K-map untuk EQ
1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1
D
A
B
C
0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
D
A
B
C
LT = A' B' D + A' C + B' C D
EQ = A'B'C'D' + A'BC'D + ABCD + AB'CD’ GT = B C' D' + A C' + A B D'

## Slide 25: Contoh pengcoveran :
F= ABC +ACD +ABC
+AB CD +ABC +AB C
CD
0
AB
1
1
0
00
01
0
0
1
1
00 01 11 10
1
1
0
1
11
10
1
1
1
1
F=BC +CD + AC+ AD 

## Slide 26: Contoh 1 F(A,B,C,D) =
Kalau digambarkan dengan system coordinate
D
1 | 0 | 0 | A 1
0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
B
A
C D
0000 B
1111
1000
0111
C
m(0,2,3,5,6,7,8,10,11,14,15) F =
C + A’BD + B’D’

## Slide 27
27
 |  |  |  | 1 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 1 | 
 |  |  |  |  |  | 1 | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
AB
00 01 11
10
00
01
11
10
CD
D
C
B
A’C
ABC’D’
AB’D
Contoh 2 : Diketahui Tabel Kebenaran , cari persamaan logikanya.
Jadi Y = A’C + AB’D + ABC’D’
C
0 |  | 1 | 
1 |  |  | 1
3 1 | 1 |  | 1
2 1 | 1 |  | 
AB
00 01 11
10
00
01
11
10
CD
A
D
A B
Map Value | A | B | C | D | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 28
28
1 |  | 1 | 
 |  |  | 1
1 | 1 | 1 | 1
 |  | 1 | 
WX
00 01 11
YZ
00
01
Z
1
1 1 1 1
1
1
1
WX
00 01 11
10
YZ
00
01
11
10
W
Y
Z
11
Y 10
X
W
10
W’X’Y’Z’
YZ
WXZ’
WX’Z
Contoh 3 : Lingkarilah dan Tulis Persamaan Logikanya.
Y
Jadi M = W’X’Y’Z’ + WXZ’ + WXX’Z + YZ

## Slide 29: Physical Implementasi
29
A B C D
EQ
° Step 1: Truth table
° Step 2: K-map
° Step 3: Minimized sum-of- products
° Step 4: Implementasi dengan gates
K-map untuk EQ
1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1
D
A
C
B

## Slide 30: Poin-poin penggunaan K-map
Tulis persamaan logika hasil peng- coveran.
Buat persamaan ke bentuk SOP (melalui tabel kebenaran).
Minterm-mintermnya masukkan ke k-map ( sesuaikan jumlah kotak atau variabel input).
Lingkari (pe-ngcover- an) yang benar.

## Slide 31: Don’t Care
Kondisi don’t care merupakan kondisi dimana ada beberapa kombinasi variable input yang tidak selalu dapat dinyatakan nilai outputnya.
Keadaan dimana nilai outputnya tersebut bisa berlogic ‘1’ atau berlogic ‘0’ yang disimbulkan dengan “X” atau “d”.
Kegunaan dari kondisi don’t care pada penyederhanaan fungsi dapat dinyatakan pada fakta bahwa dapat diset dengan logic ‘1’ atau logic ‘0’, berdasar kegunaannya untuk format kelompok logic ‘1’ yang lebih besar.

## Slide 32: Karnaugh maps: don’t cares (cont’d)
f(A,B,C,D) =  m(1,3,5,7,9) + d(6,12,13)
f = A'D + B'C'D
f = A’D + C’D
tanpa don't cares dengan don't cares
0 | 0 | X | 0
1 | 1 | X | 1
1 | 1 | 0 | 0
0 | X | 0 | 0
D
A
B
C
A |  | B | C | D | f
0 |  | 0 | 0 | 0 | 
0 |  | 0 | 0 | 1 | 
0 |  | 0 | 1 | 0 | 
0 |  | 0 | 1 | 1 | 
0 |  | 1 | 0 | 0 | 
0 |  | 1 | 0 | 1 | 
0 |  | 1 | 1 | 0 | 
0 | + | 1 | 1 | 1 | 
1 |  | 0 | 0 | 0 | 
1 |  | 0 | 0 | 1 | 
1 |  | 0 | 1 | 0 | 
1 |  | 0 | 1 | 1 | 
1 |  | 1 | 0 | 0 | 
1 |  | 1 | 0 | 1 | 
1 |  | 1 | 1 | 0 | 
1 |  | 1 | 1 | 1 | 
0
1
0
1
0
1
X 1
0
1
0
0
X X 0
0
+

## Slide 33: Pengcoveran dengan Don’t Cares
00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | 0 | 0
x | x | x | 1
1 | 1 | 1 | x
x | 0 | 1 | 1
CD
AB
00
01
11
10
F=ACD+B+AC

## Slide 34: Bentuk ilustrasi pengkoveran
34
0 | X | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1
D
A
B
C
6 prime implicants:
A'B'D, BC', AC, A'C'D, AB, B'CD
essential
minimum cover: 3 essential implicants minimum cover: AC + BC' + A'B'D
0
0 1
0
D
A
1
1 1 1 0
0 1 1
0 1 0
0
B
C
5 prime implicants:
BD, ABC', ACD, A'BC, A'C'D
essential
minimum cover: 4 essential implicants minimum cover: ABC’+ACD+A’BC+A’C’D

## Slide 35: Aplikasi K-map Pada Rangkaian Full Adder
Adder
Cin
Cout
S
A
B
A | B | Cin | S | Cout | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Metode Aljabar Boole
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
+
S = A’B’Cin + A’BCin’ + A’BCin + ABCin
Cout = A’BCin + A B’Cin + ABCin’ + ABCin
= A’BCin + ABCin + AB’Cin + ABCin + ABCin’ + ABCin
= (A’ + A)BCin + (B’ + B)ACin + (Cin’ + Cin)AB
= 1·BCin + 1· ACin + 1· AB
= BCin + ACin + AB

## Slide 36: Aplikasi K-map Pada Rangkaian Full Adder
Adder
Cin
Cout
S
A
B
A | B | Cin | S | Cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
+
A
B
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
Pengisiaan digit 1 ke K-map
Cin
Karnaugh Map for Cout

## Slide 37: Aplikasi K-map Pada Rangkaian Full Adder
A
B
Cin
Adder
Cin
Cout
S
A
B
A | B | Cin | S | Cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
+
Pengcoveran pertama.
Cout = ACin
Karnaugh Map untuk Cout

## Slide 38: Aplikasi K-map Pada Rangkaian Full Adder
A
Cin
A
B
 |  |  |  | A | B | Cin | S | Cout
 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
dder S 0 1 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1
 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Cou | t | A |  | 1 + | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
Pengcoveran kedua.
Cout = Acin + AB
38
B 0 1 1 1
Cin
Karnaugh Map for Cout

## Slide 39: Aplikasi K-map Pada Rangkaian Full Adder
A
Adder
Cin
Cout
S
A
B
0
0
 | A | B | Cin | S | Cout
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
+ 0 |  |  |  |  | 
1
B 0 1 1 1
Cin Karnaugh Map untuk Cout
Pengcoveran ketiga (seluruhnya)
Cout = ACin + AB + BCin

## Slide 40: Aplikasi K-map Pada Rangkaian Full Adder
A
B
Adder
Cin
Cout
S
A
B
A | B | Cin | S | Cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
+
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
S = A’BCin’
Cin
Karnaugh Map untuk S

## Slide 41: Aplikasi K-map Pada Rangkaian Full Adder
A
B
Adder
Cin
Cout
S
A
B
A | B | Cin | S | Cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
+
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
Cin
Karnaugh Map untuk S
S = A’BCin’ + A’B’Cin

## Slide 42: Aplikasi K-map Pada Rangkaian Full Adder
A
B
Adder
Cin
Cout
S
A
B
A | B | Cin | S | Cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
+
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
S = A’BCin’ + A’B’Cin + ABCin
42
Cin
Karnaugh Map untuk S

## Slide 43: Aplikasi K-map Pada Rangkaian Full Adder
Coba anda gambar rangkaian diagramnya ?
A
B
Adder
Cin
Cout
S
A
B
A | B | Cin | S | Cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
+
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
S = A’BCin’ + A’B’Cin + ABCin + AB’Cin’
Cin Karnaugh untuk S
Tidak bisa direduksi

## Slide 44: Latihan Soal 1:
Gambarlah K-map untuk setiap ekspresi logika dibawah serta sederhanakan dengan pengcoveran yang benar :
AB + B’C + A’B’
AC + AC’B + BC + B’C’
XY + X’Z + Y’Z’
XY +YZ + XZ +X’Y’

## Slide 45: Latihan Soal 2 :
Gambarlah K-map untuk setiap ekspresi logika dibawah serta sederhanakan dengan pengcoveran yang benar :
1. A(BC’ + C) + B(A + A’C)
2. (AC + AC’B). (BC + B’C’)
3. Z(XY + X’Z) . Y’Z’(X+ Z)
Catatan : cari minterm-mintermnya dulu (rubah kebentuk SOP)