## Slide 1
Macam-Macam Percobaan Pengukuran
Oleh:
Kelompok 1
  Dea Citra Kharisma 2013022003
  Ananda Resya Putri 2013022011
  Ayu Iin Hidayah 2013022017

## Slide 2
Percobaan pengukuran waktu dengan stopwatch
1
Sub Bahasan:
Percobaan pengukuran volume benda yang tidak teratur
2
Percobaan pengukuran dengan termometer
4
Percobaan pengukuran kuat arus dengan amperemeter
3

## Slide 3
1
Percobaan Pengukuran Waktu
dengan Stopwatch

## Slide 4
Pengukur waktu adalah sebenarnya selang waktu dari suatu saat ke saat lainnya. Alat pengukur waktu adalah jam, sedangkan alat pengukur waktu yang relatif sempit disebut penangguh waktu atau stopwatch. Satuan dari selang waktu adalah detik atau sekon. 1 sekon didefinisikan sebagai hari rata-rata.
Rasional

## Slide 5
1 Menyiapkan stopwatch
Mempersiapkan stopwatch yang akan digunakan untuk mengukur waktu.
2 Mengkalibrasi stopwatch
3 Menekan tombol start
4 Menekan tombol stop
Memastikan kondisi stopwatch dalam keadaan nol atau sudah terkalibrasi. Untuk kalibrasi stopwtch digital cukup dengan menekan tombol kalibrasi/reset maka akan memperlihatkan ke angka nol.
Menekan tombol start atau mulai untuk memulai pengukuran waktu
Menekan tombol stop atau berhenti untuk mengakhiri pengukuran waktu
Langkah-Langkah Menggunakan Stopwatch

## Slide 6
Percobaan Pengukuran Waktu
dengan Stopwatch
Cara Membaca Hasil Pengukuran dengan Stopwatch
Jam kecil yang terdapat di tengah - tengah stopwatch disebut menit
Jam besar yang terdapat pada stopwatch disebut detik
Cara membacanya :
  Baca menitnya dahulu
  Baru baca detiknya

## Slide 7
2
Percobaan Pengukuran Volume Benda yang Tidak Teratur

## Slide 8
Suatu benda yang memiliki bentuk tidak teratur seperti anak kunci, bongkahan batu, sepotong logam, dan lain sebagainya dapat diukur untuk besar volumenya dengan suatu cara tertentu, yaitu dengan menyiapkan gelas ukur kemudian diisi oleh air, kemudian benda dimasukkan ke dalam gelas tersebut. volume benda tersebut dapat dilihat dari seilisih kenaikkan air di dalam wadah. Sehingga cara menghitungnya adalah dengan mengurangkan volume air sesudah dimasukkan benda dengan volume awal air sebelum dimasukkan benda
Rasional

## Slide 9
Percobaan Pengukuran Volume Benda yang Tidak Teratur
Langkah-langkah Percobaan Pengukuran
  Menyiapkan gelas ukur yang telah diisi air sampai volume tertentu
  Mencatat volume sebelum dimasukkan benda sebagai volume awal (V1)
  Memasukkan benda yang tidak teratur ke dalam gelas ukur
  melihat kenaikan air pada gelas ukur dan mencatatnya sebagai volume akhir (V2)
  Menghitung besarnya volume benda yang tidak teratur dengan rumus
ΔV = V2 - V1

## Slide 10
Contoh Menghitung Hasil Pengukuran Volume Benda yang Tidak Beraturan
Dari gambar di samping,
Diketahui bahwa:
Volume yang terbaca yaitu = 30
Setelah bendanya dimasukkan volumenya menjadi = 40
Sehingga, volume benda tersebut adalah
- = 40 - 30 = 10

## Slide 11
3
Percobaan Pengukuran dengan Termometer

## Slide 12
Termometer dibuat berdasarkan pemuaian suatu zat bilamana dipanaskan. Termometer terbuat dari batang gelas yang didalamnya berisi alkohol (merah) atau raksa (perak). Pada termometer terdapat skala yang menunjukkan tingkatan panas dari benda yang diukur.
Rasional

## Slide 13
Untuk membaca sebuah termometer perlu dihindari kesalahan penglihatan atau paralaks. Ada berbagai macam termometer yaitu antara lain termometer Celcius, termometer Reamur, dan termometer Fahrenheit. Untuk termometer Celcius harga skala adalah 1º C. Bilainana bagian atas pengisi termometer Celcius menunjuk garis ke X, berarti suhu dari benda terukur adalah XºC.
Rasional

## Slide 14
Percobaan Pengukuran dengan Termometer
Langkah-langkah Percobaan Pengukuran
  Menyediakan sebuah termometer, bejana gelas, air dan pemanas
  Memanaskan air pada bejana yang berbeda
  menggantung termometer pada bejana sehingga termometer didalam air ( tidak menyentuh bejana)
  Sebelum mengangkatnya, biarkan selama 3 sampai 5 menit untuk memberi waktu air raksa bergerak.

## Slide 15
Percobaan Pengukuran dengan Termometer

## Slide 16
4
Percobaan Pengukuran Kuat Arus dengan Ampermeter

## Slide 17
alat pengukur kuat arus adalah Ampermeter. Kuat arus didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir lewat suatu penghantar persatuan waktu. Satuan kuat arus dalam sistem SI adalah amper dengan simbol A.
Rasional
Pada suatu rangkaian tertutup bilamana terdapat baterai, maka pada rangkaian itu akan timbul arus listrik (I). Besarnya kuat arus ini bergantung pada besarnya beda potensial dari baterai dan besarnya hambatan yang dipasang. Dengan tegangan baterai yang besar dan hambatan yang kecil akan menghasilkan kuat arus yang besar. Begitupula sebaliknya, bila tegangan kecil dan hambatan besar akan menghasilkan kuat arus yang kecil.

## Slide 18
Percobaan Pengukuran Kuat Arus dengan Ampermeter
  Menyiapkan baterai, resistor, hambatan, kabel peghubung, saklar pemutus dan ampermeter
  Merangkai alat dan bahan tersebut dalam keadaan saklar terbuka
  Saat kondisi resistor berharga terbesar on kan saklar serta
  Mengamati arus listrik yang mengalir melalui ampermeter yang dipasang
Langkah-langkah Percobaan Pengukuran

## Slide 19
Cara Membaca Ampermeter
x batas ukur

## Slide 20
THANK YOU