## Slide 1
PANDUAN UNTUK MERANCANG EKSPERIMEN FISIKA SEDERHANA
PERCOBAAN KATROL

## Slide 2
OUR TEAM
ANNISA DIRA
2013022004
ALFIA ROSA
2013022040
JESTICA DWI C. U.
2013022054
----Oleh Kelompok 3----

## Slide 3
SUB MATERI
Percobaan Katrol Tunggal
Rasional, cara kerja, konsep fisis
Percobaan Katrol Tunggal Bebas
Rasional, cara kerja, konsep fisis
Percobaan Katrol Ganda
Rasional, cara kerja, konsep fisis

## Slide 4
PERCOBAAN KATROL TUNGGAL(TETAP)
Katrol tunggal atau katrol tetap merupakan jenis katrol pertama yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan
Pada katrol tetap, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Hal ini yang menyebabkan keuntungan mekanis katrol tetap bernilai satu. Katrol tetap biasanya sering kamu temukan pada tiang bendera dan sumur timba.

## Slide 5
RASIONAL KATROL TUNGGAL(TETAP)
Sebuah katrol dengan as yang licin sempurna, bilamana ia diberikan beban bertali, dan pada ujung lainnya diberikan sebuah neraca pegas atau dinamometer, maka dalam kondisi setimbang berat beban pada katrol selalu sama dengan gaya yang ditunjukkan oleh dinamometer tersebut.

## Slide 6
CARA KERJA KATROL TUNGGAL (TETAP)
  Gantung piringan timbangan dengan seutas tali melalui sebuah katrol yang diletakkan pada setiap statip. Ujung tali lainnya diikat pada ujung sebuah neraca per
  Pada piring timbangan letakkan sebuah beban, dan buatlah sistem itu setimbang
  Catat beban piring timbangan dan anak timbangan, serta gaya yang ditunjukkan oleh dinamometer
  Ulangi untuk letak dinamometer dengan suatu harga kemiringan tertentu
  Ulangi langkah 2,3 dan 4 untuk berbagai besar sudut kemiringan dinamometer

## Slide 7
KONSEP FISIS KATROL TUNGGAL(TETAP)
  Berat adalah gaya tarik bumi terhadap Bumi
  Satuan berat benda adalah sama dengan satuan gaya yaitu newton
  Dalam kondisi setimbang berat piringan ditambah berat badan selalu sama dengan gaya yang ditunjukkan dinamometer
  Suatu sistem dalam keadaan setimbang bilamana resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah nol
  Sebuah Katrol berfungsi sebagai pengarah arah gaya

## Slide 8
KEUNTUNGAN MEKANIS KATROL TUNGGAL(TETAP)

## Slide 9
PERCOBAAN KATROL TUNGGAL BEBAS
Katrol digunakan sebagai sarana untuk merubah arah gaya. Gaya yang bekerja pada tali katrol, dapat sama atau dapat pula menjadi berkurang sesuai dengan pembagian tali katrol.
Sebuah katrol tunggal yang bebas, dimana beban ditarik diikatkan ke atas, ternyata tegangan pada masing-masing setengah dari berat beban.

## Slide 10
CARA KERJA KATROL TUNGGAL BEBAS
  Gantung katrol dengan tali yang dihubungkan dengan dinamometer.
  Letakankan beban pada katrol, catat gaya yang ditunjukkan oleh dinamometer.
  Berilah beban M pada katrol, dan catat gaya yang ditunjukkan oleh dinamometer
  Ulangi langkah 2 dan 3 untuk berbagai besar berat beban.
  Masukkan data percobaan pada tabel berikut :

## Slide 11
KONSEP FISIS KATROL TUNGGAL BEBAS
  Katrol digunakan sebagai sarana untuk merubah arah gaya
  Gaya yang bekerja pada tali katrol, dapat sama atau dapat pula menjadi kurang sesuai dengan pembagian tali katrol
  Dengan katrol akan mendapatkan keuntungan mekanik
  Katrol banyak digunakan untuk berbagai macam kepentingan seperti halnya derek
  Perbandingan K= F/M = 1/2

## Slide 12
KEUNTUNGAN MEKANIS KATROL TUNGGAL BEBAS

## Slide 13
PENGGUNAAN KATROL TUNGGAL BEBAS
DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
Katrol tunggal bebas biasanya ditemukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan.

## Slide 14
PERCOBAAN KATROL GANDA
Katrol ganda juga sering disebut dengan katrol majemuk atau sistem katrol. Dengan katrol ini memungkinkan mengangkat benda dengan gaya sebesar 1/4 kali atau berat beban yang diangkatnya.
Semakin banyak katrol digunakan dengan pemasangan yang khusus, akan didapatkan gaya untuk mengangkat suatu beban menjadi semakin kecil.

## Slide 15
CARA KERJA KATROL GANDA
  Sediakan dua buah katrol ganda, tali, piring timbangan, anak timbangan, dan neraca pegas (dinamometer).
  Timbanglah piring timbangan mp dengan anak timbangan yang cukup besar ma,
  Gantung sebuah katrol dengan tali. Katrol kedua pada katrol pertama melalui penggantung bawah katrol pertame ke roda atas katrol kedua ke roda bawah katrol pertama. Dari roda bawah katrol pertama ke roda bawah katrol kedua. Selanjutnya dari roda bawah katrol kedua ke roda atas katrol pertama, dan dihubungkan dengan neraca pegas.
  Pasang pemberat atau beban pada penggantung katrol kedua, dan tarik neraca per sehingga sistem dalam kondisi tegang setimbang.

## Slide 16
CARA KERJA KATROL GANDA
5. Catat berat beban anak timbangan dengan piring timbangan (mp + ma) g, dan catat pula pembacaan gaya tarik yang terukur oleh dinamometer Fd.
6. Ulangi percobaan dengan berbagai berat anak timbangan.
7. Masukkan data pada tabel yang tersedia.

## Slide 17
KONSEP FISIS
  Katrol adalah alat yang praktis yang dapat digunakan untuk mengangkat beban dengan keuntungan mekanis yang besar.
  Keuntungan mekanis bergantung kepada sistem katrol.
  Keuntungan mekanis dirumuskan sebagai : k = Fd/(Mp + Ma)g
  Untuk katrol dengan jumlah tali pada sistem katrol 2 mempunyai keuntungan mekanis 1/2, untuk 3 adalah 1/3, dan sebagainya
Bentuk lain prinsip katrol:

## Slide 18
PENGGUNAAN KATROL GANDA
DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
Katrol ganda sering digunakan dalam bidang industri, yaitu membantu untuk mengangkat alat-alat yang berat
Contoh katrol ganda pada alat konstruksi

## Slide 19
RASIONAL
Energi dapat merambat melalui benda-benda dan jumlah energi yang masuk ke dalam suatu sistem akan selalu sama dengan energi yang keluar dari sistem. Energi yang timbul karena gravitasi, dapat diteruskan ke benda lain karena peristiwa tumbukan. Benda-benda itu tidak selalu sama jenisnya

## Slide 20
ALAT DAN BAHAN
  Bola dari berbagai jenis bahan, dan suatu bentuk balok dari kayu atau jenis lainnya.
  Bola dan balok digantung pada suatu statif dengan perantara tali ganda, sedemikian rupa seperti tergambar pada gambar disamping.

## Slide 21
CARA PERCOBAAN
  Ambil sebuah bola yang paling samping geser dan lepaskan, maka bola ini akan menumbuk bola selanjutnya.
  Amati gerak bola pada bagian akhir sistem
  Ulangi langkah 1 dan 2 untuk berbagai banyak bola (2 dan 3)

## Slide 22
KONSEP FISIS
  Banyak bola yang dilempar dan menumbuk dari suatu sisi akan selalu sama dengan bola yang terlempar di sisi lainnya.
  Jumlah energi mekanik yang diberikan selalu sama dengan jumlah energi mekanik keluaran.
  Ep + Ek =C
  mgh1 + ½mV1^2=mgh2 + ½mV2^2
  Energi merambat melalui benda-benda walaupun benda-benda itu tak sejenis.

## Slide 23
THANK YOU