## Slide 1: BAHAN PENCEMAR LINGKUNGAN

## Slide 2
Kualitas air adalah karakter (sifat) air yang digambarkan oleh nilai-nilai dari berbagai macam faktor / karakteristik / komponen kualitas air (yang sering disebut sebagai parameter kualitas air).

## Slide 3: Pencemaran Air?
Menurut Permen LH No.1 thn. 2010:
masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
Menurut PP No. 82 thn. 2001:
masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukaanya

## Slide 4: Indikator air telah tercemar
Perubahan suhu air, perbedaan antara suhu air dan suhu lingkungan yang diperbolehkan sebesar ±3 °C
Perubahan pH atau konsentrasi ion hidrogen, pH normal air 6,5-7,5
Perubahan warna, bau, dan rasa air
Timbul endapan/ koloid, menurut PP No. 82 thn. 2001, endapan yang diperbolehkan 50mg/L
Adanya mikroorganisme
Meningkatnya radioaktif air lingkungan

## Slide 7: Jenis-jenis bahan pencemar
1. Limbah yang mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut (oxygen demanding waste).
2. Limbah yang mengakibatkan munculnya penyakit (disease causing agents).
3. Senyawa organik sintetik
4. Nutrien tumbuhan
5. Senyawa anorganik dan mineral
6. Sedimen
7. Radioaktif
8. Pencemaran panas (thermal discharge)
9. Minyak

## Slide 8: 1. Penurunan kadar Oksigen terlarut
Dissolved oxygen (DO): oksigen terlarut dalam air sebagai indikator kualitas air
Bahan Organik

## Slide 9: 2. Bahan Patogen/Penyakit
Bahan patogen: Bakteri, Virus, Parasit
Sumber: Limbah rumah tangga, limbah rumah sakit, limbah kebun binatang, dsb..
Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air ini disebut Water-borne disease
Dampak: Demam, thipoid/tifus, kolera, disentri

## Slide 11: 3. Senyawa Organik Sintetik
Persistent Organic Pollutants (POPs): bahan kimia yang tetap berada di lingkungan, bioakumulasi melalui jaring-jaring makanan, dan beresiko menyebabkan pengaruh terhdap kesehatan manusia dan lingkungan
Pestisida dan PCBs

## Slide 12
Pestisida
Pestisida: Senyawa kimia sintesis yang digunakan untuk membasmi atau menghambat pertumbuhan hama.
Herbisida
Fungisida
Insectisida

## Slide 13
Toksikologi Pestisida
Toksisitas terhadap susunan saraf (hilang keseimbangan, tremor, kejang-kejang)
Karsinogenisitas
Teratogenisitas dan efek pada fungsi reproduksi
Mengganggu fisiologis organ lain (ginjal, paru-paru, pendarahan)
Bioakumilasi dan biomagnifikasi

## Slide 14
Pestisida organochlorine sangat berbahaya bagi hewan dan manusia.
Insektisida organoklorin dikelompokkan menjadi tiga golongan berikut:
1. DDT dan analognya, misalnya BHC, dicofol, Klorobenzilat, TDE dan metoxychlor.
2. Senyawa siklodien, misalnya aldrin, dieldrin, endrin, endusulfan dan heptaklor
3. Terpena berklor, misalnya toksafen

## Slide 15
Dikloro Difenil Tri Kloroetana

## Slide 16
Pestisida Organochlorine
Sifat beracun (tidak selektif terhadap organisme)
Tahan lama (sangat stabil di lingkungan dan aktif)
Kecenderungan kuat untuk terbioakumulasi (sifat lipophilik dan daya larut yang rendah dalam air)

## Slide 17
Pestisida non-Chlor, organophosporus
Sifat beracun (tidak selektif terhadap organisme)
Mudah mengalami biodegradasi
Dapat terhidrolisis dalam larutan (pH tinggi)

## Slide 18
PCBs (Polychlorinated Biphenyls)

## Slide 19
PCBs merupakan kelompok kimia organik, yang didasarkan pada berbagai substitusi atom chlorin pada molekul biphenil.
Senyawa | Nama Dagang | Penggunaan Utama
Polychlorinated biphenyls (PCBs) | Aroclor; Phemoclor; Kanechlor; Clopen Clophen; Fenclor; Santotherm | Dielektris kapasitor; Transformer collant Cairan hidroulik; plastik; cairan transfer panas
Polychlorinated triphenyls (PCT) | Aroclor; Kanechlor | Adhesives dan sealants
Polychlorinated naphthalenes (PCN) | Halowax | Capasitor dielectric, oil additive
Polybrominated biphenyls (PBB) | Firemaster | Penghambat api

## Slide 20: 4. Nutrien tumbuhan
Pupuk Nitrogen dan Fosfor di bidang pertanian dapat membantu produksi tanaman pangan, dilain pihak Nitrogen dan fosfor dapat mencemari perairan

## Slide 21
Kandungan nitrat yang tinggi dalam air minum dapat menyebabkan gangguan peredaran darah pada bayi. “Gejala bayi biru” (blue baby syndrom), 25 mg/L
Nitrit dapat mengakibatkan kanker pada lambung dan saluran pernapasan pada orang dewasa. (Studi kasus: Cina 1980)
N dan P yang terbilas dan masuk ke perairan dapat mengakibatkan eutrofikasi, Blooming tumbuhan air dan alga

## Slide 22: 5. Senyawa anorganik dan mineral
Asam (Senyawa-senyawa sulfur dan nitrogen dari batubara)
Garam (Irigasi, tambang, limbah industri)
Logam beracun (Hg, Pb, Cd, Se, As)

## Slide 23
Minamata adalah nama sebuah kota di pantai sebelah barat pulau Kyushu di
Jepang. Tahun 1956 terjadi musibah pencemaran merkuri paling mengerikan di seluruh dunia yang terjadi di Minamata. “MINAMATA DISEASE”
Pasien menderita Kejang-kejang, tidak bisa bicara dengan jelas, berjalan dengan terhuyung-huyung, lumpuh, koordinasi gerakan terganggu dan gangguan fungsi kerja system syaraf lainnya.

## Slide 24
Chisso memproduksi Asam asetat (Acetic acid), Vinyl Chloryde dan plasticizers. Dalam memproduksi asam asetat, Chisso menggunakan Methyl-mercury sebagai catalyst untuk membuat Acetaldehyde, Acetaldehyde inilah yang nantinya akan diubah menjadi asam asetat. Dengan sistem pengolahan limbah yang sangat buruk, Chisso membuang sampah Methyl-mercury ke teluk Minamata, hal inilah yang menjadi cikal bakal tragedy Minamata
Penduduk yang selamat dari kematian akibat penyakit ini, mengalami kerusakan neurologis parah dan mengakibatkan kelainan bentuk pada bayi.

## Slide 25: 5. Sedimen
Pemenuhan badan air oleh partikel-partikel tanah, umumnya pasir dan kerikil
Peningkatan partikel tersuspensi dalam badan air diakibatkan adanya erosi alami dari pinggir sungai, erosi yang berasal dari tanah pertanian, kehutanan, konstruksi, dan pertambangan.

## Slide 27
Pengaruh sedimentasi:
- Hilangnya tempat bersembunyi ikan-ikan kecil
- Organisme-organisme air yang melekat terlepas dari substrat
- Berkurangnya cahaya masuk
- Kondisi anaerobik
- Insang ikan dan kerang tertutup oleh sedimen
- Akumulasi bahan beracun seperti pestisida dan senyawa logam

## Slide 28: 6. Pencemaran radioaktif
Radioaktif berhubungan dengan pemancaran partikel dari sebuah inti atom. Unsur radioaktif adalah unsur yang mempunyai nomor atom di atas 83.

## Slide 29
Radioaktif yang terlarut dalam air akan dapat mengalami “amplifikasi biologi” (kadarnya berlipat) dalam sistem rantai pakan.
Radiasi yang terionisasi dari suatu isotop dapat menyebabkan mutasi DNA pada makhluk hidup sehingga mengakibatkan gangguan reproduksi, kanker, dan kerusakan genetik.
Pada kadar radiokatif tinggi, pengaruh terhadap makhluk hidup bersifat akut dengan cara mengganggu proses pembelahan sel dan rusaknya kromosom.

## Slide 30
Sumber pencemaran radioaktif

## Slide 31: 7. Pencemaran panas
Terjadi akibat semakin meningkatnya jumlah Industri yang menggunakan air pendingin dan membuang air panas ke perairan
Air panas akan menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan yang bisa mengubah ekosistem perairan

## Slide 32
Sumber pencemaran panas:
Buangan air pendingin (cooling water)
Pembangkit listrik
Buangan air terproduksi (produce water) – penambangan minyak
Peningkatan temperatur bisa mencapai 15 oC di atas normal

## Slide 33
Peningkatan temperatur secara umum dapat:
Meningkatkan laju respirasi, laju pertumbuhan, dan laju aktifitas makan
Kebutuhan O2 meningkat, sementara kelarutan O2 berkurang
Organisme lebih rentan terhadap pencemar beracun
Jenis parasit tertentu pada ikan meningkat
Jenis bakteri tertentu meningkat

## Slide 34
Dampak pencemaran panas terhadap Biota:
Mengubah struktur komunitas
Algae penempel (perifiton) meningkat jumlahnya, keanekaragaman menurun
Blue green algae (Cyanobacteria-paling toleran) menjadi dominan, tahan sampai 32°C
Cacing tubificidae berkembang dengan baik di perairan yang menjadi hangat
Di laut tropis, kebanyakan biota tidak tahan terhadap peningkatan suhu >2-3°C, kebanyakan sponges, moluska dan krustase tidak tahan pada temp > 37°C

## Slide 37: 7. Pencemaran minyak
Minyak tidak dapat larut di dalam air, melainkan akan mengapung di atas permukaan air.
Bahan buangan cairan berminyak yang dibuang ke air lingkungan akan mengapung menutupi permukaan air
Lapisan minyak di permukaan akan menghalangi difusi oksigen, menghalangi sinar matahari sehingga kandungan oksigen dalam air jadi semakin menurun.

## Slide 38
Industrial Discharges
and Urban Run-off
(37 %)
Tanker Accidents
(12%)
Vessel operations
(38 %)
Atmosphere
(9 %)
Production
(2 %)
Natural
Sources
(7 %)
Oil sources

## Slide 39
Dampak terhadap biota perairan
Kerusakan bulu, tidak dapat bergerak/terbang, mati terperangkap, Ganggunan pernapasan, kerusakan pencernaan jika oli termakan, kerusakan reproduksi

## Slide 40
Dampak lain: minyak akan melapisi batu-batuan, pasir, sedimen. Sangat sulit untuk dibersihkan, merusak estetika, berpotensi racun.

## Slide 41
Penanganan tumpahan minyak
In-situ burning Teknik ini membutuhkan booms (pembatas untuk mencegah penyebaran minyak) atau barrier yang tahan api.
Penambahan emulsifier dispersants (Surfaktan)
Mekanik (oil slick-lickers; floating booms)
Penggunaan sorbent adsorpsi (penempelan minyak pad permukaan sorbent) dan absorpsi (penyerapan minyak ke dalam sorbent).
Bioremediasi (mingguan – bulanan)
+ nutrient  utk stimulasi mikroorganisme alami
introduksi mikroba alami perombak minyak
introduksi mikroorganisme buatan genetik utk merombak minyak

## Slide 42: Terima Kasih