## Slide 1
KIMIA INDUSTRI
(BIOTEKNOLOGI FERMENTASI)
Oleh
Prof. Dr. Ir. YANDRI.A.S., MS.

## Slide 2: Bioteknologi : Adalah penggunaan biokimia, mikrobiologi dan keteknikan kimia secara terpadu utk menerapkan teknologi pemanfaatan mikroba dan teknologi kultur jaringan. Spektrum bioteknologi sangat luas, mencakup produksi pangan terfermentasi, antibiotik, enzim, alkohol, pelarut organik, vitamin, dll.
Bioindustri :
Bagian dari bioteknologi yaitu penerapan mikroorganisme dan enzim dalam skala besar (skala industri) serta memperhitungkan kajian ekonomi dan untung rugi suatu proses fermentasi.
Kajian bioindustri yang paling penting adalah teknologi fermentasi.

## Slide 3: Fermentasi dlm bahasa Latin, artinya transformasi sari anggur menjadi minuman anggur (wine).
Kata Latin “Fervere“, berarti “mendidih” dan digunakan untuk menggambarkan penampakan menarik dari sari anggur yang terfermentasi.
Penjelasan ilmiah fermentasi menurut Ahli Kimia Prancis, Louis Pasteur, yaitu proses penguraian gula mjd alkohol dan CO2 yg disesabkan aktivitas sel2 khamir.
Pasteur mendapatkan bahwa penguraian gula dilakukan oleh sel2 khamir yg tumbuh dan berkembang biak dlm cairan fermentasi tanpa O2. Oleh sebab itu diistilahkan sbg kehidupan tanpa O2.

## Slide 4: Buchner, menunjukkan bahwa fermentasi dapat berlangsung dlm larutan gula dgn menggunakan cairan yg diekstrak dr sel khamir yg sdh mati. Kemudian diketahui bhw cairan tsb mengandung suatu substansi aktif yg mampu memecah molekul gula dan diberi nama Ferment-Enzym atau Zymase.
Pengertian fermentasi saat ini :
Adalah proses metabolik atau suatu perubahan kimia yg berlangsung dlm substrat organis oleh aktivitas enzim yg dikeluarkan oleh mikroorganisme.

## Slide 5: Berdasarkan kebutuhan O2, fermentasi dpt dibagi dlm 2 tipe, yaitu : 1. Fermentasi aerobik : memerlukan O2 2. Fermentasi anaerobik : tidak memerlukan O2.
Berhasilnya suatu proses fermentasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
Kemampuan mikroorganisme tertentu utk memproduksi produk dlm jml banyak, dlm wkt singkat & material yg mudah dipakai.
Produk mudah diperoleh dlm btk murni.

## Slide 6: Mikroba adalah organisme hidup yg sangat kecil, termasuk dlm mikroba adalah bakteri, jamur dan virus.
Kehadiran mikroorganisme dlm kehidupan manusia dpt bersifat :
Mendatangkan keuntungan. Mis, dlm proses2 industri menghasilkan antibiotik, alkohol, asam glutamat, sitrat dll.
Mendatangkan kerugian, yg menyebabkan kerusakan atau pembusukan makanan oleh bakteri yg membuat racun, Mis, Clostridium botulinum.

## Slide 7: Faktor2 yg mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme yaitu : ~ Air ~ Makanan ~ pH ~ Suhu ~ Kebutuhan O2 ~ Adanya substansi penghambat

## Slide 8
Air :
  Air bebas : dpt dimanfaatkan oleh mikroba
  Air terikat : tidak dapat dimanfaatkan
Makanan :
  Sumber energi : KH, lemak
  Utk pertumbuhan : protein
  Makan tambahan : vitamin, mineral
pH :
  Jamur pd pH 2 – 8,5
  Ragi pd pH 4 – 4,5
  Bakteri pd pH netral
Suhu :
  Thermofilik : 55 – 60 oC, maks 75 oC
  Mesofilik 25 – 37 oC, min 15 oC, maks 55 oC
  Psikrofilik 0 – 30 oC, optimum 5 oC
Kebutuhan Oksigen :
  Aerobik
  Anaerobik
  Fakultatif anaerobik : aerob dan anaerob
Enzim :
  Ekso enzim - Enzim intraseluler - Enzim induktif
  Endo enzim - Enzim ekstraseluler - Enzim konstitutif

## Slide 9: Bahan Mentah untuk Industri Fermentasi
Pada prinsipnya ada 2 macam KH sbg bahan mentah / baku utk fermentasi yaitu :
Substansi sakarin yg rasanya manis
Polisakarida
Substansi sakarin yg digunakan adalah gula, seperti sukrosa, glukosa atau laktosa. Utk proses2 fermentasi substansi sakarin yg digunakan mrpk hasil samping (limbah) yg murah, selain mengandung gula2 yg dpt difermentasi, yaitu sukrosa, glukosa dan fruktosa, juga mengandung bahan2 lain. Salah satu bahan sakarin yg digunakan adalah molase, yaitu hasil samping produksi gula tebu.

## Slide 10
Polisakarida yg digunakan dlm proses fermentasi biasanya pati. Mis, padi2-an, jagung, kentang, ubi jalar, ubi kayu, dll.
Pati Glukosa
Selulosa Glukosa

## Slide 11: Induksi Enzim : Model Jacob - Monod
Tidak ada induksi
Ada induksi
R = Gen Represor
P = Promotor
O = Operator
S = Gen Struktural
R P O S
R P O S
Represor
Inaktif
Induser
Represor
Translasi
Transkripsi
Enzim
DNA
m-RNA
DNA
RNA-polimerase

## Slide 12: Makanan Fermentasi Tradisional
Beberapa keuntungan makanan hasil fermentasi :
Rasa lebih enak dari bahan bakunya
Sebagai sumber protein yg bergizi tinggi
Sumber vitamin
Menambah daya cerna
Memerlukan waktu pemasakan yg lebih singkat dari bahan bakunya.

## Slide 13: Kecap Merupakan campuran dari asam2 amino polipeptida, pepton, zat2 putih telur, karbohidrat, sejumlah kecil zat anorganik dan zat2 lainnya yg tdpt dlm larutan garam.
Cara pembuatan kecap :
Secara kimia : dgn jalan hidrolisis asam dr bahan2 ttt yg mengandung protein.
Secara mikrobilogis : dgn jalan fermentasi oleh mikroba dr golongan lapuk.
Pembuatan kecap secara fermentasi :
Bahan baku : kacang kedele hitam / putih.

## Slide 14: Tahap-tahap Pembuatan Kecap :
Tahap Pengolahan Pendahuluan
  Pencucian  perendaman (1 malam)  perebusan / pengukusan hinga matang.
Tahap Pembibitan
  Pembibitan sendiri  kacang kedele diserakkan di atas daun waru.
  Pembibitan dgn bibit murni  kacang kedele dicampur dgn spora2 lapuk, kmd lapuknya dihilangkan
Tahap Pengambilan Sari
  Kacang kedele yg sdh bersih direndam dlm air garam ( 30-40 %)  1 mgg – 4 bln. Garam menghambat perkembangan mikroba dan kapang. Enzim2 akan menghidrolisis KH, protein dan lemak.
Tahap Ekstraksi
  Setelah penyaringan dilakukan pengepresan supaya sari2 kacang kedele keluar dan dilakukan penyaringankembali. Filtrat ditambah bumbu2 dan dimasak

## Slide 15: Kapang yg digunakan : Aspergillus oryzae, Aspergillus soyae, Lactobacillus, Pediococcus soya, Zygosaccharomyces sp, Saccharomyces rouxii  yg berperan dlm pembtkan cita rasa produk akhir krn terbtknya asam2 organik, alkohol dan ester2.

## Slide 16
Filtrat
Ampas I (Digodog air garam)
Penggodokan dgn bumbu
Penyaringan
Penyaringan
Filtrat / Kecap
Ampas II
Ampas II
Filtrat
PEMILIHAN KEDELE
PENCUCIAN
Perendaman
Perebusan s/d Matang
Penyimpanan (Pembibitan Sendiri)
Penjemuran (Lapuknya Dihilangkan)
Penyaringan
Perendaman dlm Air Garam (30-40%)

## Slide 17: 2. Prinsip Dasar Fermentasi Alkohol = proses glikolisis  asam piruvat
PEP
Asetyl Co-A
Piruvat
Daur Krebs
Dihidroksiaseton
1. Piruvat
Asam laktat
Glukosa
Glukosa 6-P
Fruktosa 6-P
Fruktosa 1-6 di-P
Gliseraldehid 3-P
1-3 di-P-gliserat
2-P-gliserat
3-P-Gliserat
2. CH3 COCOOH
PIRUVAT
Piruvat dekarboksilase
CH3 COH
Alkohol dehidrogenase
CH3CH2OH
ETANOL
NAD+
NADH
NAD+
NADH
H+
H+
Aerob
Anaerob

## Slide 18: Alkohol
Penggunaan :
Minuman beralkohol : tuak, bir, dll.
Sbg bahan kimia bagi produksi material kimia :
    Sbg pelarut
    Pembuatan etil asetat, asam asetat, glikol dll
  Sbg bhn bakar motor utk menghemat energi
  Dlm dunia farmasi :
  Sifat2 Umum :
  Mrpk zat cair yg tdk berwarna.
  Mudah menguap dan terbakar.
  Mudah larut dlm air dgn menimbulkan panas
  BJ < BJ air
  Mpy bau yg spesifik
  Pembuatan alkohol :
  Secara sintesis
  Secara fermentasi

## Slide 19: Pembuatan Alkohol dengan Cara Fermentasi
Bahan Baku :
Substansi sakarin  mpy rasa manis, mis. Gula tebu, gula bit, molase (tetes), macam sari buah2-an, dll.
Bahan yg mengandung pati. Mis, padi2-an, jagung, gandum, kentang, sorgum, malt, ubi kayu, dll.
Bahan yg mengandung selulosa. Mis, kayu, cairan buangan pabrik kertas.

## Slide 20
Substansi sakarin sbg bahan baku :
  Utk skala produksi  dipakai molase (tetes)
  Molase  hasil samping dari industri gula, merupakan sisa dari proses penguapan / pengkristalan gula yg tdk ekonomis lagi. Disebut jg dgn “black strap molase”.
  Molase  sukrosa, gula invert, garam2 dan bahan2 non gula. Disamping zat2 yg dpt difermentasi, molase jg mengandung zat2 yg tdk dpt difermentasi. Mis, karamel, melanoidin, dll.
Pati sbg bahan baku :
  Pati  monosakarida (glukosa)
  Pati Amilosa (20%)  larut dlm air
  Amilopektin (80%)  tdk larut dlm air
  Proses perubahan pati  glukosa
  Pemecahan / penggilingan  20 mesh
  Pemanasan (60 oC)  dinding sel mjd pecah (gelatinisasi)
  Pati Dextrin
  Dextrin Glukosa  Sakarifikasi
gelatinisasi
enzim amiloglukosidase

## Slide 21
Selulosa sbg Bahan Baku :
  Selulosa  glukosa
  Gula yg dihasilkan & dibanding dgn hidrolisis pati  jumlah ikatan hidrogen pd selulosa >> pati
  Dari segi ekonomis pembuatan alkohol dari selulosa kurang menguntungkan
Mikroba Fermentasi
Digunakan ragi : - Saccharomyces anaemensis
- Saccharomyces cereviceae
- Schizo Saccharomyces ponte
Syarat2 pemilihan ragi utk fermentasi :
Cepat berkembang biak
Tahan thdp alkohol tinggi
Tahan thdp suhu tinggi
Stabil
Cepat mengadakan adaptasi dgn media yg difermentasi
HCl

## Slide 22: Ragi berdasarkan kegiatan selama fermentasi dibagi 2 golongan :
Top yeast (ragi atas)
Ragi yg aktif pd permukaan atas media yg menghasilkan etanol dan CO2 dgn segera  pd industri alkohol.
Bottom yeast (ragi bawah)
Ragi yg aktif pd bagioan bawah  pd industri bit  menghasilkan alkohol sedikit dan membutuhkan wkt yg lama utk kesempurnaan fermentasi.

## Slide 23: Faktor2 yg mempengaruhi kehidupan ragi : 1. Nutrisi : adanya unsur C, N, P dan mineral serta vitamin. 2. pH : antara 4,8 – 5. 3. Suhu 4. Udara : Aerob  pd proses pembibitan Anaerob  pd proses fermentasi
Proses Pembuatan Alkohol dari Tetes
Cara Destilasi :
  Kolom “beer”
  Kolom “rektifikasi”
  Kolom “pemurnian”
PENGOLAHAN TETES
FERMENTASI
PASTEURISASI TETES
PEMBIBITAN
DESTILASI
85o brix
12 o brix
 pH 4-5

## Slide 24
Kolom Beer
  Beer dgn kadar alkohl 8-10% dipompakan ke dlm kolom “Beer” mll alat penukar panas (heat exchanger). Di dlm alat ini “Beer” akan mengalami pemanasan. Di dlm kolom “beer”, alkohol & zat menguap lainnya akan terpisah dr cairan yg mpy titik didih lebih tinggi.
Kolom Rektifikasi
  Hasil kondensasi uap dr kolom “beer” dg kadar alkohol  40-50% mengalami pemisahan lg di kolom “rektifikasi”. Dlm kolom ini alkohol akan dipisahkan dr campuran minyak fusel (yg mengandung amill alkohol)
Kolom Pemurnian
  Kolom pemurnian berfungsi utk mempertinggi kualitas alkohol yg dihasilkan. Di dlm kolom ini alkohol dipisahkan dr aldehida & zat yg mdh menguap lainnya hingga diperoleh alkohol yg mrpk campuran azeotrop ( 96%)  tdk bisa dipisahkan scr destilasi  proses dehidrasi (“dehidrating still”)