## Slide 1: Arus dan Hambatan
Kelompok 1
Dwi Anggi Oktaviani 2013022025
Bayu Angger Puspito 2013022049
Zulia Natasya Shofi 2053022001

## Slide 2: Arus listrik
Pengertian Arus Listrik
Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dari suatu titik yang berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial rendah dalam waktu satu detik. Aliran muatan listrik ini melalui sebuah konduktor. Arus ini bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari kutub positif ke kutub negatif, dari anoda ke katoda. Arah arus listrik ini berlawanan arah dengan arus elektron. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial. Beda potensial dihasilkan oleh sumber listrik, misalnya baterai atau akumulator. Setiap sumber listrik selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif (+) dan kutub negatif (–).
Macam-Macam Arus Listrik
Simbol dari arus listrik adalah “ I “, dan terbagi menjadi arus listrik searah (DC) dan arus listrik bolak balik (AC).

## Slide 3: Arus Searah/Direct Current
Arus searah (Direct Current/DC) Arus searah adalah arus listrik yang nilainya hanya positif atau hanya negatif saja (tidak berubah dari positif kenegatif, atau sebaliknya Arus DC juga bias diartikan sebagai arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu, artinya diamana pun kita meninjau arus tersebut pada waktu berbeda akan mendapatkan nilai yang sama Rangkaian Listrik.

## Slide 4: Hambatan Listrik 04 03 01 02 Rangkaian Hambatan Listrik Pengaruh Hambatan Listrik Pengertian Hambatan Listrik Jenis-jenis Hambatan
Rangkain Seri
Rangkaian Parallel

## Slide 5: 01 Pengertian Hambatan Listrik

## Slide 6: Hambatan listrik merupakan besaran yang menghalangi arus yang mengalir dalam suatu penghantar listrik. Dalam fisika hambatan listrik ini pertama kali diamati oleh George Simon Ohm. Pada 1927, seorang fisikawan Jerman bernama George Simon Ohm melakukan penelitian untuk mencari hubungan antara beda potensial dan kuat arus listrik.

## Slide 7: 02 Jenis-jenis Hambatan

## Slide 8: Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap benda mempunyai nilai hambat terhadap aliran listrik, yang besarnya tergantung pada jenis, penampang dan kondisi temperatur. Dengan demikian tahanan besar nilai hambat listrik tergantung dari jenis bahannya. Jenis tahanan yang mempunyai komposisi bahan dasar yang berbeda.

## Slide 9: Jenis Hambatan Tahanan Karbon Arang Tahanan Jembatan Kawat Metal Film Tahanan Fungsi Suhu dan Cahaya Tahanan Gulungan Kawat
Tahanan ini digunakan pada pesawat yang kurang memerlukan ketelitian yang canggih.
adalah tahanan hantaran kawat dengan dasar

## Slide 10: 03 Pengaruh Hambatan Listrik

## Slide 11: Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap benda mempunyai nilai hambat terhadap aliran listrik, yang besarnya tergantung pada jenis, penampang dan kondisi temperatur. Dengan demikian tahanan besar nilai hambat listrik tergantung dari jenis bahannya. Jenis tahanan yang mempunyai komposisi bahan dasar yang berbeda.

## Slide 12: Hambatan pada kawat dipengaruhi oleh:
Panjang Kawat
Luas Penampang Kawat
Hambatan Jenis Kawat
Perubahan Suhu Kawat
Besarnya Hambatan Kawat
01
02
03
04

## Slide 13: 04 Rangkaian Hambatan Kawat

## Slide 14: Pengertian Rangkaian Hambatan
Secara umum rangkaian hambatan dikelompokkan menjadi rangkaian hambatan seri, hambatan paralel, maupun gabungan keduanya. Untuk membuat rangkaian hambatan seri maupun parallel minimal diperlukan dua hambatan. Adapun, untuk membuat rangkaian hambatan kombinasi seri-paralel minimal diperlukan tiga hambatan. Jenis-jenis rangkaian hambatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, jenis rangkaian hambatan yang dipilih bergantung pada tujuannya.

## Slide 15: Hambatan Seri
Dua hambatan atau lebih yang disusun secara berurutan disebut hambatan seri. Hambatan yang disusun seri akan membentuk rangkaian listrik tak bercabang. Kuat arus yang mengalir di setiap titik besarnya sama. Tujuan rangkaian hambatan seri untuk memperbesar nilai hambatan listrik dan membagi beda potensial dari sumber tegangan. Rangkaian hambatan seri dapat diganti dengan sebuah hambatan yang disebut hambatan pengganti seri (RS). Tiga buah lampu masing-masing hambatannya R1, R2, dan R3 disusun seri dihubungkan dengan baterai yang tegangannya V menyebabkan arus listrik yang mengalir I. Tegangan sebesar V dibagikan ke tiga hambatan masingmasing V1, V2, dan V3, sehingga berlaku: V = V1 + V2 + V3.

## Slide 17: Tiga buah lampu masing-masing hambatannya R1, R2, dan R3 disusun seri Berdasarkan Hukum I Kirchoff pada rangkaian seri (tak bercabang) berlaku: I = I1 = I2 = I3 Berdasarkan Hukum Ohm, maka beda potensial listrik pada setiap lampu yang hambatannya R1, R2, dan R3 dirumuskan: V1 = I x R1 atau VAB = I x RAB V2 = I x R2 atau VBC = I x RBC V3 = I x R3 atau VCD = I x RCD Beda potensial antara ujung-ujung AD berlaku: VAD = VAB + VBC + VCD I x RS = I x RAB + I x RBC + I x RCD I x RS = I x R1 + I x R2 + I x R3 Jika kedua ruas dibagi dengan I, diperoleh rumus hambatan pengganti seri (RS): RS = R1 + R2 + R3 Jadi, besar hambatan pengganti seri merupakan penjumlahan besar hambatan yang dirangkai seri. Apabila ada n buah hambatan masing-masing besarnya R1, R2, R3, …., Rn dirangkai seri, maka hambatan dirumuskan sebagai berikut:

## Slide 18: Hambatan Parallel
Dua hambatan atau lebih yang disusun secara berdampingan disebut hambatan paralel. Hambatan yang disusun paralel akan membentuk rangkaian listrik bercabang dan memiliki lebih dari satu jalur arus listrik. Susunan hambatan paralel dapat diganti dengan sebuah hambatan yang disebut hambatan pengganti paralel (RP).
Ujung-ujung hambatan R1, R2, R3 dan baterai masing masing bertemu pada satu titik percabangan. Besar beda potensial (tegangan) seluruhnya sama. Kuat arus sebesar I dibagikan ke tiga hambatan masing-masing I1, I2, dan I3. Sesuai Hukum I Kirchoff. Jika ada n buah hambatan masing-masing R1, R2, R3, … Rn, hambatan pengganti paralel dari n buah hambatan secara umum dirumuskan sebagai berikut

## Slide 19: Kesimpulan
Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dari suatu titik yang berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial rendah dalam waktu satu detik. Aliran muatan listrik ini melalui sebuah konduktor. Arus ini bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari kutub positif ke kutub negatif, dari anoda ke katoda.
Hambatan listrik merupakan besaran yang menghalangi arus yang mengalir dalam suatu penghantar listrik. Dalam fisika hambatan listrik ini pertama kali diamati oleh George Simon Ohm.
Secara umum rangkaian hambatan dikelompokkan menjadi 2 rangkaian yaitu hambatan seri dan hambatan parallel.
Simbol dari arus listrik adalah “ I “, dan terbagi menjadi arus listrik searah (DC) dan arus listrik bolak balik (AC).