## Slide 1: Base Line Persampahan di Provinsi Lampung
OLEH : DLH Provinsi Lampung
Hotel Golden Tulip Springhill Lampung
Senin, 13 Nopember 2023

## Slide 2
Dengan prinsip kerja Zero Waste, Zero Emission Indonesia, pengelolaan sampah di Indonesia telah bergeser ke hulu dengan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
Untuk mewujudkan target tersebut, perlu mengoptimalkan seluruh aspek rantai nilai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir agar menguatkan pengelolaan sampah di sumber sehingga mengurangi timbulan sampah yang dikirim ke TPA dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan.
Selain itu, kolaborasi sinergis yang erat dan kombinasi kerja leadership diperlukan antara pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, civil society organization (LSM) dan komunitas masyarakat, sehingga akan menguatkan rantai nilai pengelolaan sampah dan mewujudkan pengelolaan sampah menuju emisi net zero tersebut.
Menyikapi hal tersebut artinya perlu penguatan dan optimalisasi peran Bank Sampah di Provinsi Lampung termasuk peningkatan keberadaan Rumah Kompos, TPS 3R, PDU, ITF, TPST/TPST Regional dan fasilitas sejenisnya

## Slide 3
Rencana Aksi Pencapaian Zero Waste Zero Emission dari subsektor sampah Pemerintah Pusat, meliputi:
Peningkatan pengelolaan seluruh TPA di Indonesia untuk mengimplementasikan metode pengelolaan controlled/sanitary landfill dengan pemanfaatan gas metan pada tahun 2025;
Tidak ada lagi pembangunan TPA baru mulai tahun 2030 dengan penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan hingga masa operasionalnya berakhir serta landfill mining sudah mulai dilakukan;
Tidak ada pembakaran liar mulai tahun 2031;
Optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot atau black soldier flies untuk sampah biomass dan diharapkan tahun 2040 operasional TPA diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu; dan
Penguatan kegiatan pemilahan sampah di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang.
Terkait hal tersebut Provinsi Lampung perlu menyelaraskan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung dengan Rencana Aksi tersebut.

## Slide 4
Target Capaian Pengelolaan Sampah KLHK kedepan meliputi:
Pada tahun 2030 sampai dengan 2040 sampah yang masuk ke TPA ditargetkan 10% yang merupakan sampah residu.
Pada tahun 2045 sampah yang masuk ke TPA ditargetkan hanya tinggal 5%.
Implementasinya :
Tahun 2025 sampai dengan 2030 merupakan pergeseran penanganan sampah dari 70% ke 10%.
Tahun 2030 sampai dengan 2040 posisi penanganan sampah diharapkan pada angka 10%.
Tahun 2040 sampai dengan 2045 merupakan pergeseeran penanganan sampah dari 10% ke 4%.
Tahun 2045 sampai dengan 2050 posisi penanganan sampah diharapkan pada angka 10%.
Target pengurangan sampah menggenapkan target penanganan agar mencapai nilai 100%.

## Slide 5
Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan sampah organic, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menggagas sebuah gerakan baru yaitu “Gerakan Nasional Compost Day, Kompos Satu Negeri”.
Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023 yang mengambil tema “Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Menteri LHK, Siti Nurbaya hadir dan membuka kegiatan tersebut yang dipusatkan di Lapangan Banteng, Jakarta. Gerakan membuat kompos dilakukan serentak bersama-sama dengan masyarakat di beberapa daerah.
Jika seluruh masyarakat Indonesia melakukan pengomposan, maka 10,92 Juta ton sampah organik tidak dibawa ke TPA, dan dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 6,834 juta ton CO2eq.
Provinsi Lampung perlu membudayakan kegiatan serupa dan membentuk Kampung Organik untuk pemanfaatan hasil composting.

## Slide 6
Berkenaan dengan pengelolaan sampah plastic, Pemerintah Indonesia telah mengatur regulasi penghentian penggunaan secara bertahap atau phase-out beberapa jenis plastik sekali pakai pada akhir tahun 2029.
Jenis plastik yang dihentikan tersebut di antaranya styrofoam untuk kemasan makanan, alat makan plastik sekali pakai, sedotan plastik, kantong belanja plastik, kemasan multilayer, maupun kemasan berukuran kecil. Hal ini sebagai upaya mengatasi sampah dari kemasan yang sulit dikumpulkan, tidak bernilai ekonomis, sulit didaur ulang, dan menghindari potensi cemara dari kemasan berbahan polivinil klorida dan polistirena.

## Slide 7
KLHK melahirkan peta jalan pengurangan sampah plastik melalui tiga Langkah yaitu :
Pertama, mendesain ulang (redesign) wadah atau kemasan. Hal ini dilakukan agar sampah plastik mudah dikumpulkan untuk diguna ulang. Cara ini juga bisa membuat sampah mudah dikumpulkan, bernilai ekonomis, dan dapat didaur ulang menjadi bahan baku kemasan yang sama. Langkah ini sebagai upaya menerapkan ekonomi sirkular dan menjual produk atau jasa tanpa kemasan atau wadah serta phase out (memusnahkan) produk atau kemasan bermasalah.
Langkah kedua adalah menarik dan mengumpulkan kembali sampah kemasan paska-konsumsi. Selanjutnya, didaur ulang.
Langkah ketiga, menarik dan mengumpulkan kembali kemasan. Nantinya, kemasan ini bisa digunakan ulang atau dimanfaatkan lagi. Intinya adalah para pelaku usaha dituntut untuk bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya dengan istilah make-use-recycle atau membuat-memakai kembali-mendaur ulang.

## Slide 8
Pergeseran pola hidup atau life style dan pola konsumsi masyarakat Indonesia khususnya dalam penggunaan plastik sekali pakai juga berandil besar terhadap penyelesaian persoalan sampah plastik.
Untuk mendukung hal tersebut, Provinsi Lampung di tahun 2023 ini sedang mengupayakan terbitnya pengelolaan sampah plastic sehingga implementasinya dapat dijalankan di tahun 2024 dan seterusnya.
.

## Slide 9: PERHITUNGAN BASELINE PENGELOLAAN SAMPAH PROVINSI LAMPUNG

## Slide 12
No. | Kabupaten/Kota | Timbulan Sampah (Kg/Orang/Hari)
1 | Lampung Barat | 0,40
2 | Tanggamus | 0,40
3 | Lampung Selatan | 0,50
4 | Lampung Timur | 0,50
5 | Lampung Tengah | 0,50
6 | Lampung Utara | 0,40
7 | Way Kanan | 0,40
8 | Tulang Bawang | 0,40
9 | Pesawaran | 0,40
10 | Pringsewu | 0,40
11 | Mesuji | 0,40
12 | Tulang Bawang Barat | 0,40
13 | Pesisir Barat | 0,40
14 | Bandar Lampung | 0,60
15 | Metro | 0,40
Keterangan :
Untuk semua kabupaten/kota diluar kota Bandar Lampung jika penduduknya di bawah 1 juta digunakan 0,40.
Untuk kabupaten/kota di luar Kota Bandar Lampung jika penduduknya di atas 1 juta digunakan 0,50
Untuk Kota Bandar Lampung konsisten digunakan angka 0,60

## Slide 13
No. | Jenis Sarana | Daya Angkut (Ton)
1 | Dump Truck | 4,00
2 | Amroll | 2,67
3 | Truck Engkel | 2,00
4 | Pick Up | 1,33
No. | Jenis Sarana | Kemampuan Pengelolaan (Ton/Hari)
1 | TPST Regional | 800,00
2 | PDU | 2,33
3 | TPS 3R | 2,00
4 | Rumah Kompos | 0,59
5 | Bank Sampah | 0,50
6 | Pemulung | 0,02
7 | Pengepul | 0,45

## Slide 14
Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Lampung Barat | 44.805,94 | 46.789,42 | 47.219,78 | 44.582,79 | 44.871,48 | 45.162,04
Tanggamus | 95.401,36 | 91.794,51 | 92.850,08 | 96.929,79 | 98.563,55 | 100.224,84
Lampung Selatan | 229.820,24 | 225.768,20 | 228.229,10 | 200.115,36 | 202.967,31 | 205.859,91
Lampung Timur | 201.703,56 | 193.870,48 | 195.770,31 | 208.838,89 | 211.871,03 | 214.947,19
Lampung Tengah | 264.414,76 | 285.283,85 | 287.993,98 | 279.961,70 | 286.310,16 | 292.802,57
Lampung Utara | 128.226,40 | 113.555,33 | 114.180,03 | 93.339,90 | 93.954,98 | 94.574,13
Way Kanan | 65.715,91 | 66.988,16 | 67.711,73 | 71.229,66 | 72.242,25 | 73.269,24
Tulang Bawang | 60.634,97 | 67.445,28 | 68.342,31 | 63.249,11 | 63.543,21 | 63.838,67
Pesawaran | 79.275,66 | 66.214,21 | 66.969,03 | 72.352,81 | 73.602,51 | 74.873,78
Pringsewu | 66.168,95 | 59.413,97 | 59.978,40 | 60.140,36 | 60.656,52 | 61.177,11
Mesuji | 44.168,50 | 29.542,51 | 29.740,34 | 34.650,31 | 35.342,16 | 36.047,82
Tulang Bawang Barat | 36.651,69 | 40.493,39 | 40.853,72 | 42.793,60 | 43.308,81 | 43.830,22
Pesisir Barat | 22.446,48 | 22.968,28 | 23.179,55 | 24.368,38 | 24.677,50 | 24.990,53
Bandar Lampung | 253.615,98 | 278.314,36 | 283.602,19 | 272.342,29 | 279.913,14 | 287.694,46
Metro | 37.487,54 | 40.822,90 | 41.439,27 | 25.305,97 | 25.625,25 | 25.948,55
Provinsi Lampung | 1.630.537,94 | 1.629.264,85 | 1.648.059,81 | 1.590.200,91 | 1.617.449,84 | 1.645.241,06
TIMBULAN SAMPAH DALAM SATUAN TON/TAHUN

## Slide 15
Kabupaten/Kota | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Lampung Barat | 45.162,04 | 45.454,48 | 45.748,81 | 46.045,05 | 46.343,20 | 46.643,29
Tanggamus | 100.224,84 | 101.914,14 | 103.631,91 | 105.378,64 | 107.154,80 | 108.960,90
Lampung Selatan | 205.859,91 | 208.793,73 | 211.769,36 | 214.787,40 | 217.848,45 | 220.953,12
Lampung Timur | 214.947,19 | 218.068,02 | 221.234,15 | 224.446,26 | 227.705,00 | 231.011,06
Lampung Tengah | 292.802,57 | 299.442,20 | 306.232,40 | 313.176,57 | 320.278,21 | 327.540,88
Lampung Utara | 94.574,13 | 95.197,35 | 95.824,68 | 96.456,14 | 97.091,76 | 97.731,57
Way Kanan | 73.269,24 | 74.310,83 | 75.367,23 | 76.438,65 | 77.525,29 | 78.627,39
Tulang Bawang | 63.838,67 | 64.135,51 | 64.433,73 | 64.733,34 | 65.034,34 | 65.336,74
Pesawaran | 74.873,78 | 76.167,02 | 77.482,59 | 78.820,89 | 80.182,30 | 81.567,23
Pringsewu | 61.177,11 | 61.702,16 | 62.231,73 | 62.765,84 | 63.304,53 | 63.847,84
Mesuji | 36.047,82 | 36.767,57 | 37.501,70 | 38.250,48 | 39.014,21 | 39.793,19
Tulang Bawang Barat | 43.830,22 | 44.357,91 | 44.891,95 | 45.432,43 | 45.979,41 | 46.532,97
Pesisir Barat | 24.990,53 | 25.307,54 | 25.628,57 | 25.953,67 | 26.282,90 | 26.616,30
Bandar Lampung | 287.694,46 | 295.692,09 | 303.912,04 | 312.360,51 | 321.043,83 | 329.968,54
Metro | 25.948,55 | 26.275,93 | 26.607,44 | 26.943,14 | 27.283,07 | 27.627,29
Provinsi Lampung | 1.645.241,06 | 1.673.586,48 | 1.702.498,30 | 1.731.988,98 | 1.762.071,29 | 1.792.758,31
TIMBULAN SAMPAH DALAM SATUAN TON/TAHUN

## Slide 16
Kabupaten/Kota | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Lampung Barat | 46.945,32 | 47.249,31 | 47.555,26 | 47.863,20 | 48.173,13
Tanggamus | 110.797,45 | 112.664,95 | 114.563,93 | 116.494,91 | 118.458,44
Lampung Selatan | 224.102,04 | 227.295,84 | 230.535,16 | 233.820,64 | 237.152,94
Lampung Timur | 234.365,12 | 237.767,88 | 241.220,04 | 244.722,32 | 248.275,45
Lampung Tengah | 334.968,25 | 342.564,04 | 350.332,07 | 358.276,26 | 366.400,58
Lampung Utara | 98.375,60 | 99.023,87 | 99.676,42 | 100.333,26 | 100.994,44
Way Kanan | 79.745,15 | 80.878,80 | 82.028,56 | 83.194,68 | 84.377,37
Tulang Bawang | 65.640,55 | 65.945,77 | 66.252,40 | 66.560,47 | 66.869,97
Pesawaran | 82.976,07 | 84.409,25 | 85.867,19 | 87.350,30 | 88.859,04
Pringsewu | 64.395,82 | 64.948,51 | 65.505,93 | 66.068,14 | 66.635,18
Mesuji | 40.587,72 | 41.398,12 | 42.224,69 | 43.067,77 | 43.927,69
Tulang Bawang Barat | 47.093,20 | 47.660,17 | 48.233,97 | 48.814,68 | 49.402,38
Pesisir Barat | 26.953,93 | 27.295,84 | 27.642,09 | 27.992,74 | 28.347,83
Bandar Lampung | 339.141,35 | 348.569,15 | 358.259,04 | 368.218,29 | 378.454,41
Metro | 27.975,85 | 28.328,81 | 28.686,22 | 29.048,14 | 29.414,63
Provinsi Lampung | 1.824.063,42 | 1.856.000,30 | 1.888.582,98 | 1.921.825,80 | 1.955.743,46
TIMBULAN SAMPAH DALAM SATUAN TON/TAHUN

## Slide 17
Kabupaten/Kota | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Lampung Barat | 48.485,06 | 48.799,02 | 49.115,01 | 49.433,04 | 49.753,14
Tanggamus | 120.455,07 | 122.485,35 | 124.549,85 | 126.649,15 | 128.783,83
Lampung Selatan | 240.532,73 | 243.960,69 | 247.437,51 | 250.963,87 | 254.540,49
Lampung Timur | 251.880,17 | 255.537,23 | 259.247,38 | 263.011,41 | 266.830,08
Lampung Tengah | 374.709,14 | 383.206,10 | 391.895,73 | 400.782,42 | 409.870,62
Lampung Utara | 101.659,97 | 102.329,88 | 103.004,21 | 103.682,99 | 104.366,23
Way Kanan | 85.576,87 | 86.793,42 | 88.027,27 | 89.278,66 | 90.547,84
Tulang Bawang | 67.180,90 | 67.493,28 | 67.807,12 | 68.122,41 | 68.439,17
Pesawaran | 90.393,83 | 91.955,13 | 93.543,40 | 95.159,10 | 96.802,71
Pringsewu | 67.207,08 | 67.783,89 | 68.365,65 | 68.952,40 | 69.544,19
Mesuji | 44.804,77 | 45.699,37 | 46.611,83 | 47.542,51 | 48.491,77
Tulang Bawang Barat | 49.997,16 | 50.599,09 | 51.208,27 | 51.824,79 | 52.448,73
Pesisir Barat | 28.707,42 | 29.071,58 | 29.440,36 | 29.813,81 | 30.192,00
Bandar Lampung | 388.975,08 | 399.788,21 | 410.901,94 | 422.324,62 | 434.064,84
Metro | 29.785,74 | 30.161,53 | 30.542,07 | 30.927,41 | 31.317,60
Provinsi Lampung | 1.990.350,98 | 2.025.663,78 | 2.061.697,60 | 2.098.468,58 | 2.135.993,24
TIMBULAN SAMPAH DALAM SATUAN TON/TAHUN

## Slide 18
Kabupaten/Kota | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Lampung Barat | 50.075,31 | 50.399,56 | 50.725,91 | 51.054,38 | 51.384,97
Tanggamus | 130.954,49 | 133.161,74 | 135.406,19 | 137.688,47 | 140.009,22
Lampung Selatan | 258.168,09 | 261.847,38 | 265.579,10 | 269.364,01 | 273.202,86
Lampung Timur | 270.704,19 | 274.634,56 | 278.621,99 | 282.667,31 | 286.771,37
Lampung Tengah | 419.164,91 | 428.669,96 | 438.390,54 | 448.331,55 | 458.497,98
Lampung Utara | 105.053,98 | 105.746,26 | 106.443,11 | 107.144,54 | 107.850,60
Way Kanan | 91.835,06 | 93.140,58 | 94.464,66 | 95.807,56 | 97.169,55
Tulang Bawang | 68.757,40 | 69.077,11 | 69.398,31 | 69.721,00 | 70.045,20
Pesawaran | 98.474,71 | 100.175,58 | 101.905,84 | 103.665,98 | 105.456,52
Pringsewu | 70.141,06 | 70.743,05 | 71.350,21 | 71.962,58 | 72.580,20
Mesuji | 49.459,98 | 50.447,53 | 51.454,79 | 52.482,17 | 53.530,05
Tulang Bawang Barat | 53.080,18 | 53.719,23 | 54.365,98 | 55.020,52 | 55.682,93
Pesisir Barat | 30.574,99 | 30.962,84 | 31.355,61 | 31.753,36 | 32.156,15
Bandar Lampung | 446.131,42 | 458.533,45 | 471.280,24 | 484.381,37 | 497.846,71
Metro | 31.712,72 | 32.112,83 | 32.517,98 | 32.928,25 | 33.343,69
Provinsi Lampung | 2.174.288,50 | 2.213.371,66 | 2.253.260,46 | 2.293.973,05 | 2.335.528,02
TIMBULAN SAMPAH DALAM SATUAN TON/TAHUN

## Slide 19
Kabupaten/Kota | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Lampung Barat | 51.717,71 | 52.052,60 | 52.389,65 | 52.728,89 | 53.070,33
Tanggamus | 142.369,09 | 144.768,73 | 184.011,02 | 187.112,55 | 190.266,34
Lampung Selatan | 277.096,43 | 281.045,47 | 285.050,80 | 289.113,22 | 293.233,52
Lampung Timur | 290.935,01 | 295.159,11 | 299.444,53 | 303.792,18 | 308.202,95
Lampung Tengah | 468.894,95 | 479.527,68 | 490.401,52 | 501.521,94 | 512.894,53
Lampung Utara | 108.561,31 | 109.276,70 | 109.996,81 | 110.721,67 | 111.451,30
Way Kanan | 98.550,91 | 99.951,90 | 101.372,81 | 102.813,92 | 104.275,51
Tulang Bawang | 70.370,90 | 70.698,11 | 71.026,85 | 71.357,11 | 71.688,91
Pesawaran | 107.277,99 | 109.130,91 | 111.015,85 | 112.933,34 | 114.883,95
Pringsewu | 73.203,13 | 73.831,40 | 74.465,06 | 75.104,17 | 75.748,75
Mesuji | 54.598,87 | 55.689,02 | 56.800,94 | 57.935,05 | 59.091,82
Tulang Bawang Barat | 56.353,32 | 57.031,78 | 57.718,41 | 58.413,30 | 59.116,56
Pesisir Barat | 32.564,05 | 32.977,13 | 33.395,45 | 33.819,08 | 34.248,08
Bandar Lampung | 511.686,37 | 525.910,76 | 540.530,57 | 555.556,80 | 571.000,75
Metro | 33.764,37 | 34.190,36 | 34.621,73 | 35.058,54 | 35.500,86
Provinsi Lampung | 2.377.944,40 | 2.421.241,68 | 2.502.242,02 | 2.547.981,75 | 2.594.674,15
TIMBULAN SAMPAH DALAM SATUAN TON/TAHUN

## Slide 20
Chart: 
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Timbulan Sampah Provinsi Lampung | 1645241.0609 | 1673586.4829 | 1702498.2958 | 1731988.9752 | 1762071.2902 | 1792758.3108 | 1824063.4152 | 1856000.2975 | 1888582.9755 | 1921825.7984 | 1955743.4555 | 1990350.9843 | 2025663.7789 | 2061697.5996 | 2098468.5811 | 2135993.2424 | 2174288.496 | 2213371.6579 | 2253260.4575 | 2293973.048 | 2335528.0169 | 2377944.3967 | 2421241.6762 | 2502242.0168 | 2547981.7484 | 2594674.1541

## Slide 21
Tahun | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Timbulan Sampah (Ton/Tahun) | 1.151.668,74 | 970.680,16 | 783.149,22 | 588.876,25 | 387.655,68 | 179.275,83
Tahun | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Timbulan Sampah (Ton/Tahun) | 182.406,34 | 185.600,03 | 188.858,30 | 192.182,58 | 195.574,35 | 199.035,10
Tahun | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Timbulan Sampah (Ton/Tahun) | 202.566,38 | 206.169,76 | 209.846,86 | 213.599,32 | 195.685,96 | 177.069,73
Tahun | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
Timbulan Sampah (Ton/Tahun) | 157.728,23 | 137.638,38 | 116.776,40 | 118.897,22 | 121.062,08 | 125.112,10
Tahun | 2049 | 2050 |  |  |  | 
Timbulan Sampah (Ton/Tahun) | 127.399,09 | 129.733,71 |  |  |  | 
RENCANA PENANGANAN TIMBULAN SAMPAH PROVINSI LAMPUNG
DALAM SATUAN TON/TAHUN

## Slide 22
Chart: 
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Rencana Penanganan Timbulan Sampah Provinsi Lampung 2025 s/d 2050 | 1151668.7426 | 970680.1601 | 783149.2161 | 588876.2516 | 387655.6838 | 179275.8311 | 182406.3415 | 185600.0298 | 188858.2976 | 192182.5798 | 195574.3456 | 199035.0984 | 202566.3779 | 206169.76 | 209846.8581 | 213599.3242 | 195685.9646 | 177069.7326 | 157728.232 | 137638.3829 | 116776.4008 | 118897.2198 | 121062.0838 | 125112.1008 | 127399.0874 | 129733.7077

## Slide 23
Tahun | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Timbulan Sampah (Ton/Tahun) | 493.572,32 | 702.906,32 | 919.349,08 | 1.143.112,72 | 1.374.415,61 | 1.613.482,48
Tahun | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Timbulan Sampah (Ton/Tahun) | 1.641.657,07 | 1.670.400,27 | 1.699.724,68 | 1.729.643,22 | 1.760.169,11 | 1.791.315,89
Tahun | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Timbulan Sampah (Ton/Tahun) | 1.823.097,40 | 1.855.527,84 | 1.888.621,72 | 1.922.393,92 | 1.978.602,53 | 2.036.301,93
Tahun | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
Timbulan Sampah (Ton/Tahun) | 2.095.532,23 | 2.156.334,67 | 2.218.751,62 | 2.259.047,18 | 2.300.179,59 | 2.377.129,92
Tahun | 2049 | 2050 |  |  |  | 
Timbulan Sampah (Ton/Tahun) | 2.420.582,66 | 2.464.940,45 |  |  |  | 
RENCANA PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH PROVINSI LAMPUNG
DALAM SATUAN TON/TAHUN

## Slide 24
Chart: 
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Rencana Pengurangan Timbulan Sampah Provinsi Lampung 2025 s/d 2050 | 493572.3183 | 702906.3228 | 919349.0797 | 1143112.7236 | 1374415.6063 | 1613482.4797 | 1641657.0737 | 1670400.2678 | 1699724.678 | 1729643.2186 | 1760169.11 | 1791315.8858 | 1823097.4011 | 1855527.8397 | 1888621.723 | 1922393.9182 | 1978602.5314 | 2036301.9253 | 2095532.2255 | 2156334.6651 | 2218751.616 | 2259047.1768 | 2300179.5924 | 2377129.916 | 2420582.661 | 2464940.4464

## Slide 25
 | Tahun | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
 | Timbulan Sampah (Ton/Hari) | 3.155,26 | 2.659,40 | 2.145,61 | 1.613,36 | 1.062,07 | 491,17
Total Timbulan Sampah Dibebankan pada Sarana Angkutan | Dump Truck | 1.262,10 | 1.063,76 | 858,25 | 645,34 | 424,83 | 196,47
 | Amroll | 473,29 | 398,91 | 321,84 | 242,00 | 159,31 | 73,67
 | Truck Engkel | 473,29 | 398,91 | 321,84 | 242,00 | 159,31 | 73,67
 | Pick Up | 946,58 | 797,82 | 643,68 | 484,01 | 318,62 | 147,35
Kebutuhan Sarana Angkutan | Dump Truck | 105 | 89 | 72 | 54 | 35 | 16
 | Amroll | 89 | 75 | 60 | 45 | 30 | 14
 | Truck Engkel | 118 | 100 | 80 | 61 | 40 | 18
 | Pick Up | 356 | 300 | 242 | 182 | 120 | 55
 | Tahun | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
 | Timbulan Sampah (Ton/Hari) | 499,74 | 508,49 | 517,42 | 526,53 | 535,82 | 545,30
Total Timbulan Sampah Dibebankan pada Sarana Angkutan | Dump Truck | 199,90 | 203,40 | 206,97 | 210,61 | 214,33 | 218,12
 | Amroll | 74,96 | 76,27 | 77,61 | 78,98 | 80,37 | 81,80
 | Truck Engkel | 74,96 | 76,27 | 77,61 | 78,98 | 80,37 | 81,80
 | Pick Up | 149,92 | 152,55 | 155,23 | 157,96 | 160,75 | 163,59
Kebutuhan Sarana Angkutan | Dump Truck | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18
 | Amroll | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
 | Truck Engkel | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20
 | Pick Up | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62
KEBUTUHAN SARANA PENDUKUNG RENCANA PENANGANAN TIMBULAN SAMPAH

## Slide 26
 | Tahun | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
 | Timbulan Sampah (Ton/Hari) | 554,98 | 564,85 | 574,92 | 585,20 | 536,13 | 485,12
Total Timbulan Sampah Dibebankan pada Sarana Angkutan | Dump Truck | 221,99 | 225,94 | 229,97 | 234,08 | 214,45 | 194,05
 | Amroll | 83,25 | 84,73 | 86,24 | 87,78 | 80,42 | 72,77
 | Truck Engkel | 83,25 | 84,73 | 86,24 | 87,78 | 80,42 | 72,77
 | Pick Up | 166,49 | 169,45 | 172,48 | 175,56 | 160,84 | 145,54
Kebutuhan Sarana Angkutan | Dump Truck | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 16
 | Amroll | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14
 | Truck Engkel | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 18
 | Pick Up | 63 | 64 | 65 | 66 | 60 | 55
 | Tahun | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
 | Timbulan Sampah (Ton/Hari) | 432,13 | 377,09 | 319,94 | 325,75 | 331,68 | 342,77
Total Timbulan Sampah Dibebankan pada Sarana Angkutan | Dump Truck | 172,85 | 150,84 | 127,97 | 130,30 | 132,67 | 137,11
 | Amroll | 64,82 | 56,56 | 47,99 | 48,86 | 49,75 | 51,42
 | Truck Engkel | 64,82 | 56,56 | 47,99 | 48,86 | 49,75 | 51,42
 | Pick Up | 129,64 | 113,13 | 95,98 | 97,72 | 99,50 | 102,83
Kebutuhan Sarana Angkutan | Dump Truck | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11
 | Amroll | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10
 | Truck Engkel | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13
 | Pick Up | 49 | 43 | 36 | 37 | 37 | 39
KEBUTUHAN SARANA PENDUKUNG RENCANA PENANGANAN TIMBULAN SAMPAH

## Slide 27
 | Tahun | 2049 | 2050
 | Timbulan Sampah (Ton/Hari) | 349,04 | 355,43
Total Timbulan Sampah Dibebankan pada Sarana Angkutan | Dump Truck | 139,62 | 142,17
 | Amroll | 52,36 | 53,32
 | Truck Engkel | 52,36 | 53,32
 | Pick Up | 104,71 | 106,63
Kebutuhan Sarana Angkutan | Dump Truck | 12 | 12
 | Amroll | 10 | 10
 | Truck Engkel | 13 | 13
 | Pick Up | 39 | 40
KEBUTUHAN SARANA PENDUKUNG RENCANA PENANGANAN TIMBULAN SAMPAH

## Slide 28
Tahun | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Timbulan Sampah (Ton/Hari) | 1.352,25 | 1.925,77 | 2.518,76 | 3.131,82 | 3.765,52 | 4.420,50
Beban TPST Regional (Ton/Hari) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00
Jumlah TPST Regional (Unit) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Beban PDU (Ton/Hari) | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 4,66
Jumlah PDU (Ton/Hari) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
Beban TPS 3R (Ton/Hari) | 274,96 | 561,72 | 858,22 | 1.164,74 | 1.481,60 | 1.807,92
Jumlah TPS 3R (Unit) | 137 | 281 | 429 | 582 | 741 | 904
Beban Rumah Kompos (Ton/Hari) | 82,49 | 168,52 | 257,47 | 349,42 | 444,48 | 542,38
Jumlah Rumah Kompos (Unit) | 140 | 286 | 436 | 592 | 753 | 919
Beban Bank Sampah (Ton/Hari) | 164,98 | 337,03 | 514,93 | 698,85 | 888,96 | 1.084,75
Jumlah Bank Sampah (Unit) | 330 | 674 | 1.030 | 1.398 | 1.778 | 2.170
Beban Pemulung (Ton/Hari) | 11,05 | 22,52 | 34,38 | 46,64 | 59,31 | 72,41
Jumlah Pemulung (Orang) | 736 | 1.501 | 2.292 | 3.109 | 3.954 | 4.827
Beban Pengepul (Ton/Hari) | 16,57 | 33,77 | 51,56 | 69,95 | 88,97 | 108,61
Jumlah Pengepul (Unit) | 37 | 75 | 115 | 155 | 198 | 241
KEBUTUHAN SARANA PENDUKUNG RENCANA PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH

## Slide 29
Tahun | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Timbulan Sampah (Ton/Hari) | 4.497,69 | 4.576,44 | 4.656,78 | 4.738,75 | 4.822,38 | 4.907,71
Beban TPST Regional (Ton/Hari) | 800,00 | 800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00
Jumlah TPST Regional (Unit) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Beban PDU (Ton/Hari) | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 6,99 | 6,99
Jumlah PDU (Ton/Hari) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7
Beban TPS 3R (Ton/Hari) | 1.846,52 | 1.885,89 | 1.526,06 | 1.567,04 | 1.607,70 | 1.650,36
Jumlah TPS 3R (Unit) | 923 | 943 | 763 | 784 | 804 | 825
Beban Rumah Kompos (Ton/Hari) | 553,95 | 565,77 | 457,82 | 470,11 | 482,31 | 495,11
Jumlah Rumah Kompos (Unit) | 939 | 959 | 776 | 797 | 817 | 839
Beban Bank Sampah (Ton/Hari) | 1.107,91 | 1.131,53 | 915,64 | 940,23 | 964,62 | 990,22
Jumlah Bank Sampah (Unit) | 2.216 | 2.263 | 1.831 | 1.880 | 1.929 | 1.980
Beban Pemulung (Ton/Hari) | 73,95 | 75,53 | 61,14 | 62,77 | 64,45 | 66,15
Jumlah Pemulung (Orang) | 4.930 | 5.035 | 4.076 | 4.185 | 4.297 | 4.410
Beban Pengepul (Ton/Hari) | 110,93 | 113,29 | 91,70 | 94,16 | 96,67 | 99,23
Jumlah Pengepul (Unit) | 247 | 252 | 204 | 209 | 215 | 221
KEBUTUHAN SARANA PENDUKUNG RENCANA PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH

## Slide 30
Tahun | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Timbulan Sampah (Ton/Hari) | 4.994,79 | 5.083,64 | 5.174,31 | 5.266,83 | 5.420,83 | 5.578,91
Beban TPST Regional (Ton/Hari) | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00
Jumlah TPST Regional (Unit) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
Beban PDU (Ton/Hari) | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 9,32 | 9,32 | 9,32
Jumlah PDU (Ton/Hari) | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9
Beban TPS 3R (Ton/Hari) | 1.693,90 | 1.738,32 | 1.783,66 | 1.828,76 | 1.505,75 | 1.584,79
Jumlah TPS 3R (Unit) | 847 | 869 | 892 | 914 | 753 | 792
Beban Rumah Kompos (Ton/Hari) | 508,17 | 521,50 | 535,10 | 548,63 | 451,73 | 475,44
Jumlah Rumah Kompos (Unit) | 861 | 884 | 907 | 930 | 766 | 806
Beban Bank Sampah (Ton/Hari) | 1.016,34 | 1.042,99 | 1.070,19 | 1.097,25 | 903,45 | 950,88
Jumlah Bank Sampah (Unit) | 2.033 | 2.086 | 2.140 | 2.195 | 1.807 | 1.902
Beban Pemulung (Ton/Hari) | 67,90 | 69,67 | 71,49 | 73,34 | 60,42 | 63,58
Jumlah Pemulung (Orang) | 4.526 | 4.645 | 4.766 | 4.889 | 4.028 | 4.239
Beban Pengepul (Ton/Hari) | 101,84 | 104,51 | 107,23 | 110,00 | 90,62 | 95,37
Jumlah Pengepul (Unit) | 226 | 232 | 238 | 244 | 201 | 212
KEBUTUHAN SARANA PENDUKUNG RENCANA PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH

## Slide 31
Tahun | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
Timbulan Sampah (Ton/Hari) | 5.741,18 | 5.907,77 | 6.078,77 | 6.189,17 | 6.301,86 | 6.512,68
Beban TPST Regional (Ton/Hari) | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00
Jumlah TPST Regional (Unit) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Beban PDU (Ton/Hari) | 9,32 | 9,32 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65
Jumlah PDU (Ton/Hari) | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12
Beban TPS 3R (Ton/Hari) | 1.665,93 | 1.749,22 | 1.833,56 | 1.888,76 | 1.945,11 | 2.050,52
Jumlah TPS 3R (Unit) | 833 | 875 | 917 | 944 | 973 | 1.025
Beban Rumah Kompos (Ton/Hari) | 499,78 | 524,77 | 550,07 | 566,63 | 583,53 | 615,16
Jumlah Rumah Kompos (Unit) | 847 | 889 | 932 | 960 | 989 | 1.043
Beban Bank Sampah (Ton/Hari) | 999,56 | 1.049,53 | 1.100,14 | 1.133,26 | 1.167,06 | 1.230,31
Jumlah Bank Sampah (Unit) | 1.999 | 2.099 | 2.200 | 2.267 | 2.334 | 2.461
Beban Pemulung (Ton/Hari) | 66,82 | 70,16 | 73,58 | 75,78 | 78,04 | 82,25
Jumlah Pemulung (Orang) | 4.455 | 4.677 | 4.905 | 5.052 | 5.202 | 5.484
Beban Pengepul (Ton/Hari) | 100,24 | 105,23 | 110,36 | 113,68 | 117,06 | 123,38
Jumlah Pengepul (Unit) | 223 | 234 | 245 | 253 | 260 | 274
KEBUTUHAN SARANA PENDUKUNG RENCANA PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH

## Slide 32
Tahun | 2049 | 2050
Timbulan Sampah (Ton/Hari) | 6.631,73 | 6.753,26
Beban TPST Regional (Ton/Hari) | 3.200,00 | 3.200,00
Jumlah TPST Regional (Unit) | 4 | 4
Beban PDU (Ton/Hari) | 11,65 | 13,98
Jumlah PDU (Ton/Hari) | 12 | 14
Beban TPS 3R (Ton/Hari) | 1.710,04 | 1.769,64
Jumlah TPS 3R (Unit) | 855 | 885
Beban Rumah Kompos (Ton/Hari) | 5 3,01 | 530,89
Jumlah Rumah Kompos (Unit) | 870 | 900
Beban Bank Sampah (Ton/Hari) | 1.026,02 | 1.061,78
Jumlah Bank Sampah (Unit) | 2.052 | 2.124
Beban Pemulung (Ton/Hari) | 68,63 | 71,07
Jumlah Pemulung (Orang) | 4.576 | 4.738
Beban Pengepul (Ton/Hari) | 102,95 | 106,60
Jumlah Pengepul (Unit) | 229 | 237
KEBUTUHAN SARANA PENDUKUNG RENCANA PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH

## Slide 33
Tahun | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Timbulan Sampah (Ton/Hari) | 1.352,25 | 1.925,77 | 2.518,76 | 3.131,82 | 3.765,52 | 4.420,50
Beban Truck Engkel (Ton/Hari) | 405,68 | 577,73 | 755,63 | 939,54 | 1.129,66 | 1.326,15
Jumlah Truck Engkel (Unit) | 203 | 289 | 378 | 470 | 565 | 663
Beban Pick Up (Ton/Hari) | 405,68 | 577,73 | 755,63 | 939,54 | 1.129,66 | 1.326,15
Jumlah Pick Up (Unit) | 305 | 434 | 568 | 706 | 849 | 997
Beban Motor Roda Tiga (Ton/Hari) | 540,90 | 770,31 | 1.007,51 | 1.252,73 | 1.506,21 | 1.768,20
Jumlah Motor Roda Tiga (Unit) | 807 | 1.150 | 1.504 | 1.870 | 2.248 | 2.639
Tahun | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Timbulan Sampah (Ton/Hari) | 4.497,69 | 4.576,44 | 4.656,78 | 4.738,75 | 4.822,38 | 4.907,71
Beban Truck Engkel (Ton/Hari) | 1.349,31 | 1.372,93 | 1.397,03 | 1.421,62 | 1.446,71 | 1.472,31
Jumlah Truck Engkel (Unit) | 675 | 686 | 699 | 711 | 723 | 736
Beban Pick Up (Ton/Hari) | 1.349,31 | 1.372,93 | 1.397,03 | 1.421,62 | 1.446,71 | 1.472,31
Jumlah Pick Up (Unit) | 1.015 | 1.032 | 1.050 | 1.069 | 1.088 | 1.107
Beban Motor Roda Tiga (Ton/Hari) | 1.799,08 | 1.830,58 | 1.862,71 | 1.895,50 | 1.928,95 | 1.963,09
Jumlah Motor Roda Tiga (Unit) | 2.685 | 2.732 | 2.780 | 2.829 | 2.879 | 2.930
KEBUTUHAN KENDARAAN PENDUKUNG RENCANA PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH

## Slide 34
Tahun | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Timbulan Sampah (Ton/Hari) | 4.994,79 | 5.083,64 | 5.174,31 | 5.266,83 | 5.420,83 | 5.578,91
Beban Truck Engkel (Ton/Hari) | 1.498,44 | 1.525,09 | 1.552,29 | 1.580,05 | 1.626,25 | 1.673,67
Jumlah Truck Engkel (Unit) | 749 | 763 | 776 | 790 | 813 | 837
Beban Pick Up (Ton/Hari) | 1.498,44 | 1.525,09 | 1.552,29 | 1.580,05 | 1.626,25 | 1.673,67
Jumlah Pick Up (Unit) | 1.127 | 1.147 | 1.167 | 1.188 | 1.223 | 1.258
Beban Motor Roda Tiga (Ton/Hari) | 1.997,91 | 2.033,46 | 2.069,72 | 2.106,73 | 2.168,33 | 2.231,56
Jumlah Motor Roda Tiga (Unit) | 2.982 | 3.035 | 3.089 | 3.144 | 3.236 | 3.331
Tahun | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048
Timbulan Sampah (Ton/Hari) | 5.741,18 | 5.907,77 | 6.078,77 | 6.189,17 | 6.301,86 | 6.512,68
Beban Truck Engkel (Ton/Hari) | 1.722,36 | 1.772,33 | 1.823,63 | 1.856,75 | 1.890,56 | 1.953,81
Jumlah Truck Engkel (Unit) | 861 | 886 | 912 | 928 | 945 | 977
Beban Pick Up (Ton/Hari) | 1.722,36 | 1.772,33 | 1.823,63 | 1.856,75 | 1.890,56 | 1.953,81
Jumlah Pick Up (Unit) | 1.295 | 1.333 | 1.371 | 1.396 | 1.421 | 1.469
Beban Motor Roda Tiga (Ton/Hari) | 2.296,47 | 2.363,11 | 2.431,51 | 2.475,67 | 2.520,74 | 2.605,07
Jumlah Motor Roda Tiga (Unit) | 3.428 | 3.527 | 3.629 | 3.695 | 3.762 | 3.888
KEBUTUHAN KENDARAAN PENDUKUNG RENCANA PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH

## Slide 35
Tahun | 2049 | 2050
Timbulan Sampah (Ton/Hari) | 6.631,73 | 6.753,26
Beban Truck Engkel (Ton/Hari) | 1.989,52 | 2.025,98
Jumlah Truck Engkel (Unit) | 995 | 1.013
Beban Pick Up (Ton/Hari) | 1.989,52 | 2.025,98
Jumlah Pick Up (Unit) | 1.496 | 1.523
Beban Motor Roda Tiga (Ton/Hari) | 2.652,69 | 2.701,30
Jumlah Motor Roda Tiga (Unit) | 3.959 | 4.032
KEBUTUHAN KENDARAAN PENDUKUNG RENCANA PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH

## Slide 36: KONDISI SARANA PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN SAAT INI

## Slide 37
NO | KABUPATEN/ KOTA | JUMLAH (UNIT) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Tempat Sampah | Total TPS | TPS 3R | Bank Sampah Unit | Bank Sampah Induk | Bank Sampah | Pusat Daur Ulang | Rumah Pengkom-posan
1 | LAMPUNG BARAT | 250 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9
2 | TANGGAMUS |  | 20 | 9 | 7 | 1 | 8 |  | 1
3 | LAMPUNG SELATAN |  | 13 | 3 | 6 |  | 6 |  | 1
4 | LAMPUNG TIMUR |  | 22 | 1 | 28 |  | 28 |  | 1
5 | LAMPUNG TENGAH |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1
6 | LAMPUNG UTARA |  | 56 | 3 | 2 |  | 2 |  | 1
7 | WAY KANAN |  | 3 | 2 | 16 | 2 | 18 |  | 1
8 | TULANG BAWANG |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 1
9 | PESAWARAN | 220 | 7 | 1 | 5 |  | 8 |  | 
10 | PRINGSEWU | 200 | 38 | 3 | 15 |  | 19 |  | 1
11 | MESUJI | 150 |  |  |  |  | 0 |  | 
12 | TUBABAR |  | 13 | 1 | 6 |  | 6 |  | 1
13 | PESISIR BARAT | 300 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
14 | BANDAR LAMPUNG |  | 78 | 3 | 5 | 1 | 6 |  | 1
15 | METRO |  | 90 | 2 | 20 | 1 | 21 |  | 1
 | TOTAL | 1120 | 359 | 34 | 116 | 6 | 129 |  | 21
SARANA YANG DIMILIKI KABUPATEN/KOTA SAAT INI

## Slide 38
NO | KABUPATEN/ KOTA | JUMLAH (UNIT) |  |  |  |  | 
 |  | Dump Truck (Unit) | Amrol (Unit) | Truck Engkel (Unit) | Mobil Pick Up (Unit) | Motor Roda 3 (Unit) | Gerobak Sampah (Unit)
1 | LAMPUNG BARAT | 3 | 4 |  | 2 | 8 | 0
2 | TANGGAMUS | 5 | 4 |  | 2 |  | 
3 | LAMPUNG SELATAN | 16 | 4 |  | 33 | 2 | 
4 | LAMPUNG TIMUR | 9 |  |  |  |  | 
5 | LAMPUNG TENGAH | 8 |  | 6 |  |  | 
6 | LAMPUNG UTARA | 10 | 4 |  | 2 |  | 
7 | WAY KANAN | 3 | 1 |  | 2 | 10 | 10
8 | TULANG BAWANG | 2 | 2 |  | 2 |  | 
9 | PESAWARAN | 1 | 2 |  |  | 90 | 3
10 | PRINGSEWU | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12
11 | MESUJI | 2 | 3 |  |  |  | 
12 | TUBABAR | 2 |  |  |  |  | 
13 | PESISIR BARAT | 2 | 1 |  |  | 3 | 
14 | BANDAR LAMPUNG | 80 | 40 | 3 | 34 |  | 
15 | METRO | 15 | 6 | 0 | 3 | 13 | 14
 | TOTAL | 161 | 74 | 12 | 83 | 139 | 39
SARANA ANGKUTAN SAMPAH YANG DIMILIKI KABUPATEN/KOTA SAAT INI

## Slide 39
No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Letaknya | Jenis | Tahun Pembangunan
1 | Bandar Lampung | Kemiling | Beringin Jaya | TPS 3R Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung | TPS 3R | 
 | Bandar Lampung | Teluk Betung Timur | Keteguhan | TPS3R di Kelurahan Keteguhan Kec. TBT | TPS 3R | 2021
 | Bandar Lampung | Panjang | Way Laga | TPS3R di Kelurahan Way Laga Kec. Panjang | TPS 3R | 2021
 | Bandar Lampung | Teluk Betung Barat | Batu Putu | TPS3R di Kelurahan Batu Putu Kecamatan Teluk Betung Barat | TPS 3R | 2022
 | Bandar Lampung | Teluk Betung Timur | Keteguhan | TPS3R di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur | TPS 3R | 2022
 | Bandar Lampung | Bumi Waras | Garuntang | TPS3R di Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi Waras | TPS 3R | 2022
2 | Kota Metro | Metro Selatan | Kelurahan Bantul | TPS 3R SS Bantul | TPS 3R | 2018
 | Kota Metro | Metro Selatan | Kel. Rejomulyo | PDU Rejomulyo | TPST | 2021
3 | Pringsewu | Pringsewu | Pringsewu Barat | Jejama Secancangan | TPS3R | 2020
 | Pringsewu | Pringsewu | Pringsewu Selatan | Sakai Sambaiyan | TPS3R | 2020
 | Pringsewu | Pringsewu | Pringsewu Utara | Mitra Mandiri | TPS3R | 2020
 | Pringsewu | Pringsewu | Podomoro | Podoberkah | TPST | 2020
 | Pringsewu | Pringsewu | Sidoharjo | Sidomandiri | TPST | 2020
 | Pringsewu | Gadingrejo | Wonodadi | TPS3R Wonodadi | TPS3R | 2021
TPS 3R YANG TELAH DIBANGUN

## Slide 40
No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Letaknya | Jenis | Tahun Pembangunan
 | Pringsewu | Ambarawa | Sumberagung | TPS3R Sumberagung | TPS3R | 2021
 | Pringsewu | Sukoharjo | Pandansari | TPS3R Pandansari | TPS3R | 2021
 | Pringsewu | Pringsewu | Fajar Agung Barat | TPS3R Fajar Agung Barat | TPS3R | 2022
 | Pringsewu | Adiluwih | Waringinsari Timur | TPS3R Waringinsari Timur | TPS3R | 2022
 | Pringsewu | Ambarawa | Ambarawa Barat | TPS3R Ambarawa Barat | TPS3R | 2022
 | Pringsewu | Pringsewu | Rejosari | TPS3R Rejosari | TPS3R | 2022
4 | Tanggamus | Kota Agung | Kuripan | TPS 3R Kuripan | TPS3R | 2010
 | Tanggamus | GISTING | Purwodadi | TPS3R Purwodadi | TPS3R | 2012
 | Tanggamus | Gisting | Gisting Bawah | TPS3R Gisting Bawah | TPS3R | 2015
 | Tanggamus | GISTING | Kuto Dalom | TPS3R Kuto Dalom | TPS3R | 2013
 | Tanggamus | GISTING | Campang | TPS3R Campang | TPS3R | 2019
 | Tanggamus | ULU BELU | Datarajan | TPS3R Datarajan | TPS3R | 2019
 | Tanggamus | ULU BELU | Gunung Sari | TPS3R Gunung Sari | TPS3R | 2019
 | Tanggamus | SUMBER REJO | Margodadi | TPS3R Margodadi | TPS3R | 2019
 | Tanggamus | AIR NANINGAN | Air Naningan | TPS 3R Air Naningan | TPS3R | 2018
5 | Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Tengah | Mulya Asri | TPS3R Mulya Asri | TPS3R | 
TPS 3R YANG TELAH DIBANGUN

## Slide 41
No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Letaknya | Jenis | Tahun Pembangunan
6 | Tulang Bawang | TIDAK TERDAPAT TPS3R |  |  |  | 
7 | Pesisir Barat | Pesisir Tengah | Pasar Krui | TPS3R Beguwai Jejama | TPS3R | 2018
8 | Mesuji | Tanjung Raya | Brabasan | TPS3R Brabasan | TPS3R | 2022
 | Mesuji | Panca Jaya | Fajar Baru | TPS3R Fajar Baru | TPS3R | 2022
9 | Way Kanan | Baradatu | Tiuh Balak | TPS 3 R Baradatu | TPS 3R | 
 | Way Kanan | Baradatu | Campur Asri | TPS 3R KWT Anggrek Bulan (K) | TPS 3R | 
 | Way Kanan | BLAMBANGAN UMPU | BLAMBANGAN UMPU | TPS 3R TPS3R PRAMUKA (K) | TPS 3R | 
10 | Pesawaran |  |  |  |  | 
11 | Lampung Tengah |  |  |  |  | 
 | Lampung Tengah |  |  | TPST | TPST | 
12 | Lampung Selatan |  |  |  |  | 
 | Lampung Selatan | Candi Puro | Beringin Kencana | TPS3R Beringin Kencana | TPS3R | 2017
 | Lampung Selatan | Sragi | Bandar Agung | TPS3R "DUL SOMAT" Bandar Agung | TPS3R | 2023
 | Lampung Selatan | Tanjung Bintang | Way Galih | TPS3R "DUL SOMAT" Way Galih | TPS3R | 2023
 | Lampung Selatan | Jati Agung | Fajar Baru | TPS3R Fajar Baru | TPS3R | 2023
 | Lampung Selatan | Palas | Bumi daya | TPS3R Bumi Daya | TPS3R | 2022
TPS 3R YANG TELAH DIBANGUN

## Slide 42
No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Letaknya | Jenis | Tahun Pembangunan
13 | Lampung Utara | ABUNG SELATAN | TRIMODADI |  | TPS3R | 2017
14 | Lampung Barat |  |  |  |  | 
 | Lampung Barat | Balik Bukit | Way Mengaku | TPS3R KSM Mandiri | TPS 3R | 2012
 | Lampung Barat | Balik Bukit | Pasar Liwa | PDU Anthurium | PDU | 
 | Lampung Barat | Kebun Tebu | Purajaya | TPS 3R BERKAH GOTONG ROYON | TPS 3R | 2018
 | Lampung Barat |  |  | TPS 3R Way Tenong | TPS 3R | 2016
 | Lampung Barat |  |  | TPS3R Skincau | TPS 3R | 2013
 | Lampung Barat |  |  | TPST Bahway | TPST | 2015
15 | Lampung Timur |  |  |  |  | 
TPS 3R YANG TELAH DIBANGUN

## Slide 43
No. | Nama dan Lokasi Bank Sampah
A | Bank Sampah di Kota Bandar Lampung :
1 | Bank Sampah Emak.ID masih aktif
2 | Bank Sampah Kalpataru Kemiling
3 | Bank Sampah Kabarti, Kampung Baru Tiga, Panjang Utara
4 | Bank Sampah Poltekkes Bandar Lampung
5 | Bank Sampah Kartini Pulau Pasaran
B | Bank Sampah di Kabupaten Tengah :
1 | Bank Sampah WSB Sendang Agung
C | Bank Sampah di Kabupaten Lampung Timur :
1 | Bank sampah Kartini terpadu Nibung
2 | Bank Sampah Berkah Sekampung
3 | Bank Sampah Berkarya, Bandar Sribhawono
4 | Bank Sampah Komunitas Penduli Sampah, Purbolinggo
5 | Bank Sampah Giat Raharja, Sekampung Udik
6 | Bank Sampah Berkah Agung, Bandar Sribhawono
94 UNIT BANK SAMPAH AKTIF DI PROVINSI LAMPUNG

## Slide 44
D | Bank Sampah di Kabupaten Lampung Selatan :
1 | Bank Sampah Sahabat Gajah Lampung Tanjung Bintang
2 | Bank Sampah Babul Hikmah Kalianda
3 | Bank Sampah STBM Tugu Payung Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang
4 | Bank Sampah Wawai Waste Kalianda
5 | Bank Sampah Pelataran Palas/ Bank Sampah Wawai Waste Cabang Palas
6 | Bank Sampah Amal Tanjung Bintang
E | Bank Sampah di Kabupaten Tanggamus :
1 | Bank Sampah Tanggamus ( Bank Sampah Induk BSI )
2 | Bank Sampah Unit Tri Ratu
3 | Bank Sampah Unit Bangsaku Laskar Pelangi
4 | Bank Sampah Unit Campang Tiga
5 | Bank Sampah Unit Tanjung Anom
6 | Bank Sampah Unit Kagungan
7 | Bank Sampah Unit Kampung Baru
8 | Bank Sampah Unit Penanggungan
9 | Bank Sampah Unit Kesugihan
10 | Bank Sampah Unit Sinar Lebak

## Slide 45
11 | Bank Sampah Unit Amanah (TK Aisiah 2)
12 | Bank Sampah Macan Ternak (TK Darmawanita)
13 | Bank Sampah TK IT Kota Agung
14 | Bank Sampah Yapibar
15 | Bank Sampah Pedesaan Kalimiring
16 | Bank Sampah Aisyiyah 1
17 | Bank Sampah SD 1 Pasar Madang
18 | Bank Sampah SD 2 Kuripan
19 | Bank Sampah SMPN 1 Kota Agung
20 | Bank Sampah SMAN 1 Kota Agung
21 | Bank Sampah SDN 4 Kuripan
22 | Bank Sampah SDN 3 Pasar Madang
23 | Bank Sampah Mutiara Kelurahan Pasar Madang
24 | Bank Sampah SD IT Kota Agung
25 | Bank Sampah Benteng Jaya
26 | Bank Sampah SDN Teratas
27 | Bank Sam;ah SDN 2 Pasar Madang
28 | Bank Sampah Tegal Binangun
29 | Bank Sampah SMA Muhammadiyah
30 | Bank Sampah Ketimus
31 | Bank.Sampah Bersih sejahtera
32 | Bank Sampah Assadah
33 | Bank Sampah Madani
34 | Bank Sampah Recycling Village

## Slide 46
F | Bank Sampah di Kabupaten Pesawaran :
1 | Bank Sampah Kampung Sawah
2 | Bank Sampah Hati Nurani
3 | Bank sampah Kita
4 | Bank sampah Nazhifa
5 | Bank sampah Mulya jaya.way khilau pesawaran
G | Bank Sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat :
1 | Bank Sampah Unit Pulung Kencana
2 | Bank Sampah Unit Daya Asri
3 | Bank Sampah Unit Kopling Panaragan jaya
4 | Bank sampah Unit Pagar dewa
5 | Bank Sampah Unit Mulya Kencana
6 | Bank Sampah Unit Margo Mulyo
H | Bank Sampah di Kota Metro :
1 | Bank Sampah Wijaya Kusuma. Kota Metro
2 | Bank Sampah Sido Mukti
3 | Bank Sampah Induk PKK Kota Metro
I | Bank Sampah di Kabupaten Pringsewu :
1 | Bank Sampah 3R Jejama Secancanan, Pringsewu Barat
2 | Bank Sampah Bima Sakti, Gadingrejo
J | Bank Sampah di Kabupaten Lampung Barat :
1 | Bank Sampah Induk Mutiara Kubu Perahu
2 | Bank Sampah Bintang Terang, Serdang, Balik Bukit

## Slide 47
K | Bank Sampah di Kabupaten Way Kanan :
1 | Bank Sampah Induk Lestari Blambangan Umpu
2 | Bank Sampah Induk Pemula Way Kanan
3 | Bank Sampah Unit Sikam Maju Bersama Blambangan Umpu
4 | Bank Sampah Unit Ramik Ragom, Setdakab Way Kanan
5 | Bank Sampah Unit Pramuka Peduli Tunas Jaya Way Kanan
6 | Bank Sampah Umban Dija, DPMPTSP Way Kanan
7 | Bank Sampah Unit Dinkes
8 | Bank Sampah Unit BKPSDM
9 | Bank Sampah Unit Nakertrans
10 | Bank Sampah Unit Dinsos
11 | Bank Sampah Unit Salam Selalu
12 | Bank Sampah Unit Oke Bos
13 | Bank Sampah Unit BPBD
14 | Bank Sampah Unit Pajak Gham
15 | Bank Sampah Unit Ketahanan Pangan
16 | Bank Sampah Unit UKM Maju Bersama
17 | Bank Sampah Unit Dinas P3AP2KB
18 | Bank Sampah Unit UPT Puskesmas Blambangan Umpu

## Slide 48
L | Bank Sampah di Kabupten Tulang Bawang :
1 | Bank Sampah "Tiga Saudara Semoga Jaya" Menggala
2 | Bank Sampah "Rongsok Mas" Menggala
M | Bank Sampah di Kabupaten Mesuji
1 | Bank Sampah Lazisnu, Ds. Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang
2 | Bank Sampah Panca Buana Ds. Bujung Buring, Kec. Tj. Raya
3 | Bank Sampah Panca Buana 2 Ds. Harapan Mukti, Kec. Tj. Raya
N | Bank Sampah di Kabupaten Lampung Utara
1 | Bank Sampah Desa Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan. Kotabumi
2 | Bank Sampah Kelurahan Kota Alam, Kec. Kotabumi Selatan

## Slide 49
Begitu pentingnya ekonomi sirkuler sampah maka Pemerintah Provinsi Lampung perlu membantu pemerintah pusat dalam rangka mendorong praktik sirkular ekonomi melalui praktik pengurangan sampah, desain ulang, penggunaan kembali, produksi ulang, dan daur ulang secara langsung. Hal ini dicapai melalui transfer teknologi dan penerapan model bisnis baru.

## Slide 50
Dalam rangka meningkatkan kualitas pengurangan dan penanganan sampah di Provinsi Lampung perlu juga mengadopsi kebijakan, strategi, program dan kegiatan daerah-daerah yang lebih maju dalam pengelolaan sampahnya seperti yang dilakukan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
Hal tersebut mengingat masih besarnya GAP antara target dan realisasi dalam Jakstrada Pengelolaan Sampah di Provinsi Lampung. Timbulan sampah di Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 4.515,23 Ton perharinya atau dalam satu tahun diperkirakan mencapai 1.648.559,81 Ton. Dari total sampah tersebut yang dapat ditangani baru sebesar 554.578,83 Ton atau mencapai 33,65% dari total timbulan sampah. Sedangkan sampah yang dapat dikurangi baru mencapai 111.279,11 Ton atau sebesar 6,75%.
Jika kita bandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Jakstrada Provinsi Lampung yang mengacu pada Jakstranas, untuk penanganan di tahun 2022 ditargetkan sebesar 73%, sedangkan pengurangan sebesar 26%.
Artinya perlu kerja keras seluruh stakeholder di Provinsi Lampung agar capaian kinerja pengelolaan sampah di Provinsi Lampung dapat ditingkatkan.

## Slide 51
Selain itu ada banyak factor yang harus dibenahi hingga tahun 2050, diantaranya :
Jumlah armada angkutan sampah yang belum memadai.
Minimnya jumlah dan belum optimalnya pengoperasian sarana Bank Sampah, TPS 3R, Rumah Kompos dan sejenisnya yang ada di Provinsi Lampung.
Masih terkendalanya rencana pembangunan TPA Regional dan PSEL di Provinsi Lampung.
Ada 3 TPA yang sudah tidak layak operasi yaitu : TPA Bakung Kota Bandar Lampung, TPA Karang Rejo Kota Metro dan TPA Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah.
Minimnya dana operasional untuk layanan sampah di kabupaten/kota.
Masih banyaknya desa yang tidak memiliki layanan angkutan sampah.
Belum terkelolanya sampah organik dengan baik di Kabupaten/Kota.
Belum terkelolanya sampah sungai, pesisir dan laut.

## Slide 52
Upaya yang akan terus dilaksanakan DLH Provinsi Lampung
dalam Pengelolaan Sampah :
Melaksanakan kegiatan terkait Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional
Terus melengkapi berbagai aturan pendukung untuk mewujudkan Indonesia Bebas Sampah di Provinsi Lampung yaitu :
DLH Provinsi Lampung terus melaksanakan pembinaan pengelolaan sampah terhadap Desa Proklim dan Desa Smart Village.
Melaksanakan koordinasi pengelolalan sampah di kabupaten/kota terkait sarana prasarana yang dimiliki kabupaten/kota, pengisian SIPSN, inventarisasi Lembaga pengelolaan sampah seperti Bank Sampah, TPS3R, dan sejenisnya, pengisian Simba untuk Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU).

## Slide 53
Upaya yang akan terus dilaksanakan DLH Provinsi Lampung
dalam Pengelolaan Sampah :
Melaksanakan agenda tahunan World Clean Up Day (WCD) yang berkolaborasi dengan Team WCD Lampung
Melaksanakan melaksanakan Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah Desa ditargetkan di tahun 2024 atau selambat lambatnya di tahun 2030 terbentuk satu bank sampah di setiap kelurahan/desa.
DLH Provinsi Lampung terus mendukung rencana Pemerintah Provinsi Lampung membangun TPA Regional Provinsi Lampung.
Koordinasi dan Pendampingan Adipura.
Pemberian Bantuan Sarpras tahun 2023

## Slide 54
Sekian & Terima Kasih